ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«РН-КРАСНОЯРСКНИПИНЕФТЬ»

СРО Союз «Проектные организации» ОАО «НК «Роснефть»

Свидетельство № П-124-087.2 от 19 января 2017 г.

Заказчик – АО «Самотлорнефтегаз»

ОБУСТРОЙСТВО ЛОДОЧНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ КУСТОВАЯ ПЛОЩАДКА №3 И ЛИНЕЙНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ДОКУМЕНТАЦИЯ по планировке территории

Проект межевания территории Основная часть

173917/00527Д-125-903000-ПМТ1

Ревизия С02

2017

| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ |
| --- |
| «РН-КРАСНОЯРСКНИПИНЕФТЬ» |
| СРО Союз «Проектные организации» ОАО «НК «Роснефть» |
| Свидетельство № П-124-087.2 от 19 января 2017 г. |
| Заказчик – АО «Самотлорнефтегаз» |
| ОБУСТРОЙСТВО ЛОДОЧНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ КУСТОВАЯ ПЛОЩАДКА №3 И ЛИНЕЙНЫЕ СООРУЖЕНИЯ |
| ДОКУМЕНТАЦИЯ по планировке территории |
| Проект межевания территории Основная часть |
| 173917/00527Д-125-903000-ПМТ1 |
| Ревизия С02 |
| Главный инженер проекта | К.Я. Иванов |
| 2017 |

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 173917/00527Д-125-903000-ПМТ1-С | Содержание тома | 2 |
| 173917/00527Д-125-903000-ПМТ1 | Проект межевания территории. Основная часть | 5 |
| Графическая часть |
| 173917/00527Д-125-903000-ПМТ1– СХ-01 | Ситуационный план, М 1:50000 |  |
| 173917/00527Д-125-903000-Ч-01 | Чертеж межевания территории (М 1:2000) |  |
| 173917/00527Д-125-903000-Ч-02 | Чертеж межевания территории (М 1:2000) |  |

Содержание ПМТ1

- Список исполнителей

| Должность | Ф.И.О. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Главный инженер проекта | Иванов К.Я. |  | 02.02.2018 |
| Начальник отдела генпланов и дорог | Чернов Е.А. |  | 02.02.2018 |
| Инженер 1 категории | Боднарчук Д.А. |  | 02.02.2018 |

Содержание

1	Сведения о линейном объекте	5

1.1	Общие сведения	5

1.2	Краткая техническая характеристика объекта	5

2	Обоснование границ зон планируемого размещения объектов	7

3	Характеристики земельных участков, предназначенных для строительства объекта	9

Таблица 3.1 - Ведомость отвода земельных участков, предназначенных для строительства объекта « Обустройство Лодочного месторождения. Кустовая площадка №3 и линейные сооружения» в границах Туруханского  муниципального района	9

Таблица 3.2 - Ведомость отвода земельных участков, предназначенных для строительства объектов в рамках проекта « Обустройство Лодочного месторождения. Кустовая площадка №3 и линейные сооружения» в границах Туруханского  муниципального района.	21

4	Графическая часть	22

5	Ссылочные нормативные документы	23

| Приложение А | Каталог координат границ отвода земельных участков (на 16 листax) |
| --- | --- |
| Приложение Б | Схема отвода площадей земельных участков «Обустройство Лодочного месторождения. Кустовая площадка №3 и линейные сооружения» (в формате Mapinfo в МСК 164) |

# Сведения о линейном объекте

## Общие сведения

В целях создания необходимых условий для социально-экономического развития Красноярского края, обеспечивающих увеличение темпов роста валового продукта, выполняется освоение новых месторождений полезных ископаемых и, в частности, реализация инвестиционного проекта по освоению Лодочного нефтяного месторождения.

Проект межевания территории разработан в соответствии с заданием на проектирование, Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ, Водным кодексом РФ.

## Краткая техническая характеристика объекта

На основании задания на проектирование по объекту «Обустройство Лодочного месторождения. Кустовая площадка №3 и линейные сооружения», предусматривается строительство следующих объектов:

Кустовая площадка №3

Объект необходим для расположения буровой установки и вспомогательных сооружений на период бурения, а также  эксплуатационных скважин на нефть и объектов инфраструктуры на период эксплуатации.

Автомобильная дорога «Сверток на КП №3 – КП №3»

Объект необходим для доставки строительного  материала к месту строительства площадок и дорог на Лодочном месторождении.

Площадка камер приема/запуска СОД в Т.2

Трасса ВЛ 35 кВ на участке «ПС 110 кВ Лодочная – КП №3»

Началом проектируемой ВЛ 35 кВ является портал 35 кВ на ПС 110 кВ Лодочная, окончанием проектируемой ВЛ 35 кВ является приемный портал 35 кВ на ПС 35/6 кВ Куст 3Л.

Общая протяженность ВЛ 35 кВ составляет 3,582 км. Количество углов поворота – 15 шт.

Номинальный класс напряжения ВЛ, кВ: 35

Количество цепей ВЛ: 2

Категория надежности электроснабжения -1

Марка проводов в фазе: АС 120/19 (ГОСТ 839-80)

На проектируемой ВЛ 35 кВ предусматривается подвеска сталеалюминевого провода марки АС 120/19 по ГОСТ 839-80*, один провод в фазе.

Проектируемая ВЛ 35 кВ предусматривается на двухцепных свободностоящих стальных оцинкованных опорах. Типы опор определены с учетом района по гололеду, сечения проводов, количества монтируемых цепей проводов и тросов, условий прохождения трассы ВЛ 35 кВ и задания на проектирование.

В качестве анкерно-угловых приняты следующие типы опор:

1У110-2 - унифицированные стальные двухцепные опоры по типовому проекту 3.407.2-170.3;

1У110-2+5 - унифицированные стальные двухцепные опоры с подставкой 5 метров по типовому проекту 3.407.2-170.3;

1У110-2+10 - унифицированные стальные двухцепные опоры с подставкой 10 метров по типовому проекту 3.407.2-170.3;

1У110-2+15 - унифицированные стальные двухцепные опоры с подставкой 15 метров по типовому проекту 3.407.2-170.3.

Для закрепления анкерных и промежуточных опор в многолетнемерзлом грунте, предусмотрено применение свай из стальной трубы по ГОСТ 10704-95 диаметром 325 мм с толщиной стенки 8 мм длиной 9, 11 метров.

Фундаментные балки Б35 приняты по серии 3.407.9-146.

Трасса КЛ 0,4 кВ на участке «КП №3 – площадка запуска/приема СОД в Т.2»

Для электроснабжения площадки СОД т.2 предусматривается прокладка 2-х кабельных линий 0,4кВ от кустовой площадки 3 по эстакаде ВПТ.

Длина кабельной линии – 800,0 м.

Кабельные эстакады приняты, в основном, совмещенными на общих строительных конструкциях с технологическими эстакадами.

Высота кабельной эстакады принята не менее 2,5 м от планировочной отметки земли до кабельных конструкций.

Кабели к взаиморезервируемым электроприемникам прокладываются на разных сторонах эстакады с расстоянием по горизонтали между ними 600 мм.

Для подключения электропотребителей (электродвигатели насосов, электропривода задвижек, электрообогрев промысловых трубопроводов, освещение) в проекте предусматривается распределительного устройства низкого напряжения (НКУ 0,4 кВ). Распределительное устройство низкого напряжения (1-НКУ 0,4 кВ) СОД т.2 подключено от разных линейных ячеек трансформаторной подстанции 2КТП-6/0,4кВ площадки Куст 3Л кабелем марки ВБШвнг(А)-ХЛ 4х240.

Трасса водовода высокого давления на участке «КП №3 – Т.2 – БКНС»

Трасса промыслового трубопровода на участке «КП №3 – Т.2 – УПН»

Участки для строительства объекта выбраны из состава земель промышленности и земель запаса.

# Обоснование границ зон планируемого размещения объектов

Способ образования земельных участков из государственной и (или) муниципальной собственности.

Требуемые площади отводов земельных участков для строительства проектируемых объектов определены в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 г. № 486 «Об утверждении «Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети», «Норм отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ» (14278тм-т1), СН 459-74 «Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин», СН 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов», СН 467-74 «Нормы отвода земель для автомобильных дорог», СН 456-73 «Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов».

Кустовая площадка №3

Земли, испрашиваемые в краткосрочную аренду, необходимы для размещения сооружений на период строительства эксплуатационных скважин. После окончания периода бурения объекты, расположенные на территории краткосрочной аренды подлежат демонтажу. Насыпь разбирается (грунт используется для отсыпки других объектов), территория рекультивируется.

На землях, испрашиваемых в долгосрочную аренду, будут располагаться устья эксплуатационных скважин, а также технологическое оборудование, необходимое для добычи нефти и ее транспортировки.

Отвод земельного участка выполнен с учетом противопожарной вырубки леса шириной 100 м для смешанных пород от узла СОД, нефтяных скважин, факельного амбара, склада ГСМ; от остальных зданий и сооружений - 50 м, согласно СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых месторождений», СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» по площадке «камер приема/запуска СОД в Т.2».

Автомобильная дорога IV-в категории

Для строительства автомобильной дороги IV-в категории ширина полосы отвода составляет 35 м согласно СН 467-74 «Нормы отвода земель для автомобильных дорог».

Площадка камер приема/запуска СОД в Т.2

Отвод земельного участка выполнен с учетом противопожарной вырубки леса шириной 100 м для смешанных пород от узла СОД; от здания БЛП - 50 м, согласно СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых месторождений», СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» по площадке «камер приема/запуска СОД в Т.2».

ВЛ 35 кВ

Площадь краткосрочного отвода земель на период строительства проектируемой ВЛ 35кВ предназначена для размещения техники и оборудования. После завершения строительства линейных объектов, площади земельных участков под опорами ВЛ 35 кВ будут оформляться в долгосрочную аренду.

В постоянное землепользование переводится земля находящаяся непосредственно под опорами ВЛ, как площадь контура, отстоящего на 1 метр от контура проекции опоры на поверхность земли в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 г. № 486 «Об утверждении «Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети».

Площадь отвода земли на период строительства (краткосрочная аренда) определяется как полоса земли по всей длине ВЛ для раскатки проводов и выкладки опор. Ширина полосы временного отвода для двухцепной ВЛ 35 кВ в местах отсутствия лесного массива равна 11,0 м согласно ВСН № 14278 тм-т1. При прохождении проектируемой ВЛ 35кВ по лесным массивам ширина полосы временного отвода определяется согласно ПУЭ (глава 2.5, п.3) и составляет 40 м.

На период эксплуатации для проектируемой ВЛ 35 кВ, в соответствии с нормативными документами, для обеспечения нормальных условий использования и исключения возможных повреждений устанавливаются охранные зоны 32,2 м.

КЛ 0,4 кВ

Прокладка сетей КЛ 0,4 кВ на участке «КП №3 – площадка запуска/приема СОД в Т.2» выполнена по одной эстакаде с водоводом высокого давления и промысловым трубопроводом на участке «КП №3 – Т.2».

Таким образом, отвод земельного участка под КЛ 0,4кВ будет совпадать с отводом земельного участка под размещение ВВД и ПД на участке «КП №3 – Т.2».

Водовод высокого давления (ВВД)

Для проектируемого водовода высокого давления ширина полосы временного отвода в соответствии с СН 456-73 «Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов» составляет 23 м.

Промысловый трубопровод (ПД)

Для проектируемого промыслового трубопровода ширина полосы временного отвода в соответствии с СН 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов» составляет 23 м. При прохождении проектируемой трассы промыслового трубопровода по лесным массивам ширина полосы временного отвода определяется согласно по охранной зоне промыслового трубопровода и составляет 50 м.

Общая площадь отвода земельного участка под строительство проектируемых объектов составила 535 479 м2 , в т.ч. земли запаса – 364 178 м2, земли промышленности – 128 165 м2, из сданных земель промышленности – 43 136 м2.

# Характеристики земельных участков, предназначенных для строительства объекта

Характеристики земельных участков, предназначенных для строительства объекта в 
пределах территории Лодочного лицензионного участка в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, представлены в сводной ведомости отвода земельных участков для строительства объекта «Обустройство Лодочного месторождения. Кустовая площадка №3 и линейные сооружения» в таблице 3.1.

Таблица 3.1 - Ведомость отвода земельных участков, предназначенных для строительства объекта « Обустройство Лодочного месторождения. Кустовая площадка №3 и линейные сооружения» в границах Туруханского  муниципального района

| № Уч. | Кадастровый номер | Категория земель | Разрешенное использование | Местоположение | Вид права, правообладатель | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отвод земельных участков на период строительства Туруханский муниципальный район |
| Вновь испрашиваемые земельные участки. Земли запаса |
| Уч. №1 | КН 24:37:6201001:ЗУ№1 | Земли запаса | Недропользование | Красноярский край, Туруханский район, северо-западная часть | Государственная неразграниченная собственность | 129640 |
| Уч. №3 | КН 24:37:6201001:ЗУ№3 | Земли запаса | Недропользование | Красноярский край, Туруханский район, северо-западная часть | Государственная неразграниченная собственность | 120655 |
| Уч. №4 | КН 24:37:6201001:ЗУ№4 | Земли запаса | Недропользование | Красноярский край, Туруханский район, северо-западная часть | Государственная неразграниченная собственность | 11298 |
| Уч. №5 | КН 24:37:6201001:ЗУ№5 | Земли запаса | Недропользование | Красноярский край, Туруханский район, северо-западная часть | Государственная неразграниченная собственность | 11090 |
| Уч. №6 | КН 24:37:6201001:ЗУ№6 | Земли запаса | Недропользование | Красноярский край, Туруханский район, северо-западная часть | Государственная неразграниченная собственность | 6139 |
| Уч. №8 | КН 24:37:6201001:ЗУ№8 | Земли запаса | Недропользование | Красноярский край, Туруханский район, северо-западная часть | Государственная неразграниченная собственность | 219 |
| Уч. №11.1 | КН 24:37:6201001:ЗУ№11.1 | Земли запаса | Недропользование | Красноярский край, Туруханский район, северо-западная часть | Государственная неразграниченная собственность | 26173 |
| Уч. №23 | КН 24:37:6201001:ЗУ№23 | Земли запаса | Недропользование | Красноярский край, Туруханский район, северо-западная часть | Государственная неразграниченная собственность | 522 |
| Уч. №49 | КН 24:37:6201001:ЗУ№49 | Земли запаса | Недропользование | Красноярский край, Туруханский район, северо-западная часть | Государственная неразграниченная собственность | 18314 |
| Уч. №52 | КН 24:37:6201001:ЗУ№52 | Земли запаса | Недропользование | Красноярский край, Туруханский район, северо-западная часть | Государственная неразграниченная собственность | 1266 |
| Уч. №54 | КН 24:37:6201001:ЗУ№54 | Земли запаса | Недропользование | Красноярский край, Туруханский район, северо-западная часть | Государственная неразграниченная собственность | 81 |
| Уч. №55 | КН 24:37:6201001:ЗУ№55 | Земли запаса | Недропользование | Красноярский край, Туруханский район, северо-западная часть | Государственная неразграниченная собственность | 4888 |
| Уч. №62 | КН 24:37:6201001:ЗУ№62 | Земли запаса | Недропользование | Красноярский край, Туруханский район, северо-западная часть | Государственная неразграниченная собственность | 381 |
| Уч. №64 | КН 24:37:6201001:ЗУ№64 | Земли запаса | Недропользование | Красноярский край, Туруханский район, северо-западная часть | Государственная неразграниченная собственность | 175 |
| Уч. №65 | КН 24:37:6201001:ЗУ№65 | Земли запаса | Недропользование | Красноярский край, Туруханский район, северо-западная часть | Государственная неразграниченная собственность | 6137 |
| Уч. №67 | КН 24:37:6201001:ЗУ№67 | Земли запаса | Недропользование | Красноярский край, Туруханский район, северо-западная часть | Государственная неразграниченная собственность | 259 |
| Уч. №67.1 | КН 24:37:6201001:ЗУ№67.1 | Земли запаса | Недропользование | Красноярский край, Туруханский район, северо-западная часть | Государственная неразграниченная собственность | 561 |
| Уч. №69 | КН 24:37:6201001:ЗУ№69 | Земли запаса | Недропользование | Красноярский край, Туруханский район, северо-западная часть | Государственная неразграниченная собственность | 59 |
| Уч. №71 | КН 24:37:6201001:ЗУ№71 | Земли запаса | Недропользование | Красноярский край, Туруханский район, северо-западная часть | Государственная неразграниченная собственность | 23 |
| Уч. №73 | КН 24:37:6201001:ЗУ№73 | Земли запаса | Недропользование | Красноярский край, Туруханский район, северо-западная часть | Государственная неразграниченная собственность | 85 |
| Уч. №75 | КН 24:37:6201001:ЗУ№75 | Земли запаса | Недропользование | Красноярский край, Туруханский район, северо-западная часть | Государственная неразграниченная собственность | 23 |
| Уч. №77 | КН 24:37:6201001:ЗУ№77 | Земли запаса | Недропользование | Красноярский край, Туруханский район, северо-западная часть | Государственная неразграниченная собственность | 25062 |
| Уч. №79 | КН 24:37:6201001:ЗУ№79 | Земли запаса | Недропользование | Красноярский край, Туруханский район, северо-западная часть | Государственная неразграниченная собственность | 8 |
| Уч. №81 | КН 24:37:6201001:ЗУ№81 | Земли запаса | Недропользование | Красноярский край, Туруханский район, северо-западная часть | Государственная неразграниченная собственность | 1120 |
| ИТОГО из земель запаса: | 364 178 |
| Участки ранее учтенные из земель промышленности |
| Уч. №7 | КН 24:37:6201001:3710 | Земли промышленности | Для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов | Красноярский край, Туруханский район, северо-западная часть | Государственная неразграниченная собственность | 5287 |
| Уч. №9 | КН 24:37:6201001:ЗУ№9 | Земли промышленности | Недропользование | Красноярский край, Туруханский район, северо-западная часть | Государственная неразграниченная собственность | 1735 |
| Уч. №12 | КН 24:37:6201001:5105 | Земли промышленности | Для добычи и разработки полезных ископаемых | Красноярский край, Туруханский район, северо-западная часть | Государственная неразграниченная собственность | 472 |
| Уч. №13 | КН 24:37:6201001:5106 | Земли промышленности | Для добычи и разработки полезных ископаемых | Красноярский край, Туруханский район, северо-западная часть | Государственная неразграниченная собственность | 548 |
| Уч. №14 | КН 24:37:6201001:8976 | Земли промышленности | Недропользование | Красноярский край, Туруханский район, северо-западная часть | Государственная неразграниченная собственность | 317 |
| Уч. №15 | КН 24:37:6201001:8975 | Земли промышленности | Недропользование | Красноярский край, Туруханский район, северо-западная часть | Государственная неразграниченная собственность | 405 |
| Уч. №16 | КН 24:37:6201001:8976 | Земли промышленности | Недропользование | Красноярский край, Туруханский район, северо-западная часть | Государственная неразграниченная собственность | 1310 |
| Уч. №17 | КН 24:37:6201001:5105 | Земли промышленности | Для добычи и разработки по-лезных ископа-емых | Красноярский край, Туруханский район, северо-западная часть | Государственная неразграниченная собственность | 1585 |
| Уч. №18 | КН 24:37:6201001:4309 | Земли промышленности | Для размещения объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения | Красноярский край, Туруханский район, северо-западная часть | Государственная неразграниченная собственность | 2372 |
| Уч. №20 | КН 24:37:6201001:4302 | Земли промышленности | Под иными объектами специального назначения | Красноярский край, Туруханский район, северо-западная часть | Государственная неразграниченная собственность | 2660 |
| Уч. №22 | КН 24:37:6201001:3710 | Земли промышленности | Для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов | Красноярский край, Туруханский район, северо-западная часть | Государственная неразграниченная собственность | 980 |
| Уч. №24 | КН 24:37:6201001:ЗУ№24 | Земли промышленности | Недропользование | Красноярский край, Туруханский район, северо-западная часть | Государственная неразграниченная собственность | 2241 |
| Уч. №25 | КН 24:37:6201001:ЗУ№25 | Земли промышленности | Недропользование | Красноярский край, Туруханский район, северо-западная часть | Государственная неразграниченная собственность | 11874 |
| Уч. №26 | КН 24:37:6201001:4076 | Земли промышленности | Для добычи и разработки полезных ископаемых | Красноярский край, Туруханский район, северо-западная часть | Государственная неразграниченная собственность | 329 |
| Уч. №27 | КН 24:37:6201001:4580 | Земли промышленности | Под иными объектами специального назначения | Красноярский край, Туруханский район, северо-западная часть | Государственная неразграниченная собственность | 317 |
| Уч. №28 | КН 24:37:6201001:ЗУ№28 | Земли промышленности | Недропользование | Красноярский край, Туруханский район, северо-западная часть | Государственная неразграниченная собственность | 15399 |
| Уч. №29 | КН 24:37:6201001:4580 | Земли промышленности | Под иными объектами специального назначения | Красноярский край, Туруханский район, северо-западная часть | Государственная неразграниченная собственность | 616 |
| Уч. №30 | КН 24:37:6201001:ЗУ№30 | Земли промышленности | Недропользование | Красноярский край, Туруханский район, северо-западная часть | Государственная неразграниченная собственность | 4311 |
| Уч. №31 | КН 24:37:6201001:3710 | Земли промышленности | Для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов | Красноярский край, Туруханский район, северо-западная часть | Государственная неразграниченная собственность | 1401 |
| Уч. №32 | КН 24:37:6201001:ЗУ№32 | Земли промышленности | Недропользование | Красноярский край, Туруханский район, северо-западная часть | Государственная неразграниченная собственность | 1549 |
| Уч. №33 | КН 24:37:6201001:8814 | Земли промышленности | Недропользование | Красноярский край, Туруханский район, северо-западная часть | Государственная неразграниченная собственность | 1092 |
| Уч. №34 | КН 24:37:6201001:8857 | Земли промышленности | Недропользование | Красноярский край, Туруханский район, северо-западная часть | Государственная неразграниченная собственность | 1056 |
| Уч. №35 | КН 24:37:6201001:8807 | Земли промышленности | Недропользование | Красноярский край, Туруханский район, северо-западная часть | Государственная неразграниченная собственность | 1444 |
| Уч. №36 | КН 24:37:6201001:9779 | Земли промышленности | Недропользование | Красноярский край, Туруханский район, северо-западная часть | Государственная неразграниченная собственность | 1157 |
| Уч. №37 | КН 24:37:6201001:8857 | Земли промышленности | Недропользование | Красноярский край, Туруханский район, северо-западная часть | Государственная неразграниченная собственность | 4057 |
| Уч. №38 | КН 24:37:6201001:9037 | Земли промышленности | Недропользование | Красноярский край, Туруханский район, северо-западная часть | Государственная неразграниченная собственность | 606 |
| Уч. №39 | КН 24:37:6201001:8857 | Земли промышленности | Недропользование | Красноярский край, Туруханский район, северо-западная часть | Государственная неразграниченная собственность | 46590 |
| Уч. №40 | КН 24:37:6201001:ЗУ№40 | Земли промышленности | Недропользование | Красноярский край, Туруханский район, северо-западная часть | Государственная неразграниченная собственность | 610 |
| Уч. №41 | КН 24:37:6201001:ЗУ№41 | Земли промышленности | Недропользование | Красноярский край, Туруханский район, северо-западная часть | Государственная неразграниченная собственность | 610 |
| Уч. №42 | КН 24:37:6201001:ЗУ№42 | Земли промышленности | Недропользование | Красноярский край, Туруханский район, северо-западная часть | Государственная неразграниченная собственность | 610 |
| Уч. №43 | КН 24:37:6201001:ЗУ№43 | Земли промышленности | Недропользование | Красноярский край, Туруханский район, северо-западная часть | Государственная неразграниченная собственность | 610 |
| Уч. №44 | КН 24:37:6201001:4646 | Земли промышленности | Недропользование | Красноярский край, Туруханский район, северо-западная часть | Государственная неразграниченная собственность | 1838 |
| Уч. №45 | КН 24:37:6201001:ЗУ№45 | Земли промышленности | Недропользование | Красноярский край, Туруханский район, северо-западная часть | Государственная неразграниченная собственность | 610 |
| Уч. №46 | КН 24:37:6201001:ЗУ№46 | Земли промышленности | Недропользование | Красноярский край, Туруханский район, северо-западная часть | Государственная неразграниченная собственность | 434 |
| Уч. №47 | КН 24:37:6201001:8944 | Земли промышленности | Недропользование | Красноярский край, Туруханский район, северо-западная часть | Государственная неразграниченная собственность | 176 |
| Уч. №48 | КН 24:37:6201001:4647 | Земли промышленности | Недропользование | Красноярский край, Туруханский район, северо-западная часть | Государственная неразграниченная собственность | 1706 |
| Уч. №56 | КН 24:37:6201001:4581 | Земли промышленности | Для добычи и разработки полезных ископаемых | Красноярский край, Туруханский район, северо-западная часть | Государственная неразграниченная собственность | 1110 |
| Уч. №57 | КН 24:37:6201001:4390 | Земли промышленности | Для размещения иных объектов промышленности | Красноярский край, Туруханский район, северо-западная часть | Государственная неразграниченная собственность | 3981 |
| Уч. №58 | КН 24:37:6201001:4395 | Земли промышленности | Для добычи и разработки полезных ископаемых | Красноярский край, Туруханский район, северо-западная часть | Государственная неразграниченная собственность | 2814 |
| Уч. №66 | КН 24:37:6201001:4581 | Земли промышленности | Для добычи и разработки полезных ископаемых | Красноярский край, Туруханский район, северо-западная часть | Государственная неразграниченная собственность | 196 |
| Уч. №70 | КН 24:37:6201001:9042 | Земли промышленности | Недропользование | Красноярский край, Туруханский район, северо-западная часть | Государственная неразграниченная собственность | 91 |
| Уч. №72 | КН 24:37:6201001:9042 | Земли промышленности | Недропользование | Красноярский край, Туруханский район, северо-западная часть | Государственная неразграниченная собственность | 91 |
| Уч. №74 | КН 24:37:6201001:9041 | Земли промышленности | Недропользование | Красноярский край, Туруханский район, северо-западная часть | Государственная неразграниченная собственность | 91 |
| Уч. №76 | КН 24:37:6201001:9041 | Земли промышленности | Недропользование | Красноярский край, Туруханский район, северо-западная часть | Государственная неразграниченная собственность | 91 |
| Уч. №78 | КН 24:37:6201001:9080 | Земли промышленности | Недропользование | Красноярский край, Туруханский район, северо-западная часть | Государственная неразграниченная собственность | 103 |
| Уч. №80 | КН 24:37:6201001:4646 | Земли промышленности | Недропользование | Красноярский край, Туруханский район, северо-западная часть | Государственная неразграниченная собственность | 404 |
| Уч. №82 | КН 24:37:6201001:4663 | Земли промышленности | Недропользование | Красноярский край, Туруханский район, северо-западная часть | Государственная неразграниченная собственность | 279 |
| ИТОГО ранее учтенные из земель промышленности: | 128 165 |
| Участки из сданных земель промышленности |
| Уч. №2 | КН 24:37:6201001:3287 | Земли промышленности | для строительства объекта "Кустовая площадка №3" | Красноярский край, Туруханский район, северо-западная часть | Государственная неразграниченная собственность | 1448 |
| Уч. №10 | КН 24:37:6201001:2757 | Земли промышленности | для строительства объекта "Проектируемая ВЛ 6 кВ" | Красноярский край, Туруханский район, северо-западная часть | Государственная неразграниченная собственность | 2949 |
| Уч. №11 | КН 24:37:6201001:2756 | Земли промышленности | Для размещения объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения | Красноярский край, Туруханский район, северо-западная часть | Государственная неразграниченная собственность | 7436 |
| Уч. №19 | КН 24:37:6201001:2757 | Земли промышленности | для строительства объекта "Проектируемая ВЛ 6 кВ" | Красноярский край, Туруханский район, северо-западная часть | Государственная неразграниченная собственность | 1884 |
| Уч. №21 | КН 24:37:6201001:2756 | Земли промышленности | Для размещения объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения | Красноярский край, Туруханский район, северо-западная часть | Государственная неразграниченная собственность | 1477 |
| Уч. №50 | КН 24:37:6201001:2757 | Земли промышленности | для строительства объекта "Проектируемая ВЛ 6 кВ" | Красноярский край, Туруханский район, северо-западная часть | Государственная неразграниченная собственность | 1370 |
| Уч. №51 | КН 24:37:6201001:2756 | Земли промышленности | Для размещения объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения | Красноярский край, Туруханский район, северо-западная часть | Государственная неразграниченная собственность | 13770 |
| Уч. №53 | КН 24:37:6201001:2757 | Земли промышленности | для строительства объекта "Проектируемая ВЛ 6 кВ" | Красноярский край, Туруханский район, северо-западная часть | Государственная неразграниченная собственность | 3317 |
| Уч. №59 | КН 24:37:6201001:2756 | Земли промышленности | Для размещения объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения | Красноярский край, Туруханский район, северо-западная часть | Государственная неразграниченная собственность | 216 |
| Уч. №60 | КН 24:37:6201001:2757 | Земли промышленности | для строительства объекта "Проектируемая ВЛ 6 кВ" | Красноярский край, Туруханский район, северо-западная часть | Государственная неразграниченная собственность | 194 |
| Уч. №61 | КН 24:37:6201001:2756 | Земли промышленности | Для размещения объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения | Красноярский край, Туруханский район, северо-западная часть | Государственная неразграниченная собственность | 6936 |
| Уч. №63 | КН 24:37:6201001:2757 | Земли промышленности | для строительства объекта "Проектируемая ВЛ 6 кВ" | Красноярский край, Туруханский район, северо-западная часть | Государственная неразграниченная собственность | 2007 |
| Уч. №68 | КН 24:37:6201001:4605 | Земли промышленности | для строительства объекта "Проектируемая ВЛ 6 кВ" | Красноярский край, Туруханский район, северо-западная часть | Государственная неразграниченная собственность | 132 |
| ИТОГО вновь отводимые из земель промышленности: | 43 136 |
| ВСЕГО по объекту: | 535 479 |

Площади отвода земельных участков под отдельные объекты в рамках проекта «Обустройство Лодочного месторождения. Кустовая площадка №3 и линейные сооружения» располагаются в пределах территории Лодочного лицензионного участка, 1,3 км на юго-восток от озера Лодочное и 5,1 км на юго-восток от озера Малое Островное, приведены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 - Ведомость отвода земельных участков, предназначенных для строительства объектов в рамках проекта « Обустройство Лодочного месторождения. Кустовая площадка №3 и линейные сооружения» в границах Туруханского  муниципального района.

| Наименование объекта | Площадь отвода, м2 | На период строительства, м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Участки ранее учтенные из земель промышленности | Участки вновь испрашиваемые из земель промышленности | Земли запаса |
| Кустовая площадка №3 (период бурения) в т.ч.: - кустовая площадка №3 (период эксплуатации) | 251 743 110 591* | - - | 1448 1099* | 250 295 109 492* |
| Автомобильная дорога «Сверток на КП №3 – КП №3» | 11 298 | - | - | 11298 |
| Трасса ВЛ 35 кВ на участке «ПС 110 кВ Лодочная – КП №3» | 95 635 | 9251 | 27 942 | 58 442 |
| Коридор коммуникаций в составе: трасса водовода высокого давления на участке «КП №3 – Т.2 – БКНС», трасса промыслового трубопровода на участке «КП №3 – Т.2 – УПН», трасса КЛ 0,4 кВ на участке «КП №3 – площадка запуска/приема СОД в Т.2» площадка камер приема/запуска СОД в Т.2 | 176 803 | 118 914 | 13 746 | 44 143 |
| Итого | 535 479 | 128 165 | 43 136 | 364 178 |

# Графическая часть

Чертежи межевания территории объекта строительства разработаны на топографической основе в масштабе 1:2000.

# Ссылочные нормативные документы

| Обозначение документа, на который дана ссылка | Номер раздела, пункта, подпункта тома |
| --- | --- |
| с изменениями на 31.12.2017 № 507-ФЗ | Градостроительный кодекс Российской Федерации | 1.1 |
| с изменениями от 31.12.2017 № 507-ФЗ | Земельный кодекс Российской Федерации | 1.1 |
| с изменениями от 29.07.2017 № 261-ФЗ | Водный кодекс Российской Федерации | 1.1 |
| с изменениями от 29.12.2017 № 471-ФЗ | Лесной кодекс Российской Федерации | 1.1 |
| СП 231.1311500.2015 | «Обустройство нефтяных и газовых месторождений» | 2 |
| СП 4.13130.2013 | «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» | 2 |