ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ТОМСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И
ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ НЕФТИ И ГАЗА»
(ОАО «ТомскНИПИнефть»)

Обустройство Тагульского месторождения. Кустовая площадка №1Г с коридорами коммуникаций. 2 этап. Обустройство кустовой площадки №1Г с коридорами коммуникаций

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

4379

Томск, 2018

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ТОМСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И
ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ НЕФТИ И ГАЗА»
(ОАО «ТомскНИПИнефть»)

| УТВЕРЖДЕН: |
| --- |
| Постановлением Администрации Туруханского района Красноярского края |
| от «_____» | __________ 201 г. №____ |

Обустройство Тагульского месторождения. Кустовая площадка №1Г с коридорами коммуникаций. 2 этап. Обустройство кустовой площадки №1Г с коридорами коммуникаций

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

4379

Томск, 2018

Оглавление

1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ	4

1.1	 ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	4

2.  ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ	12

2.1	Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для размещения линейных объектов	12

2.2	Перечень субъектов Российской Федерации и муниципальных районов, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов.	14

2.3	Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов	14

2.4	Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения	25

2.5	Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а так же объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов	25

2.6	Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов	26

2.7	Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды	26

2.8	Информация о необходимости осуществления мероприятий  по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне	31

3.	ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ	37

3.1	Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования	37

3.1	Чертежи межевания	42

# 1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ

## ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

## 2.  ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

Проект планировки территории (далее – Проект) объекта «Обустройство Тагульского месторождения. Кустовая площадка №1Г с коридорами коммуникаций. 2 этап. Обустройство кустовой площадки №1Г с коридорами коммуникаций» разработан на основании:

- задания на проектирование от 27.12.2016 года;

- постановления Администрации Туруханского района Красноярского края от 01.02.2018 г. № 101-п «О разрешении разработки проекта планировки и межевания территории для проектирования объекта «Обустройство Тагульского месторождения. Кустовая площадка №1Г с коридорами коммуникаций. 2 этап. Обустройство кустовой площадки №1Г с коридорами коммуникаций».

- материалов инженерных изысканий;

- технического задания на разработку документации по планировке территории.

Цель Проекта - выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определение характеристик и очерёдности планируемого развития территории.

Задачи Проекта:

- реализация проектных решений по обустройству кустового основания №1Г с коридорами коммуникаций Общества с ограниченной ответственностью (далее – ООО) «Тагульское» на Тагульском лицензионном участке в соответствии со схемой территориального планирования Туруханского района;

- выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очерёдности планируемого развития межселенной территории в границах Туруханского района Красноярского края.

Проект разработан с учетом схемы территориального планирования Туруханского района Красноярского края.

  - Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для размещения линейных объектов

Электроснабжение проектируемой кустовой площадки № 1Г на напряжение 6 кВ выполнено по двум одноцепным воздушным линиям электропередачи.

Источник внешнего электроснабжения:

- ПС 110/35/10 кВ «Тагул».

Точки подключения:

- опоры по ВЛ-6 кВ на кустовую площадку № 23, предусмотренные для отпайки проектируемой ВЛ;

- ВЛ-6 кВ на кустовую площадку № 1Г  выполняется отпайкой от ВЛ-6 кВ на кустовую площадку № 23 с применением реклоузеров.

Таблица 2.1.1

Основные технические характеристики проектируемой ВЛ

| Наименование | Напря-жение, кВ | Марка провода | Тип опор | Тип изоляции | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЛ-6 кВ на кустовую площадку № 1Г | 6 | АС 70/11 | стальные из гнутого профиля | полимерное | 0,176 |

Для организации основного канала передачи данных с проектируемой ПС 35/6 кВ электростанции предусмотрена волоконно-оптическая линия связи (далее ВОЛС).

Таблица 2.1.2

Основные характеристики проектируемой ВОЛС

| Количество волокон, шт | Скорость передачи данных, Гбит/с | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| 16 | До 1 | 0,27 |

Проектом предусматривается строительство промысловых трубопроводов: газопроводов-шлейфов от проектируемой кустовой площадки №1Г. Сведения о проектируемых промысловых трубопроводах представлены в таблице 2.1.3.

Газопроводы-шлейфы предназначены для транспорта добываемого газа с кустовой площадки №1Г до площадки УПГ, с последующей транспортировкой после сепарации на УПГ на компрессорную станцию внешнего транспорта.

Таблица 2.1.3

Основные технические характеристики проектируемых трубопроводов

| Наименование трубопровода | Диаметр, толщина стенки, мм | Протяженность трассы трубопровода*, м | Рабочее давление (изб.), МПа | Месторасположение начального пункта | Месторасположение конечного пункта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Участок эстакады «к.1Г-вр.к.5Г» |
| к.1Г – вр.к.5Г | 219х11 | 272 | 14,8 | ограждение кустовой площадки №1Г ПК 0+00 | Узел №1Г. Подключение КП №5Г ПК 2+72,05 |
| к.1Г – вр.к.5Г-1 | 159х9 | 272 | 14,8 | ограждение кустовой площадки №1Г ПК 0+00 |  |
| Участок эстакады «вр.к.5Г – вр.к.3Г» |
| вр.к.5Г – вр.к.3Г | 325х15 | 594 | 14,8 | Узел №1Г. Подключение КП №5Г ПК 2+72,05 | Узел №2Г. Подключение КП №3Г ПК 8+65,45 |
| вр.к.5Г – вр.к.3Г-1 | 273х13 | 594 | 14,8 |  |  |
| Участок эстакады «вр.к.3Г – Т1» |
| вр.к.3Г - УПГ | 426х19 | 4892 | 14,8 | Узел №2Г. Подключение КП №3Г ПК 8+65,45 | Т.1 ПК 57+97,4 (точка захода трубопроводов на совместную эстакаду) |
| вр.к.3Г - УПГ-1 | 273х13 | 4892 | 14,8 |  |  |
| Участок эстакады «Т1 – УПГ» |
| вр.к.3Г - УПГ | 426х19 | 1766 | 14,8 | Т.1 ПК 57+97,4 (точка захода трубопроводов на совместную эстакаду) | Ограждение площадки УПГ ПК 75+62,74 |
| вр.к.3Г - УПГ-1 | 273х13 | 1766 | 14,8 |  |  |
| * протяженность указана без учета компенсаторов. |

  - Перечень субъектов Российской Федерации и муниципальных районов, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов.

Зона планируемого размещения линейных объектов общей площадью 17,6204 га устанавливается на межселенной территории  Туруханского района Красноярского края на землях запаса и землях промышленности.

Административный центр района — село Туруханск, расположенное на правом берегу Енисея. На территории района расположено 28 населенных пунктов, наиболее крупные — города Игарка, поселки Бор, Светлогорск, Верхнеимбатск, Ворогово, Зотино, Туруханск — имеют статус муниципальных образований.

Проектируемые объекты расположены в 250 км севернее г. Старый Уренгой, в 190 км восточнее п. Тазовского, в 150 км западнее п. Игарка.

  - Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

| Обозначение (номер) характерной точки | Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 927828.12 | 46476.36 |
| 2 | 927808.32 | 46464.13 |
| 3 | 927813.56 | 46455.62 |
| 4 | 927813.11 | 46454.91 |
| 5 | 927806.3 | 46444.24 |
| 6 | 927822.54 | 46417.53 |
| 7 | 927820.25 | 46416.21 |
| 8 | 927827.18 | 46405.12 |
| 9 | 927830.97 | 46390.56 |
| 10 | 927833.64 | 46380.35 |
| 11 | 927836.02 | 46371.2 |
| 12 | 927836.67 | 46368.72 |
| 13 | 927836.68 | 46368.68 |
| 14 | 927834.35 | 46348.2 |
| 15 | 927831.33 | 46321.63 |
| 16 | 927827.07 | 46284.22 |
| 17 | 927826.37 | 46278.05 |
| 18 | 927825.35 | 46269.11 |
| 19 | 927819.89 | 46221.12 |
| 20 | 927812.69 | 46221.94 |
| 21 | 927812.24 | 46217.94 |
| 22 | 927524.71 | 46250.66 |
| 23 | 927510.74 | 46254.67 |
| 24 | 927503.62 | 46255.48 |
| 25 | 927494.66 | 46256.51 |
| 26 | 927475.6 | 46258.69 |
| 27 | 927466.12 | 46259.78 |
| 28 | 927444.53 | 46262.25 |
| 29 | 927432.08 | 46263.68 |
| 30 | 927398.3 | 46267.55 |
| 31 | 927385.67 | 46269.05 |
| 32 | 927385.38 | 46266.51 |
| 33 | 927370.22 | 46268.41 |
| 34 | 927330.54 | 46273.38 |
| 35 | 927325.77 | 46274.01 |
| 36 | 927317.28 | 46299.61 |
| 37 | 927299.1 | 46315.8 |
| 38 | 927292.01 | 46322.12 |
| 39 | 927282.87 | 46330.27 |
| 40 | 927273.38 | 46338.71 |
| 41 | 927232.62 | 46343.35 |
| 42 | 927228.38 | 46343.8 |
| 43 | 927226.18 | 46287.83 |
| 44 | 927223.65 | 46265.6 |
| 45 | 927221.89 | 46250.33 |
| 46 | 927226.38 | 46249.82 |
| 47 | 927225.12 | 46238.98 |
| 48 | 927225.12 | 46238.97 |
| 49 | 927223.79 | 46227.61 |
| 50 | 927219.39 | 46189.91 |
| 51 | 927218.05 | 46178.39 |
| 52 | 927216.51 | 46165.26 |
| 53 | 927216.28 | 46163.31 |
| 54 | 927208.51 | 46157.19 |
| 55 | 927206.9 | 46143.48 |
| 56 | 927213.04 | 46135.72 |
| 57 | 927199.27 | 46018.13 |
| 58 | 927196.53 | 45994.71 |
| 59 | 927194.87 | 45980.56 |
| 60 | 927186.77 | 45974.18 |
| 61 | 927185.5 | 45960.73 |
| 62 | 927191.64 | 45952.96 |
| 63 | 927170.79 | 45774.96 |
| 64 | 927163.03 | 45768.84 |
| 65 | 927161.42 | 45755.13 |
| 66 | 927167.56 | 45747.37 |
| 67 | 927157.14 | 45658.39 |
| 68 | 927107.19 | 45570.54 |
| 69 | 927105.21 | 45571.68 |
| 70 | 927095.64 | 45554.86 |
| 71 | 927105.93 | 45517.44 |
| 72 | 927114.55 | 45486.1 |
| 73 | 927123.41 | 45453.85 |
| 74 | 927126.54 | 45442.48 |
| 75 | 927089.57 | 45377.82 |
| 76 | 927088.08 | 45372.79 |
| 77 | 927084.41 | 45370.79 |
| 78 | 927079.39 | 45368.06 |
| 79 | 927075.49 | 45354.82 |
| 80 | 927080.23 | 45346.12 |
| 81 | 927054.08 | 45260.96 |
| 82 | 927048.85 | 45243.21 |
| 83 | 927035.99 | 45199.57 |
| 84 | 927030.18 | 45179.64 |
| 85 | 927031.11 | 45179.3 |
| 86 | 927027.94 | 45168.55 |
| 87 | 927026.52 | 45163.75 |
| 88 | 927016.01 | 45128.07 |
| 89 | 927012.68 | 45116.78 |
| 90 | 927012.05 | 45114.64 |
| 91 | 927009.51 | 45106.01 |
| 92 | 926988.01 | 45033.06 |
| 93 | 926730.04 | 45108.75 |
| 94 | 926674.88 | 45166.61 |
| 95 | 926520.98 | 45211.73 |
| 96 | 926507.83 | 45215.58 |
| 97 | 926215.48 | 45301.3 |
| 98 | 925974.43 | 45152.66 |
| 99 | 925879.59 | 45175.15 |
| 100 | 925751.76 | 45096.32 |
| 101 | 925725.91 | 45080.38 |
| 102 | 925522.38 | 44954.88 |
| 103 | 925522.38 | 44792.04 |
| 104 | 925511.53 | 44792.05 |
| 105 | 925477.53 | 44792.06 |
| 106 | 925466.38 | 44792.07 |
| 107 | 925452.38 | 44792.07 |
| 108 | 925380.78 | 44792.1 |
| 109 | 925380.52 | 44727.79 |
| 110 | 925373.53 | 44720.8 |
| 111 | 925373.53 | 44707 |
| 112 | 925380.54 | 44700.01 |
| 113 | 925380.53 | 44520.79 |
| 114 | 925373.53 | 44513.8 |
| 115 | 925373.53 | 44500 |
| 116 | 925380.54 | 44493 |
| 117 | 925380.53 | 44313.79 |
| 118 | 925373.53 | 44306.8 |
| 119 | 925373.53 | 44293 |
| 120 | 925380.53 | 44286 |
| 121 | 925380.53 | 44106.8 |
| 122 | 925373.53 | 44099.8 |
| 123 | 925373.53 | 44086 |
| 124 | 925380.53 | 44079 |
| 125 | 925380.54 | 43894.33 |
| 126 | 925380.54 | 43892.73 |
| 127 | 925376.41 | 43894.33 |
| 128 | 925371.37 | 43894.33 |
| 129 | 925361.09 | 43889.84 |
| 130 | 925358.93 | 43884.33 |
| 131 | 925357.48 | 43880.62 |
| 132 | 925352.23 | 43878.33 |
| 133 | 925320.19 | 43864.33 |
| 134 | 925300.18 | 43855.59 |
| 135 | 925299.32 | 43857.59 |
| 136 | 925278.99 | 43848.71 |
| 137 | 925258.82 | 43839.89 |
| 138 | 925245.18 | 43833.94 |
| 139 | 925237.21 | 43819.19 |
| 140 | 925239.61 | 43817.9 |
| 141 | 925225.41 | 43790.85 |
| 142 | 925215.98 | 43787.9 |
| 143 | 925209.58 | 43775.67 |
| 144 | 925212.53 | 43766.24 |
| 145 | 925139.03 | 43625.76 |
| 146 | 925129.59 | 43622.8 |
| 147 | 925123.19 | 43610.58 |
| 148 | 925126.15 | 43601.14 |
| 149 | 925036.63 | 43430.28 |
| 150 | 925044.82 | 43404.04 |
| 151 | 925046.34 | 43399.17 |
| 152 | 925030.68 | 43369.31 |
| 153 | 925026.7 | 43368.34 |
| 154 | 924994.67 | 43360.63 |
| 155 | 924957.63 | 43289.83 |
| 156 | 924954.33 | 43283.52 |
| 157 | 924950.29 | 43276.16 |
| 158 | 924948.71 | 43272.78 |
| 159 | 924946.42 | 43268.41 |
| 160 | 924546.44 | 42503.92 |
| 161 | 924536.74 | 42485.39 |
| 162 | 924520.31 | 42453.96 |
| 163 | 924514.89 | 42443.62 |
| 164 | 924512.11 | 42438.31 |
| 165 | 924504.41 | 42423.59 |
| 166 | 924493.72 | 42403.16 |
| 167 | 924476.87 | 42370.96 |
| 168 | 924447.67 | 42315.14 |
| 169 | 924381.28 | 42349.89 |
| 170 | 924166.48 | 42462.27 |
| 171 | 924196.01 | 42517.91 |
| 172 | 924215.25 | 42554.18 |
| 173 | 924223.62 | 42569.96 |
| 174 | 924231.66 | 42585.09 |
| 175 | 924231.66 | 42585.1 |
| 176 | 924234.45 | 42590.35 |
| 177 | 924239.61 | 42600.09 |
| 178 | 924247.32 | 42614.64 |
| 179 | 924210.75 | 42734.81 |
| 180 | 924172.21 | 42760.76 |
| 181 | 924162.67 | 42746.59 |
| 182 | 924160.6 | 42743.5 |
| 183 | 924192.25 | 42721.96 |
| 184 | 924192.83 | 42721.56 |
| 185 | 924194.44 | 42716.3 |
| 186 | 924194.44 | 42716.29 |
| 187 | 924195.54 | 42712.68 |
| 188 | 924190.88 | 42703.96 |
| 189 | 924195.87 | 42687.58 |
| 190 | 924204.59 | 42682.94 |
| 191 | 924220.82 | 42626.17 |
| 192 | 924223.61 | 42617.03 |
| 193 | 924220.09 | 42610.3 |
| 194 | 924214.98 | 42600.54 |
| 195 | 924212.22 | 42595.26 |
| 196 | 924204.32 | 42580.16 |
| 197 | 924195.94 | 42564.15 |
| 198 | 924176.97 | 42527.88 |
| 199 | 924176.96 | 42527.88 |
| 200 | 924164.27 | 42503.62 |
| 201 | 924164.28 | 42503.62 |
| 202 | 924157.01 | 42489.73 |
| 203 | 924138.03 | 42453.45 |
| 204 | 924230.78 | 42404.92 |
| 205 | 924233.72 | 42395.48 |
| 206 | 924248.9 | 42387.54 |
| 207 | 924258.34 | 42390.49 |
| 208 | 924363.84 | 42335.32 |
| 209 | 924366.78 | 42325.88 |
| 210 | 924381.96 | 42317.93 |
| 211 | 924391.39 | 42320.89 |
| 212 | 924456.54 | 42286.8 |
| 213 | 924484.36 | 42339.97 |
| 214 | 924495.47 | 42361.22 |
| 215 | 924513.87 | 42396.37 |
| 216 | 924513.87 | 42396.38 |
| 217 | 924522.99 | 42413.81 |
| 218 | 924530.72 | 42428.59 |
| 219 | 924533.49 | 42433.89 |
| 220 | 924538.61 | 42443.67 |
| 221 | 924554.15 | 42473.36 |
| 222 | 924555.35 | 42475.65 |
| 223 | 924565.03 | 42494.19 |
| 224 | 924566.75 | 42497.44 |
| 225 | 924568.48 | 42500.75 |
| 226 | 924569.84 | 42503.36 |
| 227 | 924571.92 | 42507.34 |
| 228 | 924601.55 | 42563.97 |
| 229 | 924611 | 42566.92 |
| 230 | 924618.94 | 42582.09 |
| 231 | 924615.98 | 42591.54 |
| 232 | 924669.54 | 42693.9 |
| 233 | 924678.99 | 42696.85 |
| 234 | 924686.92 | 42712.02 |
| 235 | 924683.96 | 42721.47 |
| 236 | 924737.52 | 42823.83 |
| 237 | 924746.97 | 42826.79 |
| 238 | 924754.9 | 42841.95 |
| 239 | 924751.95 | 42851.41 |
| 240 | 924805.51 | 42953.79 |
| 241 | 924814.95 | 42956.74 |
| 242 | 924822.88 | 42971.91 |
| 243 | 924819.93 | 42981.34 |
| 244 | 924873.5 | 43083.73 |
| 245 | 924882.95 | 43086.69 |
| 246 | 924890.88 | 43101.85 |
| 247 | 924887.92 | 43111.3 |
| 248 | 924941.49 | 43213.68 |
| 249 | 924950.94 | 43216.63 |
| 250 | 924958.87 | 43231.8 |
| 251 | 924955.88 | 43241.25 |
| 252 | 924967.28 | 43262.98 |
| 253 | 925006.39 | 43338.32 |
| 254 | 925048.74 | 43347.68 |
| 255 | 925052.12 | 43354.14 |
| 256 | 925070.67 | 43389.6 |
| 257 | 925074.35 | 43396.63 |
| 258 | 925062.58 | 43434.34 |
| 259 | 925260.42 | 43812.44 |
| 260 | 925262.43 | 43811.19 |
| 261 | 925263.79 | 43813.69 |
| 262 | 925268.37 | 43815.69 |
| 263 | 925288.54 | 43824.51 |
| 264 | 925314.31 | 43835.76 |
| 265 | 925313.16 | 43838.36 |
| 266 | 925372.63 | 43864.33 |
| 267 | 925401.53 | 43876.91 |
| 268 | 925401.53 | 43878.33 |
| 269 | 925401.53 | 43884.33 |
| 270 | 925401.53 | 43894.33 |
| 271 | 925401.4 | 44772.04 |
| 272 | 925452.38 | 44772.04 |
| 273 | 925466.38 | 44772.04 |
| 274 | 925470.52 | 44772.04 |
| 275 | 925470.52 | 44766.04 |
| 276 | 925472.38 | 44766.04 |
| 277 | 925477.53 | 44766.04 |
| 278 | 925511.53 | 44766.04 |
| 279 | 925548.38 | 44766.04 |
| 280 | 925548.38 | 44788.04 |
| 281 | 925542.38 | 44788.04 |
| 282 | 925542.38 | 44943.72 |
| 283 | 925615.11 | 44988.55 |
| 284 | 925626.1 | 44985.94 |
| 285 | 925637.85 | 44993.18 |
| 286 | 925640.46 | 45004.19 |
| 287 | 925707.38 | 45045.46 |
| 288 | 925710.53 | 45040.35 |
| 289 | 925736.02 | 45056.07 |
| 290 | 925761.88 | 45072.02 |
| 291 | 925795.2 | 45092.56 |
| 292 | 925792.05 | 45097.67 |
| 293 | 925883.04 | 45153.78 |
| 294 | 925977.87 | 45131.29 |
| 295 | 926098.82 | 45205.87 |
| 296 | 926109.81 | 45203.24 |
| 297 | 926121.56 | 45210.48 |
| 298 | 926124.16 | 45221.5 |
| 299 | 926215.29 | 45277.69 |
| 300 | 926218.2 | 45272.36 |
| 301 | 926230.64 | 45268.72 |
| 302 | 926238.09 | 45272.78 |
| 303 | 926410.19 | 45222.32 |
| 304 | 926414.94 | 45213.65 |
| 305 | 926428.18 | 45209.76 |
| 306 | 926436.86 | 45214.51 |
| 307 | 926499.12 | 45196.25 |
| 308 | 926512.3 | 45192.39 |
| 309 | 926586.76 | 45170.56 |
| 310 | 926591.5 | 45161.88 |
| 311 | 926604.74 | 45157.99 |
| 312 | 926613.43 | 45162.74 |
| 313 | 926663.56 | 45148.04 |
| 314 | 926718.72 | 45090.18 |
| 315 | 926763.84 | 45076.96 |
| 316 | 926768.59 | 45068.27 |
| 317 | 926781.83 | 45064.38 |
| 318 | 926790.53 | 45069.14 |
| 319 | 927002.17 | 45007.08 |
| 320 | 927029.6 | 45100.12 |
| 321 | 927032.14 | 45108.75 |
| 322 | 927032.71 | 45110.67 |
| 323 | 927051.19 | 45173.38 |
| 324 | 927077.62 | 45263.01 |
| 325 | 927101.66 | 45344.56 |
| 326 | 927109 | 45369.53 |
| 327 | 927150.89 | 45442.77 |
| 328 | 927148.95 | 45449.79 |
| 329 | 927151.3 | 45450.43 |
| 330 | 927148.58 | 45460.34 |
| 331 | 927139.69 | 45492.69 |
| 332 | 927131.08 | 45524.03 |
| 333 | 927123.35 | 45552.16 |
| 334 | 927129.78 | 45563.46 |
| 335 | 927127.9 | 45564.51 |
| 336 | 927177.5 | 45651.72 |
| 337 | 927195.68 | 45807 |
| 338 | 927214.78 | 45970.14 |
| 339 | 927215.72 | 45979.34 |
| 340 | 927218.59 | 46002.66 |
| 341 | 927238.47 | 46172.46 |
| 342 | 927240.01 | 46185.6 |
| 343 | 927243.29 | 46213.63 |
| 344 | 927244.62 | 46224.99 |
| 345 | 927247.3 | 46247.85 |
| 346 | 927250.04 | 46248.3 |
| 347 | 927253.82 | 46248.9 |
| 348 | 927288.1 | 46245.02 |
| 349 | 927326.83 | 46240.62 |
| 350 | 927344.95 | 46238.55 |
| 351 | 927345.68 | 46244.89 |
| 352 | 927367.29 | 46242.41 |
| 353 | 927394.39 | 46239.31 |
| 354 | 927394.68 | 46241.79 |
| 355 | 927395.39 | 46241.71 |
| 356 | 927406.98 | 46240.38 |
| 357 | 927435.54 | 46237.11 |
| 358 | 927441.62 | 46236.41 |
| 359 | 927469.93 | 46233.17 |
| 360 | 927480.84 | 46231.92 |
| 361 | 927497.9 | 46229.97 |
| 362 | 927500.39 | 46226.83 |
| 363 | 927504.05 | 46222.21 |
| 364 | 927519.83 | 46220.41 |
| 365 | 927530.45 | 46228.87 |
| 366 | 927705.9 | 46208.91 |
| 367 | 927712.07 | 46201.16 |
| 368 | 927725.78 | 46199.59 |
| 369 | 927733.53 | 46205.77 |
| 370 | 927801.95 | 46197.98 |
| 371 | 927809.87 | 46197.08 |
| 372 | 927809.91 | 46197.08 |
| 373 | 927808.85 | 46188.11 |
| 374 | 927848.09 | 46183.66 |
| 375 | 927851.94 | 46217.47 |
| 376 | 927846.14 | 46218.13 |
| 377 | 927851.6 | 46266.16 |
| 378 | 927852.62 | 46275.12 |
| 379 | 927853.32 | 46281.26 |
| 380 | 927857.68 | 46319.65 |
| 381 | 927858.93 | 46330.32 |
| 382 | 927858.49 | 46330.37 |
| 383 | 927860.27 | 46346.06 |
| 384 | 927863.61 | 46375.35 |
| 385 | 927863.08 | 46377.38 |
| 386 | 927862.84 | 46378.29 |
| 387 | 927860.04 | 46389.01 |
| 388 | 927860.04 | 46389.02 |
| 389 | 927859.18 | 46392.33 |
| 390 | 927857.5 | 46391.89 |
| 391 | 927856.11 | 46397.2 |
| 392 | 927851.34 | 46415.42 |
| 393 | 927845.42 | 46425.09 |
| 394 | 927843.29 | 46423.85 |
| 395 | 927830.46 | 46444.78 |
| 396 | 927838.46 | 46459.53 |
| 397 | 927837.41 | 46461.25 |
| 398 | 927737 | 46636.01 |
| 399 | 927726.77 | 46629.73 |
| 400 | 927733.05 | 46619.49 |
| 401 | 927722.82 | 46613.21 |
| 402 | 927729.06 | 46603.04 |
| 403 | 927735.94 | 46591.82 |
| 404 | 927749.47 | 46569.76 |
| 405 | 927770.66 | 46535.2 |
| 406 | 927791.12 | 46547.76 |
| 407 | 927770.87 | 46580.77 |
| 408 | 927756.39 | 46604.38 |
| 409 | 927749.52 | 46615.59 |

  - Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

Размещение запорной арматуры предусмотрено из расчета безопасности участков трубопроводов, для разделения потоков рабочей жидкости и в целях охраны окружающей среды:

- на узлах врезки газопроводов-шлейфов в общие сети;

- на входе в УПГ предусмотрен охранный кран.

Перечень устанавливаемых на трубопроводах наружных установок приведен в таблице 2.4.

Таблица 2.4.1

Перечень наружных установок

|  | Наименование участка эстакады | Наименование наружной установки | ПК по трассе нефтегазосборного трубопровода |
| --- | --- | --- | --- |
| к.1Г-вр.к.5Г | Узел №1Г. Подключение КП №5Г | ПК 2+72,05 |
| вр.к.5Г – вр.к.3Г | Узел №2Г. Подключение КП №3Г | ПК 8+65,45 |

| Предельная высота объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов, м | Максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, % | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства, м | Требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0,3 |  |  |

  - Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а так же объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

По трассам трубопроводов имеются пересечения с автодорогами. Переходы эстакад трубопроводов через автодороги выполнены подземно.

При пересечении автодорог участки трубопроводов проложены в защитных футлярах. Угол пересечения с дорогами равен 90°.

Переходы через автодороги предусмотрено выполнять открытым способом. Ширина полосы вскрытия покрытия автодорог должна быть больше ширины траншеи поверху на 0,3-0,4 м. После окончания строительно-монтажных работ дороги должны быть восстановлены.

При прокладке футляров открытым способом заглубление участков трубопроводов под автомобильными дорогами принимается не менее 1,4 м от верха покрытия дороги до верхней образующей защитных футляров.

Футляры выполнены из стальных электросварных труб по группе 
Д ГОСТ 10706-76* – не менее чем на 200 мм больше диаметра оболочки теплоизоляции протаскиваемых труб.

Концы футляров выведены не менее 25 м от бровки земляного полотна, но не менее 2 м от подошвы насыпи автодорог. На одном из концов футляра предусмотрена вытяжная свеча на расстоянии не менее 25 м от подошвы земляного полотна автомобильной дороги. Высота вытяжной свечи не менее  5 м от уровня земли.

При производстве работ в охранных зонах существующих коммуникаций необходимо оформить письменное разрешение на право производства земляных работ в охранной зоне, которое выдается организацией, ответственной за эксплуатацию этих коммуникаций. Должен быть составлен проект производства земляных работ, оформлен наряд-допуск (наряд-задание) производителям работ. Производство работ следует осуществлять под непосредственным наблюдением руководителя работ.

При пересечении с линиями электропередачи предусмотрено устройство защиты эстакады от падения проводов – строительная конструкция имеет протяженность, равную высоте падающей опоры, шириной по 2,5 м в обе стороны от осей крайних трубопроводов эстакады.

В случае обнаружения на месте производства работ подземных коммуникаций, не указанных в проектной документации, необходимо поставить в известность заказчика и принять меры по защите обнаруженных коммуникаций и сооружений от повреждений.

При пересечении трубопроводов с ранее запроектированными коммуникациями, расстояние в свету между поверхностями трубопроводов (в тепловой изоляции) составляет не менее 0,35 м.

  - Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Согласно письму Службы по государственной охране объектов культурного наследия №2-2360 от 24.05.2017 г. Красноярского края в зоне планируемого размещения проектируемых объектов, выявленных объектов культурного наследия не обнаружено. Информацией об отсутствии объектов, обладающих признаками ОКН на территории, предназначенной для размещения линейных объектов, служба по охране объектов культурного наследия Красноярского края не располагает.

В ходе проведения историко-культурных исследований, было выявлено, что в зоне планируемого размещения проектируемых объектов, нет объектов, обладающих, признаками ОКН.

Необходимости в осуществлении мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов нет.

  - Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

При проведении инженерно-экологических изысканий на участке проектируемых работ редкие и исчезающие виды растений обнаружены не были, краснокнижные виды животных встречены не были.

Однако в случае обнаружения гнёзд обязателен их учёт и охрана. Основные меры охраны птиц, занесённых в Красную книгу, заключаются в охране мест гнездования и минимизации действия фактора беспокойства с мая по август включительно. В гнездовое время с мая по 1 сентября запрещена ловля рыбы в местах постоянного нахождения и расположения гнёзд. Необходимо введение строгих наказаний за разорение гнёзд, сборы яиц, изготовление чучел, отстрел и отлов, а также усиление разъяснительной работы среди строителей. При обнаружении растений, животных и птиц, занесённых в Красную книгу, необходимо своевременно информировать органы экологического контроля.

Действия, которые могут привести к гибели, сокращению численности или нарушению среды обитания объектов животного мира, занесённых в Красную книгу, не допускаются.

Проектом предусмотрены технические решения, которые обеспечивают предотвращение негативных последствий на состояние окружающей среды.

Размещение проектируемых объектов повлечёт за собой изменение естественного рельефа местности при отсыпке площадок. Воздействие на рельеф проявится в нарушении естественного рельефа местности, незначительном изменении высотных отметок поверхности земли.

Изменение естественного рельефа местности в результате строительства проектируемых объектов предусматривается на всей испрашиваемой площади. Воздействие на рельеф будет оказано при проведении следующих работ:

- при сводке древесно-кустарниковой растительности;

- при устройстве траншей под трубопроводы.

Воздействие на рельеф при сведении древесно-кустарниковой растительности будет незначительным и выразится в изменении высотных отметок поверхности земли. Для восстановления естественного ландшафта будет предусмотрена планировка нарушенной поверхности земли.

Инженерные сооружения являются техногенными формами рельефа и повлекут за собой значительное изменение высотных отметок поверхности земли. Негативное воздействие  инженерных сооружений на рельеф  может быть  выражено в  возможном проявлении эрозионных процессов на откосах насыпей дорог.

Нейтрализация негативного воздействия на почвы и растительность обеспечивается комплексом природоохранных мероприятий, предусмотренных проектом:

- в целях сохранения растительности на прилегающей территории, проведение строительно-монтажных работ строго в границах, определённых нормами на проектирование;

- выполнение комплекса подготовительных и строительно-монтажных работ в зимнее время года, после установления снегового покрова и промерзания слоя грунта на глубину, которая позволяет снизить отрицательное воздействие строительной техники на растительный покров;

- использование для строительства площадей, на которых отсутствуют особо охраняемые природные территории федерального, областного и местного значений;

- использование оборудования и материалов, соответствующих климатическим условиям района строительства

- проведение работ в минимально возможные сроки;

- выполнение правил пожарной безопасности при работе в лесах.

Земли под проектируемые сооружения используются на правах аренды.

Для снижения негативного воздействия на рельеф, оказанного в период строительных работ, предусматривается планировка нарушенной поверхности земли. По окончании добычных работ созданные техногенные формы рельефа подлежат рекультивации. В целях предупреждения развития эрозионных процессов предусматривается укрепление откосов посевом трав.

При строительстве необходимо утилизировать строительные отходы в специально отведённые места, сохранять природный ландшафт исследуемой территории.

Таким образом, воздействие на рельеф оценивается как локальное, долгосрочное и допустимое.

Загрязнение атмосферного воздуха в период строительства происходит при сжигании дизельного топлива в двигателях внутреннего сгорания строительной техники и образовании выхлопных газов, в процессе работы сварочного и окрасочного агрегатов, дизельных электростанций, и др. источников.

Из объектов обустройства на период эксплуатации наиболее характерными источниками воздействия являются дренажные ёмкости, фланцевые соединения трубопроводов и оборудования.

В ориентировочный список загрязняющих веществ входят: метан, этан, изобутан, бутан, пентан, гексан, метанол.

Основные мероприятия по охране атмосферного воздуха должны быть направлены на обеспечение соблюдения нормативов качества воздуха рабочей зоны и сокращение вредных выбросов в атмосферу до нормативного уровня от всех источников загрязнения на всех стадиях работ.

Мероприятия по снижению воздействия на воздушную среду сводятся к следующему:

- герметизированная система сбора и транспорта добываемой продукции;

- использование блочно-комплектного, автоматизированного оборудования;

- использование арматуры с классом герметичности затвора по классу А;

- применение труб из материалов, соответствующих климатическим условиям района строительства;

- испытание трубопроводов на прочность и герметичность после монтажа;

- контроль сварных соединений физическими методами;

- антикоррозийная защита трубопроводов изоляцией усиленного типа;

- использование только исправной техники, прошедшей контроль токсичности отработанных газов; постоянный профилактический осмотр и регулировка топливной аппаратуры дизельной техники для снижения расхода дизтоплива;

- для исключения возможности сильного загрязнения нижних слоёв атмосферы при неблагоприятных метеорологических условиях (штили, устойчивые инверсии температуры воздуха) рекомендуется проведение работ с возможным минимальным использованием технических средств на площадке.

В связи с удалённостью населённых пунктов от площадки проектируемого строительства, воздействие на население не предусматривается.

При разработке технической документации мероприятия по охране животного мира направлены на минимизацию отрицательного воздействия  на животное население территории строительства:

- проведение работ строго в границах, определённых проектом;

- использование для проведения работ площадей, на которых отсутствуют пути массовых миграций охотничье-промысловых животных, места сезонных концентраций зверей и птиц, особо ценные охотничьи угодья;

- проведение строительных работ со строгим соблюдением правил пожарной безопасности в лесах.

Наряду с принятыми мероприятиями, в качестве дополнительных мер охраны животных необходимы следующие меры:

- проведение активной просветительской и разъяснительной работы с персоналом и строителями;

- запрет на ввоз и хранение охотничьего оружия и других средств охоты на территории объекта;

- запрет на движение без производственной необходимости вездеходного транспорта вне существующих дорог или трасс;

- ограничение пребывания на территории объекта лиц, не занятых в производстве.

Охрана животного мира на стадии строительства обеспечивается выполнением требований СНиП III-42-80* «Магистральные трубопроводы» раздела 3, п.3.8 «Магистральные трубопроводы»: запрещается разработка траншей в задел (не более одной смены), обратную засыпку траншей необходимо выполнять вслед за прокладкой трубопроводов. Таким образом, траншея открыта только в течение рабочего дня, когда животные из-за шума работающих механизмов не подойдут к месту строительства. Ночью строительно-монтажные работы не проводятся.

При строительстве осуществляется контроль над объёмом  и рациональным использованием земельных, водных ресурсов, отведением сточных вод в установленные техническими условиями заказчика места.

При строительстве происходит нарушение почвенно-растительного слоя поверхности земли. Для его восстановления предусматривается рекультивация  нарушенных земель, включающая в себя технический и биологический этапы.

Технический этап рекультивации включает работы, направленные на подготовку земель для последующего целевого использования. Целесообразность снятия и нанесения плодородного слоя определена ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ» и устанавливается в зависимости от уровня плодородия почвенного покрова. Почвы территории строительства характеризуются низким естественным плодородием, малой мощностью гумусового горизонта (менее 10 см), следовательно, в соответствии с вышеуказанным ГОСТом, снятие верхних почвенных горизонтов не целесообразно и не проводится, в целях предотвращения и снижения деградации почв.

Технический этап рекультивации предусматривает демонтаж всех временных сооружений и уборка строительного и бытового мусора  и чистовую планировку нарушенной поверхности участков земель.

Биологический этап рекультивации – комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление почвенно-растительного слоя, утраченного в процессе строительства и защиту почв от эрозионных процессов. Биологический этап рекультивации проводится по окончании производства работ технического этапа рекультивации.

Биологический этап рекультивации аренды включает следующие виды работ:

- боронование в 2 следа;

- механизированное внесение минеральных удобрений;

- посев семян многолетних трав с последующим боронованием в один след;

- послепосевное прикатывание;

- посадка саженцев сосны;

- агротехнический и лесоводственный уход за культурами.

Биологический этап рекультивации  земель лесохозяйственного назначения включает лесовосстановление нарушенной территории, которое разрешается осуществить путем искусственного восстановления лесов. Поэтому рекультивации с посадкой саженцев подлежат минеральные и отсыпанные торфяные участки, занятые площадными объектами, после завершения эксплуатации (ликвидации) объекта.

На период строительства предусматриваются мероприятия по охране водных объектов, включая территории водоохранный зоны (далее-ВОЗ) пересекаемых водотоков:

- заправка строительной техники и автотранспорта, мойка машин производятся на специально отведённых площадках (за пределами ВОЗ). Для предотвращения разлива горюче смазочных материалов при заправке строительной техники, использовать специально оборудованную технику (топливозаправщик с заправляющим устройством). Перед заправкой под технику необходимо укладывать инвентарные металлические поддоны с нефтепоглощающими матами;

- по завершении строительных работ производится уборка строительного мусора.

- строительство переходов через водные преграды предусматривается в зимний период времени;

- проведение рекультивационных работ после завершения строительства;

- организация мониторинга геологической среды.

В соответствии с механизмом техногенного воздействия проектируемого объекта на окружающую природную среду, предлагается проводить мониторинг почв  и растительности с целью оперативного предупреждения негативных изменений в состоянии почв в результате строительства и эксплуатации проектируемых объектов.

Объектами мониторинга являются почвы,  грунты и растительность. Рекомендуется проводить:

- наблюдение за фоновыми участками на постоянных участках наблюдения;

- наблюдение и контроль за протеканием процессов восстановления деградированных и/или загрязнённых земель естественным путём или в процессе выполнения специальных рекультивационных работ;

- контроль за состоянием почв и растительности на проектируемой кустовой площадке.

Мониторинг за шумовым воздействием, загрязнением атмосферного воздуха, учитывая допустимость воздействия (в пределах норм), и отсутствие селитебных зон в районе объекта, не предусматривается.

В зоне влияния проектируемого объекта мониторинг животного мира включает наблюдения за границами распространения отдельных, наиболее уязвимых и ценных охраняемых видов, пространственной структурой и характером заселения территории видами; численностью коренных видов; ёмкостью биотопов; численностью синантропных видов. Особое внимание следует уделить видам, регулярно меняющим сезонные места обитания.

Мониторинг животного мира включает:

- оценку современного состояния животного мира (видовой состав позвоночных животных, биотопическое распределение и численность);

- оценку степени антропогенной трансформации биотопов до начала строительства (сильно, средне, слабо преобразованные);

- выявление наиболее ценных, наименее нарушенных участков естественных биотопов;

- оценку современного состояния видов, занесённых в Красную книгу РФ (инвентаризация видов, выявление участков обитания, оценка численности);

- оценку современного состояния видов - объектов охоты (видовой состав и численность);

- оценку  воздействия   строительства  объекта  на  состояние  животного  мира;

- выявление участков основных местообитаний видов индикаторов для последующего мониторинга в процессе эксплуатации объекта.

Наблюдения за животным миром осуществляются методом маршрутных ходов, проложенных в различных биотопах, с целью оценки степени влияния и воздействия на них в период строительства объекта.

Мониторинговым наблюдениям подлежат как редкие и охраняемые виды животных, так и виды - индикаторы (доминанты), наиболее типичные для данных биотопов.

Мониторинг животного мира в период строительства сводится к контролю за соблюдением строительной организацией мероприятий по охране животного мира, предписанных проектом.

Мониторинг животного мира в период эксплуатации проектируемого объекта осуществляется методом маршрутных ходов и учётом биоразнообразия животных и численности видов животных, в том числе - охотничье-промысловых и редких видов животных (характер заселения территории видами; численность коренных видов; ёмкость биотопов; численность синантропных видов). Маршрутные ходы закладываются в различных видах угодий в зоне влияния проектируемого объекта. Работы (полевые и камеральные виды работ) осуществляют квалифицированные специалисты – зоологи или охотоведы или специализированной организацией, проводящей работы по комплексному экологическому мониторингу. Организация отбирается заказчиком проекта по результатам тендера.

Контроль за радиационной обстановкой проектируемого объекта предусмотрен на основании требований Федерального Закона «О радиационной безопасности населения». Наблюдения за радиационной обстановкой проводят 1 раз в год – в летний период (июнь-август). При обнаружении участков с повышенным радиационным фоном проводят радиометрическое опробование, объектами которого могут служить: почвы, грунты различных типов ландшафтов, поверхностные воды, донные осадки водоёмов.

Мониторинг аварийных ситуаций на газопроводе сведён к контролю поверхностных вод, донных отложений, почв и растительности.

  - Информация о необходимости осуществления мероприятий  по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Аварийная ситуация может быть связана с разливом горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ) из двигателей строительной техники, при заправке техники.

На площадке для размещения временных зданий и сооружений наибольшую опасность для производственного персонала и окружающей природной среды при эксплуатации объекта представляют аварийные ситуации, связанные с неконтролируемым выходом (разливом) дизельного топлива вследствие разгерметизации оборудования автоцистерны при:

- механическом повреждении;

- старении (коррозии) металла;

- возникновении микротрещин;

- температурных напряжениях с разрывом сварного шва;

- целенаправленной диверсии, терактах.

В связи с этим существует вероятность возникновения следующих опасных событий:

- загрязнение почвы дизельным топливом;

- загазованность атмосферы парами дизельного топлива;

- взрыв смеси паров дизельного топлива с воздухом;

- горение разлитого дизельного топлива.

На сооружениях площадки куста скважин, обращаются в значительных количествах взрыво - и пожароопасные вещества – природный газ, метанол.

Даже незначительное возгорание, вызванное случайными причинами нетехнологического характера, может перерасти в катастрофический пожар или взрыв.

Важнейшим мероприятием, способствующим предупреждению чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС), связанных с взрывами и пожарами, является своевременное обнаружение источников утечек горючих веществ. Для этого организован мониторинг наличия взрывоопасных газов и паров на наружных площадках и в помещениях на территории кустовой площадки.

В случае аварии производственному персоналу дежурной смены во главе с инженерно-техническими работниками (далее – ИТР) необходимо принять все меры для ее оперативной локализации. Все работы должны проводиться с обязательным соблюдением требований безопасности.

Перед выполнением каких-либо работ в газоопасной зоне оформляется наряд-допуск на газоопасные работы.

Главная задача локализации выбросов опасных веществ состоит в предотвращении разлива жидкости (метанола), посредством контролируемого отвода ее в емкости, которыми оснащены ремонтные бригады.

Для предупреждения аварийных разливов на территории объекта предусмотрены следующие проектные мероприятия:

- технологическая схема каждого куста скважин исключает при нормальной эксплуатации выбросы метанола на почву;

- автоматизированный контроль за соблюдением основных технологических параметров процесса, с сигнализацией о нарушениях;

- в насосной метанола выполнена отбортовка высотой 150 мм и пандус у входной двери для предотвращения разлития метанола за пределы блока;

- размещение расходной емкости метанола выполнено на бетонной площадке с бортом высотой 0,5 м;

- по периметру площадки куста скважин выполнено обвалование из глинистого грунта.

Расположение оборудования и коммуникаций на площадке куста скважин выполнено согласно требованиям нормативных документов.

При авариях с поступлением в воздушную среду больших объемов газа все работы на площадке куста скважин прекращаются.

При небольшом разливе, метанола на территории площадки скважин необходимо срочно принять меры по исключению их воспламенения. Место пролива засыпать песком. Загрязненный грунт/песок собрать и передать для обезвреживания в ООО «Вторичные ресурсы Красноярск».

Мероприятия по обеспечению гражданской обороны

Согласно исходным данных и требованиям Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям (далее - ГУ МЧС) России по Красноярскому краю, объект располагается на территории, не отнесенной к группе по гражданской обороне.

В соответствии с Постановлением Правительства № 804 от 16 августа 2016 г., объект является некатегорированным, т.к. в составе объекта отсутствуют здания и сооружения, подлежащие отнесению к категории по гражданской обороне (далее – ГО).

Согласно исходным данным и требованиям ГУ МЧС России по Красноярскому краю, вблизи кустовой площадки № 1Г нет других объектов и городов, имеющих категорию по ГО, объект располагается вне зоны возможного сильного радиоактивного заражения. Рядом с районом проектируемого объекта зон возможных разрушений, возможного химического заражения, катастрофического затопления, зон возможного образования завалов нет.

Учитывая гидрографические особенности региона и связанное с ними отсутствие водохранилищ, обладающих гидросооружениями с напорными фронтами, при разрушении которых возможно образование волн прорыва, а также топографические условия местности, объект не попадает в зону возможного катастрофического затопления в результате разрушения гидроузлов.

Сооружения проектируемого объекта являются стационарными.

Характер производства не предполагает возможность перемещения объекта в другое место. Демонтаж сооружений в военное время в короткие сроки технически неосуществим и экономически нецелесообразен.

Перемещение объекта в другое место не предполагается.

Принятые технические решения, внедрение современных технологий позволяют ограничиться минимально-возможным количеством персонала.

В военное время численность персонала объекта определяется мобилизационным планом нефтедобывающего предприятия ООО «РН-Ванкор».

Обслуживание проектируемых сооружений куста скважин № 1Г не требует постоянного присутствия производственного персонала.

Наибольшая работающая смена (далее - НРС), обслуживающая куст скважин, должна составлять не менее двух человек (минимальное количество по требованиям охраны труда и промышленной безопасности).

На объекте дежурный персонал, обеспечивающий жизнедеятельность категорированных городов и объектов особой важности, отсутствует.

Обеспечение получения сигналов в области ГО и защиты производственных объектов от ЧС природного и техногенного характера возложены на Центральное инженерно-технологическое управление (далее - ЦИТУ) ООО «РН-Ванкор». Начальник ЦИТУ оповещает диспетчера Единой дежурно-диспетчерской службы (далее - ЕДДС) о поступлении сигнала ГО посредством телефонной связи. Оператор ЕДДС по телефону передает информацию о сигналах ГО производственному персонала, находящемуся на объекте.

В соответствии с требованиями ст.6, п.3 Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ, п.2 ст. 54 и ст. 83, 84 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» объект Обустройство Тагульского месторождения. Кустовая площадка №1Г с коридорами коммуникаций. 2 этап. Обустройство кустовой площадки №1Г с коридорами коммуникаций» оснащается системами пожарной сигнализации (далее - ПС) и системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре (далее - СОУЭ).

Бригады по обслуживанию площадок кустов скважин и ремонтные бригады снабжены переносными радиотелефонами, по которым, в случае необходимости, возможна передача информации о возникновении угрозы воздушной тревоги.

Технические решения по добыче, измерению, сбору и транспорту продукции газовых скважин позволяют обеспечить безаварийную остановку технологических процессов при получении соответствующих сигналов ГО.

Порядок действий персонала, обслуживающего проектируемый объект, по безаварийной остановке технологического процесса конкретизируется в документах по организации и ведению ГО в мирное и военное время, отрабатываемых в администрации ООО «РН-Ванкор»

Остановка объекта производится по распоряжению администрации при выводе на ремонтные работы, связанные с ремонтом измерительной установки, отказа средств контроля и автоматизации.

Проектной документацией предусматривается оснащение проектируемых технологических и промысловых сооружений средствами автоматического контроля и управления.

В случае ЧС природного или техногенного характера эвакуация персонала с территории объекта осуществляется автомобильным транспортом по внутрипромысловой дороге в вахтовый жилой комплекс, расположенный на территории установки подготовки газа (далее – УПГ) Тагульского нефтегазоконденсатного месторождения.

При авариях, сопровождающихся загазованностью территории объекта, персонал, не участвующий в ликвидации аварии, выходит кратчайшими безопасными путями из зоны загазованности и затем, при необходимости, эвакуируется в вахтовый поселок.

В ООО «РН-Ванкор» установлен перечень аварийного запаса материалов, используемого при ликвидации возможных аварий или ЧС. Аварийный запас материалов для ликвидации аварий на объекте хранится на складе, расположенном в районе опорной базы промысла.

Утечка метанола и газа может быть обнаружена приборами-газоанализаторами, а также визуально и на слух по следующим характерным признакам:

- изменению цвета растительности, почвы;

- шуму выходящего газа;

- потемнению снежного покрова.

Персонал, обнаруживший аварию, в первую очередь посредством радиотелефонной связи извещает оператора УПГ Тагульского нефтегазоконденсатного месторождения. Оператор УПГ Тагульского нефтегазоконденсатного месторождения о возможной причине, масштабе аварии информирует оператора (начальника смены). Оператор Тагульского нефтегазоконденсатного месторождения информирует пожарную охрану, медпункт и остальные службы. Схемы оповещения включают в себя очередность оповещения подразделений управляемого общества и специальных служб.

При необходимости начальник смены ЦИТУ оповещает аварийно-спасательное формирование «Западно-Сибирской противофонтанной военизированной части», г. Красноярск.

Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности

Первичные меры пожарной безопасности включают в себя:

- разработку и организацию выполнения целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

- разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории объекта производственного назначения и контроль за его выполнением;

- установление особого противопожарного режима на территории объекта, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к возможному месту пожара;

- обеспечение связи и оповещения работников общества о пожаре;

- организацию обучения работников общества мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

- социальное и экономическое стимулирование участия работников общества в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

Тушение возможных пожаров и загораний на проектируемом объекте будет осуществляться первичными средствами пожаротушения и передвижной пожарной техникой.

Проектируемый объект находится в зоне оперативного реагирования подразделения пожарной охраны - пожарного депо Тагульского месторождения.

Численность личного состава пожарной охраны составляет 78 человек.

Расстояние от места дислокации пожарного подразделения до кустового основания №1Г составляет 6,3 км.

В случае пожара эвакуация персонала с территории объекта осуществляется автотранспортом в вахтовый поселок Тагульского месторождения. Расстояние от проектируемого объекта до вахтового поселка Тагульского месторождения составляет 7,7 км.

Круглогодичное сообщение с проектируемым объектом возможно зимой и летом – по дорогам с твердым покрытием.

В ситуациях, исключающих самостоятельный выход из зоны поражения людей, их эвакуация должна проводиться безопасными путями с использованием носилок и другого оснащения, с обязательной страховкой от повторного травмирования.

Организационно-технические мероприятия включают в себя:

- создание добровольных пожарных дружин;

- организацию обучения работающих правилам пожарной безопасности;

- разработку и реализацию инструкций о порядке обращения с пожароопасными веществами и материалами, о соблюдении противопожарного режима и действия людей при возникновении пожара;

- изготовление и применение средств наглядной агитации по обеспечению пожарной безопасности;

- порядок хранения веществ и материалов, тушение которых недопустимо одними и теми же средствами, в зависимости от их физико-химических и пожароопасных свойств;

- нормирование численности людей на объекте по условиям безопасности их при пожаре;

- разработку мероприятий по действиям рабочих на случай возникновения пожара и организацию эвакуации людей;

- допуск всех работников к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходить дополнительное обучение  предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, установленным руководителем;

- назначение руководителем организации лиц, которые по занимаемой должности или по характеру выполняемых работ в силу действующих нормативных правовых актов и иных актов должны выполнять соответствующие правила пожарной безопасности, либо обеспечивать их соблюдение на определенных участках работ;

- привлечение работников предприятия к работе по предупреждению и борьбе с пожарами, для этого на объектах могут создаваться пожарно-технические комиссии и добровольные пожарные подразделения;

- разработку правил применения на территории открытого огня, проезда транспорта, допустимость курения и проведения временных пожароопасных работ, которые устанавливаются общеобъектовыми инструкциями о мерах пожарной безопасности.

Распорядительным документом по предприятию должен быть установлен соответствующий противопожарный режим, в том числе должны быть регламентированы:

- порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ;

- действия работников при обнаружении пожара;

- определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение.

Для проведения мероприятий по пожарной безопасности эксплуатирующей организацией осуществляется планирование действий по предупреждению и ликвидации пожаров с целью максимально возможного снижения размеров ущерба и потерь в случае их возникновения.

Объем и содержание планируемых мероприятий определяется, исходя из принципов необходимой достаточности и максимально возможного использования имеющихся сил и средств.

Тушение пожаров и проведение связанных с ними аварийно-спасательных работ осуществляется силами и средствами штатных и нештатных формирований пожарной охраны.

Выполнение работ по тушению пожаров и проведению связанных с ними аварийно-спасательных работ, осуществляется в соответствии с законодательством РФ, в том числе нормативными правовыми актами Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Для проведения мероприятий по охране от пожаров и тушения возникающих пожаров организуются добровольные пожарные дружины из числа работников и специалистов. Личный состав подразделений пожарной охраны должен обеспечиваться спецодеждой, спецобувью, средствами защиты рук (перчатки), очками, средствами защиты органов дыхания и др.

В зависимости от обстановки на пожаре может быть создан штаб пожаротушения, в состав которого включаются представители органов власти, администрации предприятия, технических и иных специальных служб предприятия и региона.

Руководителем тушения пожара до прибытия подразделений пожарной охраны является старшее должностное лицо объекта.

# ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, расположенной в границах зоны планируемого размещения объекта.

Проект межевания территории разработан для определения местоположения границ образуемых земельных участков, предназначенных для строительства и эксплуатации объекта «Обустройство Тагульского месторождения. Кустовая площадка №1Г с коридорами коммуникаций. 2 этап. Обустройство кустовой площадки №1Г с коридорами коммуникаций», расположенного на межселенной территории Туруханского района Красноярского края.

## Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования

Расчёт ширины полосы отвода земельных участков для выполнения работ по строительству и эксплуатации проектируемых объектов производится с учётом действующих норм отвода земель.

Размер зоны для строительства ВЛ определен в соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) и Нормами отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ № 14278тм-т1.

Размер зоны для размещения эстакады трубопроводов определен из условий строительства.

Размер зоны для размещения ВОЛС определён в соответствии с Нормами отвода земель для линий связи СН 461-74.

Размеры земельных участков под узлы запорной арматуры на трубопроводах определены в соответствии с СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция строительных норм и правил», строительными нормами и правилами (далее – СНиП) II-89-80 «Генеральные планы промышленных предприятий» и с учетом требований пункта 6.1.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования пожарной безопасности».

Образуемые земельные участки под строительство и эксплуатацию объектов состоят из 1 земельного участка, образованного путем раздела с сохранением исходного земельного участка в измененных границах.

Таблица 3.1.1

Площади  земельных участков

| Условный кадастровый номер земельного участка | Площадь земельного участка, га | Категория земель | Вид использования земельного участка |
| --- | --- | --- | --- |
| 24:37:6201001:1263:ЗУ1 | 0,0069 | Земли промышленности | Недропользование |
| 24:37:6201001:1263:ЗУ2 | 0,0172 |  |  |
| 24:37:6201001:9990 | 0,1305 |  |  |
| 24:37:6201001:10223 | 0,2075 |  |  |
| 24:37:6201001:10061 | 0,0772 |  |  |
| 24:37:6201001:10272 | 0,1976 |  |  |
| 24:37:6201001:10130 | 0,2295 |  |  |
| 24:37:6201001:10235 | 0,4887 |  |  |
| 24:37:6201001:10009 | 0,0020 | Земли промышленности | Недропользование |
| 24:37:6201001:10234 | 0,5770 |  |  |
| 24:37:6201001:10025 | 0,1528 |  |  |
| 24:37:6201001:10022 | 0,1763 |  |  |
| 24:37:6201001:10248 | 2,6873 |  |  |
| 24:37:6201001:10363 | 6,3653 |  |  |
| 24:37:6201001:10097 | 0,0018 |  |  |
| 24:37:6201001:10096 | 0,0031 |  |  |
| 24:37:6201001:10098 | 0,0162 |  |  |
| 24:37:6201001:10099 | 0,0404 |  |  |
| 24:37:6201001:10071 | 0,0289 |  |  |
| 24:37:6201001:10072 | 0,0061 |  |  |
| 24:37:6201001:10073 | 0,0232 |  |  |
| 24:37:6201001:10078 | 0,0141 |  |  |
| 24:37:6201001:10079 | 0,0352 |  |  |
| 24:37:6201001:10213 | 0,0225 |  |  |
| 24:37:6201001:10214 | 0,0521 |  |  |
| 24:37:6201001:9864:ЗУ1 | 0,0001 |  |  |
| 24:37:6201001:9841:ЗУ1 | 0,0025 |  |  |
| 24:37:6201001:9789:ЗУ1 | 0,0125 |  |  |
| 24:37:6201001:10018:ЗУ1 | 0,0007 |  |  |
| 24:37:6201001:9804:ЗУ1 | 0,3284 |  |  |
| 24:37:6201001:9864:ЗУ2 | 0,0009 |  |  |
| 24:37:6201001:9841:ЗУ2 | 0,0031 |  |  |
| 24:37:6201001:9789:ЗУ2 | 0,0314 |  |  |
| 24:37:6201001:10018:ЗУ2 | 0,0022 |  |  |
| 24:37:6201001:9804:ЗУ2 | 0,6439 |  |  |
| 24:37:6201001:9974:ЗУ1 | 0,0148 |  |  |
| 24:37:6201001:10280:ЗУ1 | 0,0014 |  |  |
| 24:37:6201001:10280:ЗУ2 | 0,0032 |  |  |
| 24:37:6201001:9864:ЗУ3 | 0,0002 |  |  |
| 24:37:6201001:9864:ЗУ4 | 0,0065 |  |  |
| 24:37:6201001:9055:ЗУ1 | 0,0054 |  |  |
| 24:37:6201001:9055:ЗУ2 | 0,0364 |  |  |
| 24:37:6201001:9843:ЗУ1 | 0,0605 |  |  |
| 24:37:6201001:10307:ЗУ1 | 0,0431 |  |  |
| 24:37:6201001:9956:ЗУ1 | 0,0019 |  |  |
| 24:37:6201001:10077:ЗУ1 | 0,0121 |  |  |
| 24:37:6201001:10059:ЗУ1 | 0,0029 |  |  |
| 24:37:6201001:9839:ЗУ1 | 0,0024 |  |  |
| 24:37:6201001:10190:ЗУ1 | 0,0024 |  |  |
| 24:37:6201001:10355:ЗУ1 | 0,0124 |  |  |
| 24:37:6201001:10212:ЗУ1 | 0,0358 |  |  |
| 24:37:6201001:9956:ЗУ2 | 0,0031 |  |  |
| 24:37:6201001:9956:ЗУ3 | 0,0079 | Земли промышленности | Недропользование |
| 24:37:6201001:10355:ЗУ2 | 0,0201 |  |  |
| 24:37:6201001:10212:ЗУ2 | 0,0487 |  |  |
| 24:37:6201001:9089:ЗУ1 | 0,0111 |  |  |
| 24:37:6201001:9791:ЗУ1 | 0,0024 |  |  |
| 24:37:6201001:10212:ЗУ3 | 0,0106 |  |  |
| 24:37:6201001:9791:ЗУ2 | 0,0081 |  |  |
| 24:37:6201001:10212:ЗУ4 | 0,0155 |  |  |
| 24:37:6201001:9089:ЗУ2 | 0,0468 |  |  |
| 24:37:6201001:10212:ЗУ5 | 0,0149 |  |  |
| 24:37:6201001:10212:ЗУ6 | 0,0247 |  |  |
| 24:37:6201001:9089:ЗУ3 | 0,0666 |  |  |
| 24:37:6201001:4656:ЗУ1 | 0,0334 |  |  |
| 24:37:6201001:4656:ЗУ2 | 0,0863 |  |  |
| 24:37:6201001:4644:ЗУ1 | 0,0234 |  |  |
| 24:37:6201001:4644:ЗУ2 | 0,0606 |  |  |
| 24:37:6201001:4643:ЗУ1 | 0,0476 |  |  |
| 24:37:6201001:4643:ЗУ2 | 0,1208 |  |  |
| 24:37:6201001:4665:ЗУ1 | 0,0072 |  |  |
| 24:37:6201001:4665:ЗУ2 | 0,0185 |  |  |
| 24:37:6201001:3670:ЗУ1 | 0,0368 |  |  |
| 24:37:6201001:3670:ЗУ2 | 0,0502 |  |  |
| 24:37:6201001:3670:ЗУ3 | 0,0344 |  |  |
| 24:37:6201001:3670:ЗУ4 | 0,0426 |  |  |
| 24:37:6201001:3672:ЗУ1 | 0,0292 |  |  |
| 24:37:6201001:3672:ЗУ2 | 0,2554 |  |  |
| 24:37:6201001:3748:ЗУ1 | 0,0204 |  |  |
| 24:37:6201001:3748:ЗУ2 | 0,0681 |  |  |
| 24:37:6201001:4706:ЗУ1 | 0,0036 |  |  |
| 24:37:6201001:4706:ЗУ2 | 0,0127 |  |  |
| 24:37:6201001:3710:ЗУ1 | 0,0273 |  |  |
| 24:37:6201001:3710:ЗУ2 | 0,0417 |  |  |
| 24:37:6201001:4804:ЗУ1 | 0,0046 |  |  |
| 24:37:6201001:4804:ЗУ2 | 0,0045 |  |  |
| 24:37:6201001:4804:ЗУ3 | 0,0018 |  |  |
| 24:37:6201001:4804:ЗУ4 | 0,0581 |  |  |
| 24:37:6201001:4896:ЗУ1 | 0,0111 |  |  |
| 24:37:6201001:4896:ЗУ2 | 0,0185 |  |  |
| 24:37:6201001:3671:ЗУ1 | 0,0192 |  |  |
| 24:37:6201001:3671:ЗУ2 | 0,0252 |  |  |
| 24:37:6201001:3676:ЗУ1 | 0,0441 |  |  |
| 24:37:6201001:3676:ЗУ2 | 0,0610 |  |  |
| 24:37:6201001:3996:ЗУ1 | 0,0182 |  |  |
| 24:37:6201001:3996:ЗУ2 | 0,0607 |  |  |
| 24:37:6201001:4268:ЗУ1 | 0,0092 |  |  |
| 24:37:6201001:4268:ЗУ2 | 0,0176 | Земли промышленности | Недропользование |
| 24:37:6201001:4906:ЗУ1 | 0,0415 |  |  |
| 24:37:6201001:4906:ЗУ2 | 0,0845 |  |  |
| 24:37:6201001:3678:ЗУ1 | 0,1203 |  |  |
| 24:37:6201001:5331:ЗУ1 | 0,0118 |  |  |
| 24:37:6201001:5331:ЗУ2 | 0,0423 |  |  |
| 24:37:6201001:5331:ЗУ3 | 0,0155 |  |  |
| 24:37:6201001:8835:ЗУ1 | 0,0015 |  |  |
| 24:37:6201001:8835:ЗУ2 | 0,0062 |  |  |
| 24:37:6201001:8835:ЗУ3 | 0,0087 |  |  |
| 24:37:6201001:3674:ЗУ1 | 0,0216 |  |  |
| 24:37:6201001:3674:ЗУ2 | 0,0026 |  |  |
| 24:37:6201001:3674:ЗУ3 | 0,1124 |  |  |
| 24:37:6201001:3674:ЗУ4 | 0,0637 |  |  |
| 24:37:6201001:3666:ЗУ1 | 0,024 |  |  |
| 24:37:6201001:3666:ЗУ2 | 0,0633 |  |  |
| 24:37:6201001:3666:ЗУ3 | 0,0298 |  |  |
| 24:37:6201001:9010:ЗУ1 | 0,0184 |  |  |
| 24:37:6201001:9010:ЗУ2 | 0,0208 |  |  |
| 24:37:6201001:9010:ЗУ3 | 0,0114 |  |  |
| 24:37:6201001:9010:ЗУ4 | 0,0171 |  |  |
| 24:37:6201001:9013:ЗУ1 | 0,0132 |  |  |
| 24:37:6201001:9013:ЗУ2 | 0,0138 |  |  |
| 24:37:6201001:9012:ЗУ1 | 0,0085 |  |  |
| 24:37:6201001:4781:ЗУ1 | 0,0238 |  |  |
| 24:37:6201001:4772:ЗУ1 | 0,0115 |  |  |
| 24:37:6201001:4772:ЗУ2 | 0,0267 |  |  |
| 24:37:6201001:4278:ЗУ1 | 0,0313 |  |  |
| 24:37:6201001:4278:ЗУ2 | 0,0804 |  |  |
| 24:37:6201001:4265:ЗУ1 | 0,0242 |  |  |
| 24:37:6201001:4265:ЗУ2 | 0,0330 |  |  |
| 24:37:6201001:3675:ЗУ1 | 0,0231 |  |  |
| 24:37:6201001:3675:ЗУ2 | 0,0528 |  |  |
| 24:37:6201001:7860:ЗУ1 | 0,0036 |  |  |
| 24:37:6201001:7860:ЗУ2 | 0,0134 |  |  |
| 24:37:6201001:5177:ЗУ1 | 0,0277 |  |  |
| 24:37:6201001:5177:ЗУ2 | 0,0301 |  |  |
| 24:37:6201001:4761:ЗУ1 | 0,1621 |  |  |
| 24:37:6201001:4761:ЗУ2 | 0,0011 |  |  |
| 24:37:6201001:10341:ЗУ1 | 0,6336 | Земли запаса |  |
| 24:37:6201001:10341:ЗУ2 | 1,2081 | Земли запаса |  |
| ВСЕГО | 17,6204 |  |  |

Границы и координаты земельных участков для размещения проектируемого объекта в графических материалах определены в местной системе координат Красноярского края МСК-164.

Образуемые земельные участки имеют вид разрешенного использования - недропользование.

## Чертежи межевания

| Номер | X | Y | Номер | X | Y | Номер | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86:08:0020904:9990 площадью 0,1305 га | 9 | 927836.48 | 46409.09 | 3 | 924601.55 | 42563.97 |
| 1 | 927765.33 | 46581.44 | 10 | 927834.21 | 46412.76 | 4 | 924611 | 42566.92 |
| 2 | 927749.47 | 46569.76 | 11 | 927836.42 | 46414.05 | 5 | 924618.94 | 42582.09 |
| 3 | 927770.66 | 46535.2 | 12 | 927817.76 | 46444.43 | 6 | 924615.98 | 42591.54 |
| 4 | 927791.12 | 46547.76 | 13 | 927846.71 | 46372.01 | 7 | 924669.54 | 42693.9 |
| 5 | 927770.87 | 46580.77 | 14 | 927836.67 | 46368.72 | 8 | 924678.99 | 42696.85 |
| 6 | 927749.52 | 46615.59 | 15 | 927836.68 | 46368.68 | 9 | 924686.92 | 42712.02 |
| 7 | 927729.06 | 46603.04 | 16 | 927834.35 | 46348.2 | 10 | 924683.96 | 42721.47 |
| 8 | 927735.94 | 46591.82 | 17 | 927844.32 | 46347.37 | 11 | 924737.52 | 42823.83 |
| 9 | 927739.98 | 46594.3 | 18 | 927846.89 | 46371.32 | 12 | 924746.97 | 42826.79 |
| 10 | 927742.14 | 46595.62 | 19 | 927838.46 | 46459.53 | 13 | 924754.9 | 42841.95 |
| 11 | 927750.2 | 46600.58 | 20 | 927829.92 | 46454.29 | 14 | 924751.95 | 42851.41 |
| 12 | 927752.36 | 46601.9 | 21 | 927824.68 | 46444.62 | 15 | 924805.51 | 42953.79 |
| 13 | 927756.39 | 46604.38 | 22 | 927841.6 | 46417.07 | 16 | 924814.95 | 42956.74 |
| 86:08:0020904:10223 площадью 0,2075 га | 23 | 927843.72 | 46418.31 | 17 | 924822.88 | 42971.91 |
| 1 | 927848.09 | 46183.66 | 24 | 927846.71 | 46413.45 | 18 | 924819.93 | 42981.34 |
| 2 | 927851.94 | 46217.47 | 25 | 927851.28 | 46395.92 | 19 | 924873.5 | 43083.73 |
| 3 | 927846.14 | 46218.13 | 26 | 927856.11 | 46397.2 | 20 | 924882.95 | 43086.69 |
| 4 | 927851.6 | 46266.16 | 27 | 927851.34 | 46415.42 | 21 | 924890.88 | 43101.85 |
| 5 | 927837.63 | 46267.73 | 28 | 927845.42 | 46425.09 | 22 | 924887.92 | 43111.3 |
| 6 | 927832.17 | 46219.72 | 29 | 927843.29 | 46423.85 | 23 | 924941.49 | 43213.68 |
| 7 | 927829.83 | 46219.99 | 30 | 927830.46 | 46444.78 | 24 | 924950.94 | 43216.63 |
| 8 | 927819.89 | 46221.12 | 31 | 927825.35 | 46269.11 | 25 | 924958.87 | 43231.8 |
| 9 | 927812.69 | 46221.94 | 32 | 927819.89 | 46221.12 | 26 | 924955.88 | 43241.25 |
| 10 | 927812.24 | 46217.94 | 33 | 927829.83 | 46219.99 | 27 | 924967.28 | 43262.98 |
| 11 | 927811.11 | 46208.01 | 34 | 927835.29 | 46267.99 | 28 | 924964.73 | 43266.71 |
| 12 | 927810.59 | 46203.43 | 35 | 927863.08 | 46377.38 | 29 | 924951.6 | 43241.64 |
| 13 | 927802.68 | 46204.33 | 36 | 927856.23 | 46375.14 | 30 | 924954.56 | 43232.18 |
| 14 | 927802.52 | 46202.95 | 37 | 927856.57 | 46373.84 | 31 | 924948.16 | 43219.95 |
| 15 | 927801.95 | 46197.98 | 38 | 927853.27 | 46372.98 | 32 | 924938.71 | 43217 |
| 16 | 927809.87 | 46197.08 | 39 | 927850.3 | 46346.88 | 33 | 924883.61 | 43111.7 |
| 17 | 927809.91 | 46197.08 | 40 | 927860.27 | 46346.06 | 34 | 924886.57 | 43102.24 |
| 18 | 927808.85 | 46188.11 | 41 | 927863.61 | 46375.35 | 35 | 924880.18 | 43090 |
| 86:08:0020904:10061 площадью 0,0772 га | 86:08:0020904:10130 площадью 0,2295 га | 36 | 924870.72 | 43087.05 |
| 1 | 927829.92 | 46454.29 | 1 | 927505.48 | 46245.21 | 37 | 924815.61 | 42981.74 |
| 2 | 927819.69 | 46448.01 | 2 | 927502.5 | 46245.55 | 38 | 924818.57 | 42972.3 |
| 3 | 927817.76 | 46444.43 | 3 | 927501.18 | 46233.87 | 39 | 924812.17 | 42960.06 |
| 4 | 927836.42 | 46414.05 | 4 | 927506.68 | 46226.95 | 40 | 924802.74 | 42957.11 |
| 5 | 927834.21 | 46412.76 | 5 | 927518.34 | 46225.61 | 41 | 924747.63 | 42851.8 |
| 6 | 927836.48 | 46409.09 | 6 | 927529.08 | 46234.06 | 42 | 924750.59 | 42842.34 |
| 7 | 927840.64 | 46393.11 | 7 | 927708.52 | 46213.64 | 43 | 924744.2 | 42830.11 |
| 8 | 927851.28 | 46395.92 | 8 | 927714.69 | 46205.89 | 44 | 924734.75 | 42827.15 |
| 9 | 927846.71 | 46413.45 | 9 | 927724.29 | 46204.8 | 45 | 924679.65 | 42721.86 |
| 10 | 927843.72 | 46418.31 | 10 | 927732.03 | 46210.97 | 46 | 924682.61 | 42712.4 |
| 11 | 927841.6 | 46417.07 | 11 | 927802.52 | 46202.95 | 47 | 924676.21 | 42700.17 |
| 12 | 927824.68 | 46444.62 | 12 | 927802.68 | 46204.33 | 48 | 924666.76 | 42697.22 |
| 13 | 927856.23 | 46375.14 | 13 | 927810.59 | 46203.43 | 49 | 924611.67 | 42591.93 |
| 14 | 927846.71 | 46372.01 | 14 | 927811.11 | 46208.01 | 50 | 924614.63 | 42582.47 |
| 15 | 927846.89 | 46371.32 | 15 | 927730.24 | 46217.21 | 51 | 924608.23 | 42570.24 |
| 16 | 927844.32 | 46347.37 | 16 | 927722.49 | 46211.04 | 52 | 924598.78 | 42567.29 |
| 17 | 927850.3 | 46346.88 | 17 | 927717.84 | 46211.57 | 53 | 924484.36 | 42339.97 |
| 18 | 927853.27 | 46372.98 | 18 | 927711.67 | 46219.32 | 54 | 924483.47 | 42340.43 |
| 19 | 927856.57 | 46373.84 | 19 | 927520.7 | 46241.01 | 55 | 924473.73 | 42321.81 |
| 20 | 927835.29 | 46267.99 | 20 | 927515.88 | 46236.96 | 56 | 924471.07 | 42323.2 |
| 21 | 927829.83 | 46219.99 | 21 | 927511.64 | 46237.45 | 57 | 924454.85 | 42292.21 |
| 22 | 927832.17 | 46219.72 | 22 | 927289.94 | 46261.27 | 58 | 924390.52 | 42325.86 |
| 23 | 927837.63 | 46267.73 | 23 | 927290.16 | 46263.22 | 59 | 924382.44 | 42323.32 |
| 24 | 927837.63 | 46267.73 | 24 | 927285.02 | 46267.86 | 60 | 924379.44 | 42324.9 |
| 86:08:0020904:10272 площадью 0,1976 га | 25 | 927256.37 | 46271.13 | 61 | 924378.09 | 42324.48 |
| 1 | 927819.69 | 46448.01 | 26 | 927255.69 | 46265.16 | 62 | 924365.87 | 42330.88 |
| 2 | 927816.29 | 46445.92 | 27 | 927481.4 | 46236.89 | 63 | 924362.92 | 42340.31 |
| 3 | 927806.3 | 46444.24 | 28 | 927481.86 | 46240.98 | 64 | 924257.6 | 42395.41 |
| 4 | 927822.54 | 46417.53 | 29 | 927470.94 | 46242.2 | 65 | 924248.14 | 42392.45 |
| 5 | 927820.25 | 46416.21 | 30 | 927470.49 | 46238.14 | 66 | 924235.92 | 42398.85 |
| 6 | 927827.18 | 46405.12 | 86:08:0020904:10235 площадью 0,4887 га | 67 | 924232.97 | 42408.3 |
| 7 | 927830.97 | 46390.56 | 1 | 924568.35 | 42509.22 | 68 | 924143.45 | 42455.14 |
| 8 | 927840.64 | 46393.11 | 2 | 924571.92 | 42507.34 | 69 | 924160.76 | 42487.76 |

| Номер | X | Y | Номер | X | Y | Номер | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | 924157.01 | 42489.73 | 39 | 924812.17 | 42960.06 | 3 | 927226.18 | 46287.83 |
| 71 | 924138.03 | 42453.45 | 40 | 924802.74 | 42957.11 | 4 | 927257.86 | 46284.23 |
| 72 | 924230.78 | 42404.92 | 41 | 924747.63 | 42851.8 | 5 | 927256.37 | 46271.13 |
| 73 | 924233.72 | 42395.48 | 42 | 924750.59 | 42842.34 | 6 | 927285.02 | 46267.86 |
| 74 | 924248.9 | 42387.54 | 43 | 924744.2 | 42830.11 | 7 | 927282.63 | 46270.02 |
| 75 | 924258.34 | 42390.49 | 44 | 924734.75 | 42827.15 | 86:08:0020904:10248 площадью 2,6873 га |
| 76 | 924363.84 | 42335.32 | 45 | 924679.65 | 42721.86 | 1 | 925452.38 | 44782.04 |
| 77 | 924366.78 | 42325.88 | 46 | 924682.61 | 42712.4 | 2 | 925385.53 | 44782.04 |
| 78 | 924381.96 | 42317.93 | 47 | 924676.21 | 42700.17 | 3 | 925385.53 | 44725.73 |
| 79 | 924391.39 | 42320.89 | 48 | 924666.76 | 42697.22 | 4 | 925378.53 | 44718.73 |
| 80 | 924456.54 | 42286.8 | 49 | 924611.67 | 42591.93 | 5 | 925378.53 | 44709.07 |
| 81 | 924220.82 | 42626.17 | 50 | 924614.63 | 42582.47 | 6 | 925385.53 | 44702.07 |
| 82 | 924225.61 | 42627.63 | 51 | 924608.23 | 42570.24 | 7 | 925385.53 | 44518.73 |
| 83 | 924207.93 | 42685.69 | 52 | 924598.78 | 42567.29 | 8 | 925378.53 | 44511.73 |
| 84 | 924199.21 | 42690.34 | 53 | 924484.36 | 42339.97 | 9 | 925378.53 | 44502.07 |
| 85 | 924195.19 | 42703.54 | 54 | 924483.47 | 42340.43 | 10 | 925385.53 | 44495.07 |
| 86 | 924199.84 | 42712.26 | 55 | 924473.73 | 42321.81 | 11 | 925385.53 | 44311.73 |
| 87 | 924197.33 | 42720.53 | 56 | 924471.07 | 42323.2 | 12 | 925378.53 | 44304.73 |
| 88 | 924194.44 | 42716.29 | 57 | 924454.85 | 42292.21 | 13 | 925378.53 | 44295.07 |
| 89 | 924195.54 | 42712.68 | 58 | 924390.52 | 42325.86 | 14 | 925385.53 | 44288.07 |
| 90 | 924190.88 | 42703.96 | 59 | 924382.44 | 42323.32 | 15 | 925385.53 | 44104.73 |
| 91 | 924195.87 | 42687.58 | 60 | 924379.44 | 42324.9 | 16 | 925378.53 | 44097.73 |
| 92 | 924204.59 | 42682.94 | 61 | 924378.09 | 42324.48 | 17 | 925378.53 | 44088.07 |
| 86:08:0020904:10009 площадью 0,0020 га | 62 | 924365.87 | 42330.88 | 18 | 925385.53 | 44081.07 |
| 1 | 924387.53 | 42327.43 | 63 | 924362.92 | 42340.31 | 19 | 925385.53 | 43894.33 |
| 2 | 924379.44 | 42324.9 | 64 | 924257.6 | 42395.41 | 20 | 925391.53 | 43894.33 |
| 3 | 924382.44 | 42323.32 | 65 | 924248.14 | 42392.45 | 21 | 925391.53 | 44083.56 |
| 4 | 924390.52 | 42325.86 | 66 | 924235.92 | 42398.85 | 22 | 925384.53 | 44090.56 |
| 86:08:0020904:10234 площадью 0,5770 га | 67 | 924232.97 | 42408.3 | 23 | 925384.53 | 44095.24 |
| 1 | 924568.35 | 42509.22 | 68 | 924143.45 | 42455.14 | 24 | 925391.53 | 44102.25 |
| 2 | 924571.92 | 42507.34 | 69 | 924160.76 | 42487.76 | 25 | 925391.53 | 44290.56 |
| 3 | 924601.55 | 42563.97 | 70 | 924157.01 | 42489.73 | 26 | 925384.53 | 44297.56 |
| 4 | 924611 | 42566.92 | 71 | 924138.03 | 42453.45 | 27 | 925384.53 | 44302.24 |
| 5 | 924618.94 | 42582.09 | 72 | 924230.78 | 42404.92 | 28 | 925391.53 | 44309.25 |
| 6 | 924615.98 | 42591.54 | 73 | 924233.72 | 42395.48 | 29 | 925391.53 | 44497.56 |
| 7 | 924669.54 | 42693.9 | 74 | 924248.9 | 42387.54 | 30 | 925385.53 | 44503.56 |
| 8 | 924678.99 | 42696.85 | 75 | 924258.34 | 42390.49 | 31 | 925385.53 | 44510.24 |
| 9 | 924686.92 | 42712.02 | 76 | 924363.84 | 42335.32 | 32 | 925391.53 | 44516.24 |
| 10 | 924683.96 | 42721.47 | 77 | 924366.78 | 42325.88 | 33 | 925391.53 | 44704.56 |
| 11 | 924737.52 | 42823.83 | 78 | 924381.96 | 42317.93 | 34 | 925384.53 | 44711.56 |
| 12 | 924746.97 | 42826.79 | 79 | 924391.39 | 42320.89 | 35 | 925384.53 | 44716.24 |
| 13 | 924754.9 | 42841.95 | 80 | 924456.54 | 42286.8 | 36 | 925391.53 | 44723.25 |
| 14 | 924751.95 | 42851.41 | 81 | 924220.82 | 42626.17 | 37 | 925391.53 | 44776.04 |
| 15 | 924805.51 | 42953.79 | 82 | 924225.61 | 42627.63 | 38 | 925452.38 | 44776.04 |
| 16 | 924814.95 | 42956.74 | 83 | 924207.93 | 42685.69 | 39 | 926501.2 | 45200.86 |
| 17 | 924822.88 | 42971.91 | 84 | 924199.21 | 42690.34 | 40 | 926503.68 | 45206.38 |
| 18 | 924819.93 | 42981.34 | 85 | 924195.19 | 42703.54 | 41 | 926435.58 | 45226.35 |
| 19 | 924873.5 | 43083.73 | 86 | 924199.84 | 42712.26 | 42 | 926426.9 | 45221.6 |
| 20 | 924882.95 | 43086.69 | 87 | 924197.33 | 42720.53 | 43 | 926422.4 | 45222.92 |
| 21 | 924890.88 | 43101.85 | 88 | 924194.44 | 42716.29 | 44 | 926417.66 | 45231.6 |
| 22 | 924887.92 | 43111.3 | 89 | 924195.54 | 42712.68 | 45 | 926238.17 | 45284.23 |
| 23 | 924941.49 | 43213.68 | 90 | 924190.88 | 42703.96 | 46 | 926229.48 | 45279.48 |
| 24 | 924950.94 | 43216.63 | 91 | 924195.87 | 42687.58 | 47 | 926224.98 | 45280.8 |
| 25 | 924958.87 | 43231.8 | 92 | 924204.59 | 42682.94 | 48 | 926220.22 | 45289.49 |
| 26 | 924955.88 | 43241.25 | 86:08:0020904:10025 площадью 0,1528 га | 49 | 926216.94 | 45290.45 |
| 27 | 924967.28 | 43262.98 | 1 | 927223.65 | 46265.6 | 50 | 926114.19 | 45227.09 |
| 28 | 924964.73 | 43266.71 | 2 | 927250.04 | 46248.3 | 51 | 926111.91 | 45217.46 |
| 29 | 924951.6 | 43241.64 | 3 | 927253.82 | 46248.9 | 52 | 926107.92 | 45215 |
| 30 | 924954.56 | 43232.18 | 4 | 927288.1 | 46245.02 | 53 | 926098.28 | 45217.28 |
| 31 | 924948.16 | 43219.95 | 5 | 927289.94 | 46261.27 | 54 | 925976.15 | 45141.97 |
| 32 | 924938.71 | 43217 | 6 | 927255.69 | 46265.16 | 55 | 925881.31 | 45164.46 |
| 33 | 924883.61 | 43111.7 | 7 | 927256.37 | 46271.13 | 56 | 925755.65 | 45086.97 |
| 34 | 924886.57 | 43102.24 | 8 | 927257.86 | 46284.23 | 57 | 925757.99 | 45081.36 |
| 35 | 924880.18 | 43090 | 9 | 927226.18 | 46287.83 | 58 | 925882.35 | 45158.05 |
| 36 | 924870.72 | 43087.05 | 86:08:0020904:10022 площадью 0,1763 га | 59 | 925977.18 | 45135.56 |
| 37 | 924815.61 | 42981.74 | 1 | 927232.62 | 46343.35 | 60 | 926099.32 | 45210.87 |
| 38 | 924818.57 | 42972.3 | 2 | 927228.38 | 46343.8 | 61 | 926108.95 | 45208.59 |

| Номер | X | Y | Номер | X | Y | Номер | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | 926117.17 | 45213.65 | 127 | 925251.56 | 43817.08 | 192 | 924964.31 | 43268.08 |
| 63 | 926119.45 | 45223.29 | 128 | 925253.64 | 43815.95 | 193 | 925005.78 | 43347.34 |
| 64 | 926216.77 | 45283.3 | 129 | 925256.63 | 43821.48 | 194 | 925013.18 | 43349.66 |
| 65 | 926220.91 | 45275.74 | 130 | 925264.7 | 43825 | 195 | 925013.9 | 43347.38 |
| 66 | 926230.18 | 45273.02 | 131 | 927206.65 | 45986.6 | 196 | 925041.81 | 43356 |
| 67 | 926238.87 | 45277.77 | 132 | 927201.13 | 45991.02 | 197 | 925043.38 | 43359.02 |
| 68 | 926413.59 | 45226.54 | 133 | 927199.6 | 45977.93 | 198 | 927086.27 | 45366.11 |
| 69 | 926418.33 | 45217.86 | 134 | 927191.83 | 45971.8 | 199 | 927083.6 | 45364.66 |
| 70 | 926427.6 | 45215.14 | 135 | 927190.71 | 45962.2 | 200 | 927080.87 | 45355.39 |
| 71 | 926436.28 | 45219.89 | 136 | 927196.85 | 45954.44 | 201 | 927085.61 | 45346.7 |
| 72 | 926516.85 | 45202.52 | 137 | 927175.52 | 45772.34 | 202 | 927059.8 | 45259.12 |
| 73 | 926514.37 | 45196.99 | 138 | 927167.75 | 45766.2 | 203 | 927065.51 | 45257.29 |
| 74 | 926590.15 | 45174.78 | 139 | 927166.63 | 45756.61 | 204 | 927092.07 | 45347.39 |
| 75 | 926594.89 | 45166.09 | 140 | 927172.77 | 45748.84 | 205 | 927087.33 | 45356.08 |
| 76 | 926604.16 | 45163.37 | 141 | 927161.99 | 45656.8 | 206 | 927088.57 | 45360.3 |
| 77 | 926612.85 | 45168.12 | 142 | 927109.08 | 45563.72 | 207 | 925347.66 | 43864.33 |
| 78 | 926666.26 | 45152.46 | 143 | 927107.08 | 45564.86 | 208 | 925332.68 | 43864.33 |
| 79 | 926721.42 | 45094.6 | 144 | 927101.01 | 45554.19 | 209 | 925297.61 | 43849.01 |
| 80 | 926767.24 | 45081.17 | 145 | 927110.76 | 45518.71 | 210 | 925296.74 | 43851 |
| 81 | 926771.98 | 45072.48 | 146 | 927121.4 | 45521.5 | 211 | 925280.83 | 43844.05 |
| 82 | 926781.25 | 45069.76 | 147 | 927112.61 | 45553.51 | 212 | 925284.87 | 43833.81 |
| 83 | 926789.94 | 45074.51 | 148 | 927116.14 | 45559.71 | 213 | 925301.14 | 43840.92 |
| 84 | 926994.01 | 45014.67 | 149 | 927114.3 | 45560.75 | 214 | 925300.01 | 43843.51 |
| 85 | 927020.02 | 45102.93 | 150 | 927167.81 | 45654.89 | 215 | 927031.25 | 45162.24 |
| 86 | 927014.26 | 45104.62 | 151 | 927179.02 | 45750.61 | 216 | 927020.77 | 45126.68 |
| 87 | 926989.95 | 45022.12 | 152 | 927172.88 | 45758.38 | 217 | 927026.52 | 45124.99 |
| 88 | 926789.24 | 45080.97 | 153 | 927173.42 | 45763.03 | 218 | 927035.32 | 45154.85 |
| 89 | 926780.55 | 45076.22 | 154 | 927181.19 | 45769.17 | 219 | 927031.58 | 45162.13 |
| 90 | 926776.06 | 45077.54 | 155 | 927203.09 | 45956.21 | 220 | 927223.28 | 46180.11 |
| 91 | 926771.31 | 45086.23 | 156 | 927196.96 | 45963.97 | 221 | 927229.56 | 46182.17 |
| 92 | 926724.65 | 45099.91 | 157 | 927197.5 | 45968.63 | 222 | 927229.67 | 46183.16 |
| 93 | 926669.49 | 45157.77 | 158 | 927205.27 | 45974.77 | 223 | 927224.07 | 46186.84 |
| 94 | 926612.15 | 45174.58 | 159 | 925729.8 | 45071.03 | 86:08:0020904:10363 площадью 6,3653 га |
| 95 | 926603.46 | 45169.83 | 160 | 925630.48 | 45009.79 | 1 | 925391.53 | 43894.33 |
| 96 | 926598.97 | 45171.15 | 161 | 925628.2 | 45000.15 | 2 | 925401.53 | 43894.33 |
| 97 | 926594.22 | 45179.83 | 162 | 925624.21 | 44997.69 | 3 | 925401.4 | 44772.04 |
| 98 | 925260.66 | 43835.24 | 163 | 925614.57 | 44999.98 | 4 | 925452.38 | 44772.04 |
| 99 | 925248.76 | 43830.04 | 164 | 925532.38 | 44949.3 | 5 | 925452.38 | 44776.04 |
| 100 | 925243.98 | 43821.2 | 165 | 925532.38 | 44782.04 | 6 | 925391.53 | 44776.04 |
| 101 | 925246.28 | 43819.95 | 166 | 925511.53 | 44782.04 | 7 | 925391.53 | 44723.25 |
| 102 | 925228.88 | 43786.69 | 167 | 925511.53 | 44776.04 | 8 | 925384.53 | 44716.24 |
| 103 | 925219.45 | 43783.74 | 168 | 925538.38 | 44776.04 | 9 | 925384.53 | 44711.56 |
| 104 | 925214.97 | 43775.19 | 169 | 925538.38 | 44945.95 | 10 | 925391.53 | 44704.56 |
| 105 | 925217.92 | 43765.75 | 170 | 925615.61 | 44993.57 | 11 | 925391.53 | 44516.24 |
| 106 | 925142.5 | 43621.6 | 171 | 925625.24 | 44991.28 | 12 | 925385.53 | 44510.24 |
| 107 | 925133.06 | 43618.65 | 172 | 925633.46 | 44996.35 | 13 | 925385.53 | 44503.56 |
| 108 | 925128.59 | 43610.09 | 173 | 925635.75 | 45005.99 | 14 | 925391.53 | 44497.56 |
| 109 | 925131.54 | 43600.65 | 174 | 925732.13 | 45065.42 | 15 | 925391.53 | 44309.25 |
| 110 | 925043.69 | 43432.74 | 175 | 927209.39 | 46009.99 | 16 | 925384.53 | 44302.24 |
| 111 | 925046.34 | 43424.26 | 176 | 927224.5 | 46138.96 | 17 | 925384.53 | 44297.56 |
| 112 | 925043.96 | 43423.51 | 177 | 927218.36 | 46146.73 | 18 | 925391.53 | 44290.56 |
| 113 | 925051.16 | 43400.5 | 178 | 927218.9 | 46151.38 | 19 | 925391.53 | 44102.25 |
| 114 | 925061.94 | 43394.48 | 179 | 927226.67 | 46157.52 | 20 | 925384.53 | 44095.24 |
| 115 | 925063.57 | 43397.6 | 180 | 927228.02 | 46169.03 | 21 | 925384.53 | 44090.56 |
| 116 | 925054.46 | 43426.79 | 181 | 927221.74 | 46166.97 | 22 | 925391.53 | 44083.56 |
| 117 | 925052.07 | 43426.05 | 182 | 927221 | 46160.68 | 23 | 925751.76 | 45096.32 |
| 118 | 925050.16 | 43432.16 | 183 | 927213.23 | 46154.55 | 24 | 925755.65 | 45086.97 |
| 119 | 925138.01 | 43600.07 | 184 | 927212.11 | 46144.95 | 25 | 925881.31 | 45164.46 |
| 120 | 925135.05 | 43609.51 | 185 | 927218.25 | 46137.19 | 26 | 925976.15 | 45141.97 |
| 121 | 925137.23 | 43613.67 | 186 | 927203.87 | 46014.44 | 27 | 926098.28 | 45217.28 |
| 122 | 925146.67 | 43616.62 | 187 | 925033.05 | 43364.79 | 28 | 926107.92 | 45215 |
| 123 | 925224.4 | 43765.16 | 188 | 925010.64 | 43357.78 | 29 | 926111.91 | 45217.46 |
| 124 | 925221.44 | 43774.61 | 189 | 925011.39 | 43355.39 | 30 | 926114.19 | 45227.09 |
| 125 | 925223.61 | 43778.76 | 190 | 925001.61 | 43352.33 | 31 | 926216.94 | 45290.45 |
| 126 | 925233.06 | 43781.72 | 191 | 924961.8 | 43276.24 | 32 | 926220.22 | 45289.49 |

| Номер | X | Y | Номер | X | Y | Номер | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 926224.98 | 45280.8 | 98 | 925373.53 | 44099.8 | 163 | 926215.29 | 45277.69 |
| 34 | 926229.48 | 45279.48 | 99 | 925373.53 | 44086 | 164 | 926218.2 | 45272.36 |
| 35 | 926238.17 | 45284.23 | 100 | 925380.53 | 44079 | 165 | 926230.64 | 45268.72 |
| 36 | 926417.66 | 45231.6 | 101 | 925268.37 | 43815.69 | 166 | 926238.09 | 45272.78 |
| 37 | 926422.4 | 45222.92 | 102 | 925264.7 | 43825 | 167 | 926410.19 | 45222.32 |
| 38 | 926426.9 | 45221.6 | 103 | 925256.63 | 43821.48 | 168 | 926414.94 | 45213.65 |
| 39 | 926435.58 | 45226.35 | 104 | 925253.64 | 43815.95 | 169 | 926428.18 | 45209.76 |
| 40 | 926503.68 | 45206.38 | 105 | 925251.56 | 43817.08 | 170 | 926436.86 | 45214.51 |
| 41 | 926507.83 | 45215.58 | 106 | 925233.06 | 43781.72 | 171 | 927121.4 | 45521.5 |
| 42 | 926215.48 | 45301.3 | 107 | 925223.61 | 43778.76 | 172 | 927131.08 | 45524.03 |
| 43 | 925974.43 | 45152.66 | 108 | 925221.44 | 43774.61 | 173 | 927123.35 | 45552.16 |
| 44 | 925879.59 | 45175.15 | 109 | 925224.4 | 43765.16 | 174 | 927129.78 | 45563.46 |
| 45 | 927014.26 | 45104.62 | 110 | 925146.67 | 43616.62 | 175 | 927127.9 | 45564.51 |
| 46 | 927009.51 | 45106.01 | 111 | 925137.23 | 43613.67 | 176 | 927177.5 | 45651.72 |
| 47 | 926988.01 | 45033.06 | 112 | 925135.05 | 43609.51 | 177 | 927195.68 | 45807 |
| 48 | 926730.04 | 45108.75 | 113 | 925138.01 | 43600.07 | 178 | 927188.76 | 45807.78 |
| 49 | 926674.88 | 45166.61 | 114 | 925050.16 | 43432.16 | 179 | 927207.15 | 45971 |
| 50 | 926520.98 | 45211.73 | 115 | 925052.07 | 43426.05 | 180 | 927214.78 | 45970.14 |
| 51 | 926516.85 | 45202.52 | 116 | 925054.46 | 43426.79 | 181 | 927215.72 | 45979.34 |
| 52 | 926594.22 | 45179.83 | 117 | 925063.57 | 43397.6 | 182 | 927206.65 | 45986.6 |
| 53 | 926598.97 | 45171.15 | 118 | 925061.94 | 43394.48 | 183 | 927205.27 | 45974.77 |
| 54 | 926603.46 | 45169.83 | 119 | 925070.67 | 43389.6 | 184 | 927197.5 | 45968.63 |
| 55 | 926612.15 | 45174.58 | 120 | 925074.35 | 43396.63 | 185 | 927196.96 | 45963.97 |
| 56 | 926669.49 | 45157.77 | 121 | 925062.58 | 43434.34 | 186 | 927203.09 | 45956.21 |
| 57 | 926724.65 | 45099.91 | 122 | 925260.42 | 43812.44 | 187 | 927181.19 | 45769.17 |
| 58 | 926771.31 | 45086.23 | 123 | 925262.43 | 43811.19 | 188 | 927173.42 | 45763.03 |
| 59 | 926776.06 | 45077.54 | 124 | 925263.79 | 43813.69 | 189 | 927172.88 | 45758.38 |
| 60 | 926780.55 | 45076.22 | 125 | 925511.53 | 44792.05 | 190 | 927179.02 | 45750.61 |
| 61 | 926789.24 | 45080.97 | 126 | 925511.53 | 44782.04 | 191 | 927167.81 | 45654.89 |
| 62 | 926989.95 | 45022.12 | 127 | 925532.38 | 44782.04 | 192 | 927114.3 | 45560.75 |
| 63 | 925380.54 | 43894.33 | 128 | 925532.38 | 44949.3 | 193 | 927116.14 | 45559.71 |
| 64 | 925385.53 | 43894.33 | 129 | 925614.57 | 44999.98 | 194 | 927112.61 | 45553.51 |
| 65 | 925385.53 | 44081.07 | 130 | 925624.21 | 44997.69 | 195 | 927029.6 | 45100.12 |
| 66 | 925378.53 | 44088.07 | 131 | 925628.2 | 45000.15 | 196 | 927020.02 | 45102.93 |
| 67 | 925378.53 | 44097.73 | 132 | 925630.48 | 45009.79 | 197 | 926994.01 | 45014.67 |
| 68 | 925385.53 | 44104.73 | 133 | 925729.8 | 45071.03 | 198 | 926789.94 | 45074.51 |
| 69 | 925385.53 | 44288.07 | 134 | 925725.91 | 45080.38 | 199 | 926781.25 | 45069.76 |
| 70 | 925378.53 | 44295.07 | 135 | 925522.38 | 44954.88 | 200 | 926771.98 | 45072.48 |
| 71 | 925378.53 | 44304.73 | 136 | 925522.38 | 44792.04 | 201 | 926767.24 | 45081.17 |
| 72 | 925385.53 | 44311.73 | 137 | 926499.12 | 45196.25 | 202 | 926721.42 | 45094.6 |
| 73 | 925385.53 | 44495.07 | 138 | 926501.2 | 45200.86 | 203 | 926666.26 | 45152.46 |
| 74 | 925378.53 | 44502.07 | 139 | 926436.28 | 45219.89 | 204 | 926612.85 | 45168.12 |
| 75 | 925378.53 | 44511.73 | 140 | 926427.6 | 45215.14 | 205 | 926604.16 | 45163.37 |
| 76 | 925385.53 | 44518.73 | 141 | 926418.33 | 45217.86 | 206 | 926594.89 | 45166.09 |
| 77 | 925385.53 | 44702.07 | 142 | 926413.59 | 45226.54 | 207 | 926590.15 | 45174.78 |
| 78 | 925378.53 | 44709.07 | 143 | 926238.87 | 45277.77 | 208 | 926514.37 | 45196.99 |
| 79 | 925378.53 | 44718.73 | 144 | 926230.18 | 45273.02 | 209 | 926512.3 | 45192.39 |
| 80 | 925385.53 | 44725.73 | 145 | 926220.91 | 45275.74 | 210 | 926586.76 | 45170.56 |
| 81 | 925385.53 | 44782.04 | 146 | 926216.77 | 45283.3 | 211 | 926591.5 | 45161.88 |
| 82 | 925452.38 | 44782.04 | 147 | 926119.45 | 45223.29 | 212 | 926604.74 | 45157.99 |
| 83 | 925452.38 | 44792.07 | 148 | 926117.17 | 45213.65 | 213 | 926613.43 | 45162.74 |
| 84 | 925380.78 | 44792.1 | 149 | 926108.95 | 45208.59 | 214 | 926663.56 | 45148.04 |
| 85 | 925380.52 | 44727.79 | 150 | 926099.32 | 45210.87 | 215 | 926718.72 | 45090.18 |
| 86 | 925373.53 | 44720.8 | 151 | 925977.18 | 45135.56 | 216 | 926763.84 | 45076.96 |
| 87 | 925373.53 | 44707 | 152 | 925882.35 | 45158.05 | 217 | 926768.59 | 45068.27 |
| 88 | 925380.54 | 44700.01 | 153 | 925757.99 | 45081.36 | 218 | 926781.83 | 45064.38 |
| 89 | 925380.53 | 44520.79 | 154 | 925761.88 | 45072.02 | 219 | 926790.53 | 45069.14 |
| 90 | 925373.53 | 44513.8 | 155 | 925795.2 | 45092.56 | 220 | 927002.17 | 45007.08 |
| 91 | 925373.53 | 44500 | 156 | 925792.05 | 45097.67 | 221 | 925044.82 | 43404.04 |
| 92 | 925380.54 | 44493 | 157 | 925883.04 | 45153.78 | 222 | 925051.16 | 43400.5 |
| 93 | 925380.53 | 44313.79 | 158 | 925977.87 | 45131.29 | 223 | 925043.96 | 43423.51 |
| 94 | 925373.53 | 44306.8 | 159 | 926098.82 | 45205.87 | 224 | 925046.34 | 43424.26 |
| 95 | 925373.53 | 44293 | 160 | 926109.81 | 45203.24 | 225 | 925043.69 | 43432.74 |
| 96 | 925380.53 | 44286 | 161 | 926121.56 | 45210.48 | 226 | 925131.54 | 43600.65 |
| 97 | 925380.53 | 44106.8 | 162 | 926124.16 | 45221.5 | 227 | 925128.59 | 43610.09 |

| Номер | X | Y | Номер | X | Y | Номер | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 228 | 925133.06 | 43618.65 | 293 | 925615.11 | 44988.55 | 358 | 927088.57 | 45360.3 |
| 229 | 925142.5 | 43621.6 | 294 | 925626.1 | 44985.94 | 359 | 927087.33 | 45356.08 |
| 230 | 925217.92 | 43765.75 | 295 | 925637.85 | 44993.18 | 360 | 927092.07 | 45347.39 |
| 231 | 925214.97 | 43775.19 | 296 | 925640.46 | 45004.19 | 361 | 927065.51 | 45257.29 |
| 232 | 925219.45 | 43783.74 | 297 | 925707.38 | 45045.46 | 362 | 925280.83 | 43844.05 |
| 233 | 925228.88 | 43786.69 | 298 | 925710.53 | 45040.35 | 363 | 925296.74 | 43851 |
| 234 | 925246.28 | 43819.95 | 299 | 927218.59 | 46002.66 | 364 | 925297.61 | 43849.01 |
| 235 | 925243.98 | 43821.2 | 300 | 927238.47 | 46172.46 | 365 | 925332.68 | 43864.33 |
| 236 | 925248.76 | 43830.04 | 301 | 927228.02 | 46169.03 | 366 | 925320.19 | 43864.33 |
| 237 | 925260.66 | 43835.24 | 302 | 927226.67 | 46157.52 | 367 | 925300.18 | 43855.59 |
| 238 | 925258.82 | 43839.89 | 303 | 927218.9 | 46151.38 | 368 | 925299.32 | 43857.59 |
| 239 | 925245.18 | 43833.94 | 304 | 927218.36 | 46146.73 | 369 | 925278.99 | 43848.71 |
| 240 | 925237.21 | 43819.19 | 305 | 927224.5 | 46138.96 | 370 | 927020.77 | 45126.68 |
| 241 | 925239.61 | 43817.9 | 306 | 927209.39 | 46009.99 | 371 | 927031.25 | 45162.24 |
| 242 | 925225.41 | 43790.85 | 307 | 924957.63 | 43289.83 | 372 | 927026.52 | 45163.75 |
| 243 | 925215.98 | 43787.9 | 308 | 924961.8 | 43276.24 | 373 | 927016.01 | 45128.07 |
| 244 | 925209.58 | 43775.67 | 309 | 925001.61 | 43352.33 | 374 | 927218.05 | 46178.39 |
| 245 | 925212.53 | 43766.24 | 310 | 925011.39 | 43355.39 | 375 | 927223.28 | 46180.11 |
| 246 | 925139.03 | 43625.76 | 311 | 925010.64 | 43357.78 | 376 | 927224.07 | 46186.84 |
| 247 | 925129.59 | 43622.8 | 312 | 925033.05 | 43364.79 | 377 | 927219.39 | 46189.91 |
| 248 | 925123.19 | 43610.58 | 313 | 925026.7 | 43368.34 | 378 | 927026.52 | 45124.99 |
| 249 | 925126.15 | 43601.14 | 314 | 924994.67 | 43360.63 | 379 | 927027.35 | 45124.75 |
| 250 | 925036.63 | 43430.28 | 315 | 925288.54 | 43824.51 | 380 | 927036.36 | 45152.83 |
| 251 | 927105.93 | 45517.44 | 316 | 925314.31 | 43835.76 | 381 | 927035.32 | 45154.85 |
| 252 | 927110.76 | 45518.71 | 317 | 925313.16 | 43838.36 | 382 | 927230.64 | 46182.53 |
| 253 | 927101.01 | 45554.19 | 318 | 925372.63 | 43864.33 | 383 | 927229.67 | 46183.16 |
| 254 | 927107.08 | 45564.86 | 319 | 925347.66 | 43864.33 | 384 | 927229.56 | 46182.17 |
| 255 | 927109.08 | 45563.72 | 320 | 925300.01 | 43843.51 | 86:08:0020904:10097 площадью 0,0018 га |
| 256 | 927161.99 | 45656.8 | 321 | 925301.14 | 43840.92 | 1 | 927846.71 | 46372.01 |
| 257 | 927172.77 | 45748.84 | 322 | 925284.87 | 43833.81 | 2 | 927856.23 | 46375.14 |
| 258 | 927166.63 | 45756.61 | 323 | 925052.12 | 43354.14 | 3 | 927856.5 | 46375.89 |
| 259 | 927167.75 | 45766.2 | 324 | 925043.38 | 43359.02 | 4 | 927856.32 | 46376.57 |
| 260 | 927175.52 | 45772.34 | 325 | 925041.81 | 43356 | 5 | 927845.69 | 46373.76 |
| 261 | 927196.85 | 45954.44 | 326 | 925013.9 | 43347.38 | 6 | 927845.86 | 46373.12 |
| 262 | 927190.71 | 45962.2 | 327 | 925013.18 | 43349.66 | 86:08:0020904:10096 площадью 0,0031 га |
| 263 | 927191.83 | 45971.8 | 328 | 925005.78 | 43347.34 | 1 | 927862.84 | 46378.29 |
| 264 | 927199.6 | 45977.93 | 329 | 924964.31 | 43268.08 | 2 | 927856.32 | 46376.57 |
| 265 | 927201.13 | 45991.02 | 330 | 924964.73 | 43266.71 | 3 | 927856.5 | 46375.89 |
| 266 | 927196.53 | 45994.71 | 331 | 924967.28 | 43262.98 | 4 | 927856.23 | 46375.14 |
| 267 | 927194.87 | 45980.56 | 332 | 925006.39 | 43338.32 | 5 | 927863.08 | 46377.38 |
| 268 | 927186.77 | 45974.18 | 333 | 925048.74 | 43347.68 | 6 | 927836.67 | 46368.72 |
| 269 | 927185.5 | 45960.73 | 334 | 927203.87 | 46014.44 | 7 | 927846.71 | 46372.01 |
| 270 | 927191.64 | 45952.96 | 335 | 927218.25 | 46137.19 | 8 | 927845.86 | 46373.12 |
| 271 | 927170.79 | 45774.96 | 336 | 927212.11 | 46144.95 | 9 | 927845.69 | 46373.76 |
| 272 | 927163.03 | 45768.84 | 337 | 927213.23 | 46154.55 | 10 | 927836.02 | 46371.2 |
| 273 | 927161.42 | 45755.13 | 338 | 927221 | 46160.68 | 86:08:0020904:10098 площадью 0,0162 га |
| 274 | 927167.56 | 45747.37 | 339 | 927221.74 | 46166.97 | 1 | 926514.37 | 45196.99 |
| 275 | 927157.14 | 45658.39 | 340 | 927216.51 | 46165.26 | 2 | 926516.85 | 45202.52 |
| 276 | 927107.19 | 45570.54 | 341 | 927216.28 | 46163.31 | 3 | 926503.68 | 45206.38 |
| 277 | 927105.21 | 45571.68 | 342 | 927208.51 | 46157.19 | 4 | 926501.2 | 45200.86 |
| 278 | 927095.64 | 45554.86 | 343 | 927206.9 | 46143.48 | 5 | 927221.74 | 46166.97 |
| 279 | 925736.02 | 45056.07 | 344 | 927213.04 | 46135.72 | 6 | 927228.02 | 46169.03 |
| 280 | 925732.13 | 45065.42 | 345 | 927199.27 | 46018.13 | 7 | 927229.56 | 46182.17 |
| 281 | 925635.75 | 45005.99 | 346 | 927059.8 | 45259.12 | 8 | 927223.28 | 46180.11 |
| 282 | 925633.46 | 44996.35 | 347 | 927085.61 | 45346.7 | 86:08:0020904:10099 площадью 0,0404 га |
| 283 | 925625.24 | 44991.28 | 348 | 927080.87 | 45355.39 | 1 | 926516.85 | 45202.52 |
| 284 | 925615.61 | 44993.57 | 349 | 927083.6 | 45364.66 | 2 | 926520.98 | 45211.73 |
| 285 | 925538.38 | 44945.95 | 350 | 927086.27 | 45366.11 | 3 | 926507.83 | 45215.58 |
| 286 | 925538.38 | 44776.04 | 351 | 927084.41 | 45370.79 | 4 | 926503.68 | 45206.38 |
| 287 | 925511.53 | 44776.04 | 352 | 927079.39 | 45368.06 | 5 | 927221.74 | 46166.97 |
| 288 | 925511.53 | 44766.04 | 353 | 927075.49 | 45354.82 | 6 | 927223.28 | 46180.11 |
| 289 | 925548.38 | 44766.04 | 354 | 927080.23 | 45346.12 | 7 | 927218.05 | 46178.39 |
| 290 | 925548.38 | 44788.04 | 355 | 927054.08 | 45260.96 | 8 | 927216.51 | 46165.26 |
| 291 | 925542.38 | 44788.04 | 356 | 927069.51 | 45256 | 9 | 926514.37 | 45196.99 |
| 292 | 925542.38 | 44943.72 | 357 | 927096.55 | 45340.29 | 10 | 926501.2 | 45200.86 |

| Номер | X | Y | Номер | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 926499.12 | 45196.25 | 6 | 927228.45 | 46224.27 |
| 12 | 926512.3 | 45192.39 | 7 | 927223.79 | 46227.61 |
| 13 | 927228.02 | 46169.03 | 8 | 927219.39 | 46189.91 |
| 14 | 927238.47 | 46172.46 | 9 | 927224.07 | 46186.84 |
| 15 | 927240.01 | 46185.6 | 86:08:0020904:1263:ЗУ1 площадью 0,0069 га |
| 16 | 927230.64 | 46182.53 | 1 | 927234.02 | 46220.28 |
| 17 | 927229.56 | 46182.17 | 2 | 927235.35 | 46231.64 |
| 86:08:0020904:10071 площадью 0,0289 га | 3 | 927229.79 | 46235.62 |
| 1 | 927237.34 | 46248.57 | 4 | 927228.45 | 46224.27 |
| 2 | 927245.83 | 46247.6 | 86:08:0020904:1263:ЗУ2 площадью 0,0172га |
| 3 | 927247.3 | 46247.85 | 1 | 927228.45 | 46224.27 |
| 4 | 927250.04 | 46248.3 | 2 | 927229.79 | 46235.62 |
| 5 | 927223.65 | 46265.6 | 3 | 927225.12 | 46238.97 |
| 6 | 927221.89 | 46250.33 | 4 | 927223.79 | 46227.61 |
| 7 | 927226.38 | 46249.82 | 5 | 927243.29 | 46213.63 |
| 8 | 927228.55 | 46249.57 | 6 | 927244.62 | 46224.99 |
| 9 | 927227.45 | 46239.89 | 7 | 927235.35 | 46231.64 |
| 10 | 927230.25 | 46239.57 | 8 | 927234.02 | 46220.28 |
| 11 | 927233.41 | 46239.21 |  |  |  |
| 12 | 927234.52 | 46248.89 |  |  |  |
| 86:08:0020904:10072 площадью 0,0061 га |  |  |  |
| 1 | 927235.35 | 46231.64 |  |  |  |
| 2 | 927237.34 | 46248.57 |  |  |  |
| 3 | 927234.52 | 46248.89 |  |  |  |
| 4 | 927233.41 | 46239.21 |  |  |  |
| 5 | 927230.25 | 46239.57 |  |  |  |
| 6 | 927229.79 | 46235.63 |  |  |  |
| 7 | 927229.79 | 46235.62 |  |  |  |
| 86:08:0020904:10073 площадью 0,0232 га |  |  |  |
| 1 | 927229.79 | 46235.63 |  |  |  |
| 2 | 927230.25 | 46239.57 |  |  |  |
| 3 | 927227.45 | 46239.89 |  |  |  |
| 4 | 927228.55 | 46249.57 |  |  |  |
| 5 | 927226.38 | 46249.82 |  |  |  |
| 6 | 927225.12 | 46238.97 |  |  |  |
| 7 | 927244.62 | 46224.99 |  |  |  |
| 8 | 927247.3 | 46247.85 |  |  |  |
| 9 | 927245.83 | 46247.6 |  |  |  |
| 10 | 927237.34 | 46248.57 |  |  |  |
| 11 | 927235.35 | 46231.64 |  |  |  |
| 86:08:0020904:10078 площадью 0,0141 га |  |  |  |
| 1 | 927203.87 | 46014.44 |  |  |  |
| 2 | 927201.13 | 45991.02 |  |  |  |
| 3 | 927206.65 | 45986.6 |  |  |  |
| 4 | 927209.39 | 46009.99 |  |  |  |
| 86:08:0020904:10079 площадью 0,0352 га |  |  |  |
| 1 | 927201.13 | 45991.02 |  |  |  |
| 2 | 927203.87 | 46014.44 |  |  |  |
| 3 | 927199.27 | 46018.13 |  |  |  |
| 4 | 927196.53 | 45994.71 |  |  |  |
| 5 | 927215.72 | 45979.34 |  |  |  |
| 6 | 927218.59 | 46002.66 |  |  |  |
| 7 | 927209.39 | 46009.99 |  |  |  |
| 8 | 927206.65 | 45986.6 |  |  |  |
| 86:08:0020904:10213 площадью 0,0225 га |  |  |  |
| 1 | 927229.67 | 46183.16 |  |  |  |
| 2 | 927234.02 | 46220.28 |  |  |  |
| 3 | 927228.45 | 46224.27 |  |  |  |
| 4 | 927224.07 | 46186.84 |  |  |  |
| 86:08:0020904:10214 площадью 0,0521 га |  |  |  |
| 1 | 927230.64 | 46182.53 |  |  |  |
| 2 | 927240.01 | 46185.6 |  |  |  |
| 3 | 927243.29 | 46213.63 |  |  |  |
| 4 | 927234.02 | 46220.28 |  |  |  |
| 5 | 927229.67 | 46183.16 |  |  |  |

| Номер | X | Y | Номер | X | Y | Номер | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86:08:0020904:9864:ЗУ1 площадью 0,0001 га | 4 | 924568.48 | 42500.75 | 8 | 924545.6 | 42480.75 |
| 1 | 924957.19 | 43267.41 | 5 | 924569.84 | 42503.36 | 9 | 924166.91 | 42501.5 |
| 2 | 924959.34 | 43267.22 | 6 | 924566.26 | 42505.23 | 10 | 924163.18 | 42494.44 |
| 3 | 924957.53 | 43268.07 | 7 | 924565.41 | 42505.68 | 11 | 924164.94 | 42493.51 |
| 86:08:0020904:9864:ЗУ2 площадью 0,0009 га | 86:08:0020904:9804:ЗУ1 площадью 0,3284 га | 12 | 924168.69 | 42500.57 |
| 1 | 924951.87 | 43271.09 | 1 | 924557.07 | 42498.36 | 13 | 924187.15 | 42522.55 |
| 2 | 924952.88 | 43267.81 | 2 | 924558.76 | 42501.6 | 14 | 924152.93 | 42458.07 |
| 3 | 924957.19 | 43267.41 | 3 | 924595.31 | 42571.45 | 15 | 924239.93 | 42412.55 |
| 4 | 924957.53 | 43268.07 | 4 | 924604.76 | 42574.4 | 16 | 924242.87 | 42403.11 |
| 86:08:0020904:9864:ЗУ3 площадью 0,0002 га | 5 | 924609.23 | 42582.95 | 17 | 924249.96 | 42399.4 |
| 1 | 924959.34 | 43267.22 | 6 | 924606.28 | 42592.41 | 18 | 924259.4 | 42402.35 |
| 2 | 924958.51 | 43269.93 | 7 | 924663.29 | 42701.38 | 19 | 924372.99 | 42342.95 |
| 3 | 924957.53 | 43268.07 | 8 | 924672.74 | 42704.33 | 20 | 924375.93 | 42333.51 |
| 86:08:0020904:9864:ЗУ4 площадью 0,0065 га | 9 | 924677.22 | 42712.89 | 21 | 924381.27 | 42330.71 |
| 1 | 924958.51 | 43269.93 | 10 | 924674.26 | 42722.34 | 22 | 924388.01 | 42332.82 |
| 2 | 924954.33 | 43283.52 | 11 | 924731.27 | 42831.31 | 23 | 924389.75 | 42331.91 |
| 3 | 924950.29 | 43276.16 | 12 | 924740.72 | 42834.27 | 24 | 924392.44 | 42332.76 |
| 4 | 924951.87 | 43271.09 | 13 | 924745.2 | 42842.82 | 25 | 924451.89 | 42301.65 |
| 5 | 924957.53 | 43268.07 | 14 | 924742.24 | 42852.28 | 26 | 924485.73 | 42366.32 |
| 86:08:0020904:9841:ЗУ1 площадью 0,0025 га | 15 | 924799.27 | 42961.28 | 27 | 924482.19 | 42368.17 |
| 1 | 924550.92 | 42477.97 | 16 | 924806.46 | 42963.52 | 28 | 924468.74 | 42342.48 |
| 2 | 924547.37 | 42479.82 | 17 | 924808.7 | 42964.22 | 29 | 924466.98 | 42343.4 |
| 3 | 924546.12 | 42477.42 | 18 | 924813.18 | 42972.78 | 30 | 924463.24 | 42336.34 |
| 4 | 924549.69 | 42475.62 | 19 | 924810.23 | 42982.21 | 31 | 924465.04 | 42335.4 |
| 5 | 924560.61 | 42496.51 | 20 | 924867.25 | 43091.21 | 32 | 924450.2 | 42307.05 |
| 6 | 924562.31 | 42499.75 | 21 | 924876.7 | 43094.16 | 33 | 924388.59 | 42339.29 |
| 7 | 924561.43 | 42500.21 | 22 | 924881.18 | 43102.72 | 34 | 924379.15 | 42336.33 |
| 8 | 924558.76 | 42501.6 | 23 | 924878.22 | 43112.17 | 35 | 924375 | 42338.51 |
| 9 | 924557.07 | 42498.36 | 24 | 924935.24 | 43221.16 | 36 | 924372.05 | 42347.94 |
| 86:08:0020904:9841:ЗУ2 площадью 0,0031 га | 25 | 924944.69 | 43224.11 | 37 | 924258.66 | 42407.27 |
| 1 | 924550.92 | 42477.97 | 26 | 924949.17 | 43232.67 | 38 | 924249.21 | 42404.31 |
| 2 | 924549.69 | 42475.62 | 27 | 924946.21 | 43242.12 | 39 | 924245.05 | 42406.48 |
| 3 | 924550.58 | 42475.17 | 28 | 924959.34 | 43267.22 | 40 | 924242.1 | 42415.93 |
| 4 | 924554.15 | 42473.36 | 29 | 924957.19 | 43267.41 | 41 | 924158.35 | 42459.75 |
| 5 | 924555.35 | 42475.65 | 30 | 924944.05 | 43242.32 | 42 | 924173.81 | 42488.88 |
| 6 | 924562.31 | 42499.75 | 31 | 924947.01 | 43232.86 | 43 | 924175.61 | 42487.93 |
| 7 | 924560.61 | 42496.51 | 32 | 924943.3 | 43225.77 | 44 | 924179.31 | 42495.03 |
| 8 | 924565.04 | 42494.19 | 33 | 924933.85 | 43222.82 | 45 | 924177.56 | 42495.94 |
| 9 | 924566.75 | 42497.44 | 34 | 924876.07 | 43112.37 | 46 | 924190.7 | 42520.69 |
| 10 | 924564.09 | 42498.83 | 35 | 924879.02 | 43102.91 | 47 | 924177.16 | 42750.2 |
| 86:08:0020904:9789:ЗУ1 площадью 0,0125 га | 36 | 924875.32 | 43095.82 | 48 | 924174.92 | 42746.88 |
| 1 | 924560.61 | 42496.51 | 37 | 924865.86 | 43092.87 | 49 | 924202.22 | 42728.5 |
| 2 | 924557.07 | 42498.36 | 38 | 924808.07 | 42982.41 | 50 | 924207.39 | 42711.53 |
| 3 | 924555.3 | 42499.29 | 39 | 924811.02 | 42972.97 | 51 | 924202.73 | 42702.8 |
| 4 | 924545.6 | 42480.75 | 40 | 924807.31 | 42965.88 | 52 | 924205.06 | 42695.15 |
| 5 | 924547.37 | 42479.82 | 41 | 924797.88 | 42962.93 | 53 | 924213.79 | 42690.5 |
| 6 | 924550.92 | 42477.97 | 42 | 924740.09 | 42852.47 | 54 | 924236.56 | 42615.68 |
| 86:08:0020904:9789:ЗУ2 площадью 0,0314 га | 43 | 924743.04 | 42843.02 | 55 | 924230.75 | 42604.72 |
| 1 | 924555.35 | 42475.65 | 44 | 924739.34 | 42835.93 | 56 | 924234.29 | 42602.87 |
| 2 | 924565.04 | 42494.19 | 45 | 924729.89 | 42832.97 | 57 | 924240.87 | 42615.26 |
| 3 | 924560.61 | 42496.51 | 46 | 924672.1 | 42722.54 | 58 | 924217.13 | 42693.25 |
| 4 | 924550.92 | 42477.97 | 47 | 924675.06 | 42713.08 | 59 | 924208.41 | 42697.9 |
| 5 | 924545.6 | 42480.75 | 48 | 924671.35 | 42705.99 | 60 | 924207.04 | 42702.38 |
| 6 | 924555.3 | 42499.29 | 49 | 924661.9 | 42703.04 | 61 | 924211.7 | 42711.11 |
| 7 | 924551.75 | 42501.15 | 50 | 924604.12 | 42592.6 | 62 | 924205.63 | 42731.03 |
| 8 | 924546.44 | 42503.92 | 51 | 924607.08 | 42583.15 | 63 | 924952.88 | 43267.81 |
| 9 | 924536.74 | 42485.39 | 52 | 924603.37 | 42576.06 | 64 | 924939.74 | 43242.7 |
| 10 | 924542.05 | 42482.6 | 53 | 924593.92 | 42573.11 | 65 | 924942.7 | 43233.25 |
| 86:08:0020904:10018:ЗУ1 площадью 0,0007 га | 54 | 924555.3 | 42499.29 | 66 | 924940.53 | 43229.1 |
| 1 | 924561.43 | 42500.21 | 86:08:0020904:9804:ЗУ2 площадью 0,6439 га | 67 | 924931.08 | 43226.14 |
| 2 | 924562.31 | 42499.75 | 1 | 924477.61 | 42337.86 | 68 | 924871.75 | 43112.75 |
| 3 | 924565.41 | 42505.68 | 2 | 924473.9 | 42330.77 | 69 | 924874.71 | 43103.3 |
| 4 | 924564.53 | 42506.14 | 3 | 924475.67 | 42329.83 | 70 | 924872.54 | 43099.15 |
| 86:08:0020904:10018:ЗУ2 площадью 0,0022 га | 4 | 924479.37 | 42336.93 | 71 | 924863.09 | 43096.19 |
| 1 | 924562.31 | 42499.75 | 5 | 924542.05 | 42482.6 | 72 | 924803.76 | 42982.79 |
| 2 | 924564.09 | 42498.83 | 6 | 924525.32 | 42450.62 | 73 | 924806.71 | 42973.36 |
| 3 | 924565.82 | 42502.14 | 7 | 924528.87 | 42448.77 | 74 | 924804.54 | 42969.21 |

| Номер | X | Y | Номер | X | Y | Номер | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | 924795.11 | 42966.26 | 1 | 927816.94 | 46448.68 | 39 | 924813.18 | 42972.78 |
| 76 | 924735.77 | 42852.86 | 2 | 927821.61 | 46451.55 | 40 | 924808.7 | 42964.22 |
| 77 | 924738.73 | 42843.4 | 3 | 927824.51 | 46456.9 | 41 | 924799.27 | 42961.27 |
| 78 | 924736.56 | 42839.25 | 4 | 927822.08 | 46460.85 | 42 | 924742.24 | 42852.28 |
| 79 | 924727.11 | 42836.3 | 5 | 927827.2 | 46463.99 | 43 | 924745.2 | 42842.82 |
| 80 | 924667.79 | 42722.92 | 6 | 927831.22 | 46457.44 | 44 | 924740.72 | 42834.27 |
| 81 | 924670.75 | 42713.47 | 7 | 927837.41 | 46461.25 | 45 | 924731.27 | 42831.31 |
| 82 | 924668.58 | 42709.32 | 8 | 927828.12 | 46476.36 | 46 | 924674.26 | 42722.34 |
| 83 | 924659.13 | 42706.36 | 9 | 927808.32 | 46464.13 | 47 | 924677.22 | 42712.89 |
| 84 | 924599.81 | 42592.99 | 10 | 927813.56 | 46455.62 | 48 | 924672.74 | 42704.33 |
| 85 | 924602.77 | 42583.53 | 11 | 927813.11 | 46454.91 | 49 | 924663.29 | 42701.38 |
| 86 | 924600.6 | 42579.38 | 86:08:0020904:9843:ЗУ1 площадью 0,0605 га | 50 | 924606.28 | 42592.41 |
| 87 | 924591.14 | 42576.43 | 1 | 927765.33 | 46581.44 | 51 | 924609.24 | 42582.96 |
| 88 | 924551.75 | 42501.15 | 2 | 927770.87 | 46580.77 | 52 | 924604.76 | 42574.4 |
| 89 | 924555.3 | 42499.29 | 3 | 927756.39 | 46604.38 | 53 | 924595.31 | 42571.44 |
| 90 | 924593.92 | 42573.11 | 4 | 927752.36 | 46601.9 | 54 | 924558.77 | 42501.6 |
| 91 | 924603.37 | 42576.06 | 5 | 927750.2 | 46600.58 | 55 | 924473.9 | 42330.77 |
| 92 | 924607.08 | 42583.15 | 6 | 927742.14 | 46595.62 | 56 | 924470.36 | 42332.62 |
| 93 | 924604.12 | 42592.6 | 7 | 927739.98 | 46594.3 | 57 | 924452.74 | 42298.95 |
| 94 | 924661.9 | 42703.04 | 8 | 927735.94 | 46591.82 | 58 | 924389.75 | 42331.91 |
| 95 | 924671.35 | 42705.99 | 9 | 927749.47 | 46569.76 | 59 | 924388.01 | 42332.82 |
| 96 | 924675.06 | 42713.08 | 86:08:0020904:10307:ЗУ1 площадью 0,0431 га | 60 | 924381.27 | 42330.71 |
| 97 | 924672.1 | 42722.54 | 1 | 927737 | 46636.01 | 61 | 924378.57 | 42329.87 |
| 98 | 924729.89 | 42832.97 | 2 | 927726.77 | 46629.73 | 62 | 924370.01 | 42334.34 |
| 99 | 924739.34 | 42835.93 | 3 | 927733.05 | 46619.49 | 63 | 924367.07 | 42343.78 |
| 100 | 924743.04 | 42843.02 | 4 | 927722.82 | 46613.21 | 64 | 924258.08 | 42400.8 |
| 101 | 924740.09 | 42852.47 | 5 | 927729.06 | 46603.04 | 65 | 924248.63 | 42397.84 |
| 102 | 924797.88 | 42962.93 | 6 | 927749.52 | 46615.59 | 66 | 924240.07 | 42402.32 |
| 103 | 924807.31 | 42965.88 | 86:08:0020904:10341:ЗУ1 площадью 0,6336 га | 67 | 924237.12 | 42411.77 |
| 104 | 924811.02 | 42972.97 | 1 | 924561.43 | 42500.21 | 68 | 924150.22 | 42457.23 |
| 105 | 924808.07 | 42982.41 | 2 | 924564.53 | 42506.14 | 69 | 924168.49 | 42491.66 |
| 106 | 924865.86 | 43092.87 | 3 | 924565.41 | 42505.68 | 70 | 924164.94 | 42493.51 |
| 107 | 924875.32 | 43095.82 | 4 | 924598.08 | 42568.12 | 71 | 924144.8 | 42455.55 |
| 108 | 924879.02 | 43102.91 | 5 | 924607.53 | 42571.08 | 72 | 924234.94 | 42408.39 |
| 109 | 924876.07 | 43112.37 | 6 | 924613.55 | 42582.57 | 73 | 924237.88 | 42398.95 |
| 110 | 924933.85 | 43222.82 | 7 | 924610.59 | 42592.02 | 74 | 924249.38 | 42392.93 |
| 111 | 924943.3 | 43225.77 | 8 | 924666.07 | 42698.05 | 75 | 924258.82 | 42395.88 |
| 112 | 924947.01 | 43232.86 | 9 | 924675.52 | 42701.01 | 76 | 924368 | 42338.79 |
| 113 | 924944.05 | 43242.32 | 10 | 924681.53 | 42712.5 | 77 | 924370.94 | 42329.35 |
| 114 | 924957.19 | 43267.41 | 11 | 924678.57 | 42721.96 | 78 | 924379.44 | 42324.9 |
| 86:08:0020904:9971:ЗУ1 площадью 0,0148 га | 12 | 924734.05 | 42827.99 | 79 | 924387.53 | 42327.43 |
| 1 | 924194.5 | 42725.25 | 13 | 924743.5 | 42830.94 | 80 | 924390.52 | 42325.86 |
| 2 | 924162.67 | 42746.59 | 14 | 924749.51 | 42842.44 | 81 | 924391.87 | 42326.29 |
| 3 | 924160.6 | 42743.5 | 15 | 924746.55 | 42851.89 | 82 | 924454.43 | 42293.55 |
| 4 | 924192.25 | 42721.96 | 16 | 924802.04 | 42957.95 | 83 | 924173.81 | 42745.22 |
| 86:08:0020904:10280:ЗУ1 площадью 0,0014 га | 17 | 924811.48 | 42960.9 | 84 | 924171.57 | 42741.9 |
| 1 | 927023.18 | 45113.71 | 18 | 924817.49 | 42972.39 | 85 | 924197.1 | 42724.72 |
| 2 | 927017.44 | 45115.39 | 19 | 924814.54 | 42981.83 | 86 | 924200.92 | 42712.16 |
| 3 | 927016.81 | 45113.25 | 20 | 924870.03 | 43087.89 | 87 | 924196.27 | 42703.43 |
| 4 | 927022.57 | 45111.56 | 21 | 924879.48 | 43090.84 | 88 | 924200.05 | 42691.02 |
| 86:08:0020904:10280:ЗУ2 площадью 0,0032 га | 22 | 924885.49 | 43102.33 | 89 | 924208.77 | 42686.38 |
| 1 | 927032.14 | 45108.75 | 23 | 924882.53 | 43111.79 | 90 | 924230.12 | 42616.3 |
| 2 | 927032.71 | 45110.67 | 24 | 924938.02 | 43217.83 | 91 | 924225.43 | 42607.51 |
| 3 | 927023.76 | 45113.54 | 25 | 924947.47 | 43220.79 | 92 | 924228.97 | 42605.64 |
| 4 | 927023.18 | 45113.71 | 26 | 924953.48 | 43232.28 | 93 | 924234.41 | 42615.89 |
| 5 | 927022.57 | 45111.56 | 27 | 924950.52 | 43241.74 | 94 | 924212.11 | 42689.13 |
| 6 | 927017.44 | 45115.39 | 28 | 924963.64 | 43266.82 | 95 | 924203.39 | 42693.77 |
| 7 | 927012.68 | 45116.78 | 29 | 924959.34 | 43267.22 | 96 | 924200.58 | 42703.01 |
| 8 | 927012.05 | 45114.64 | 30 | 924946.21 | 43242.12 | 97 | 924205.23 | 42711.74 |
| 9 | 927016.81 | 45113.25 | 31 | 924949.17 | 43232.67 | 98 | 924200.51 | 42727.24 |
| 86:08:0020904:9055:ЗУ1 площадью 0,0054 га | 32 | 924944.69 | 43224.11 | 99 | 924534.18 | 42445.99 |
| 1 | 927827.2 | 46463.99 | 33 | 924935.24 | 43221.16 | 100 | 924549.69 | 42475.62 |
| 2 | 927831.22 | 46457.44 | 34 | 924878.22 | 43112.17 | 101 | 924546.12 | 42477.43 |
| 3 | 927821.61 | 46451.55 | 35 | 924881.18 | 43102.72 | 102 | 924530.64 | 42447.84 |
| 4 | 927824.51 | 46456.9 | 36 | 924876.7 | 43094.16 | 103 | 924477.61 | 42337.86 |
| 5 | 927822.08 | 46460.85 | 37 | 924867.25 | 43091.21 | 104 | 924491.04 | 42363.54 |
| 86:08:0020904:9055:ЗУ2 площадью 0,0364 га | 38 | 924810.23 | 42982.21 | 105 | 924487.5 | 42365.39 |

| Номер | X | Y | Номер | X | Y | Номер | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 106 | 924474.06 | 42339.71 | 60 | 924378.09 | 42324.48 | 125 | 924678.57 | 42721.96 |
| 107 | 924172.24 | 42498.72 | 61 | 924379.44 | 42324.9 | 126 | 924681.53 | 42712.5 |
| 108 | 924185.37 | 42523.48 | 62 | 924370.94 | 42329.35 | 127 | 924675.52 | 42701.01 |
| 109 | 924181.83 | 42525.33 | 63 | 924368 | 42338.79 | 128 | 924666.07 | 42698.05 |
| 110 | 924168.69 | 42500.57 | 64 | 924258.82 | 42395.88 | 129 | 924610.59 | 42592.02 |
| 86:08:0020904:10341:ЗУ2 площадью 1,2081 га | 65 | 924249.38 | 42392.93 | 130 | 924613.55 | 42582.57 |
| 1 | 924491.04 | 42363.54 | 66 | 924237.88 | 42398.95 | 131 | 924607.53 | 42571.08 |
| 2 | 924477.61 | 42337.86 | 67 | 924234.94 | 42408.39 | 132 | 924598.08 | 42568.12 |
| 3 | 924479.37 | 42336.93 | 68 | 924144.8 | 42455.55 | 133 | 924565.41 | 42505.68 |
| 4 | 924475.67 | 42329.83 | 69 | 924164.94 | 42493.51 | 134 | 924566.26 | 42505.23 |
| 5 | 924473.9 | 42330.77 | 70 | 924163.18 | 42494.44 | 135 | 924568.34 | 42509.22 |
| 6 | 924454.43 | 42293.55 | 71 | 924166.91 | 42501.5 | 136 | 924598.78 | 42567.29 |
| 7 | 924391.87 | 42326.29 | 72 | 924168.69 | 42500.57 | 137 | 924608.23 | 42570.24 |
| 8 | 924390.52 | 42325.86 | 73 | 924181.83 | 42525.33 | 138 | 924614.63 | 42582.47 |
| 9 | 924454.85 | 42292.21 | 74 | 924172.21 | 42760.76 | 139 | 924611.67 | 42591.93 |
| 10 | 924471.07 | 42323.2 | 75 | 924162.67 | 42746.59 | 140 | 924666.76 | 42697.22 |
| 11 | 924473.73 | 42321.81 | 76 | 924194.5 | 42725.25 | 141 | 924676.21 | 42700.17 |
| 12 | 924483.47 | 42340.43 | 77 | 924196.24 | 42724.09 | 142 | 924682.61 | 42712.4 |
| 13 | 924494.59 | 42361.68 | 78 | 924197.32 | 42720.53 | 143 | 924679.65 | 42721.86 |
| 14 | 924549.69 | 42475.62 | 79 | 924199.84 | 42712.26 | 144 | 924734.75 | 42827.15 |
| 15 | 924534.18 | 42445.99 | 80 | 924195.19 | 42703.54 | 145 | 924744.2 | 42830.11 |
| 16 | 924537.74 | 42444.13 | 81 | 924199.21 | 42690.34 | 146 | 924750.59 | 42842.34 |
| 17 | 924539.78 | 42448.05 | 82 | 924207.93 | 42685.69 | 147 | 924747.63 | 42851.8 |
| 18 | 924537.13 | 42449.45 | 83 | 924225.61 | 42627.63 | 148 | 924802.74 | 42957.11 |
| 19 | 924550.58 | 42475.17 | 84 | 924220.82 | 42626.17 | 149 | 924812.17 | 42960.06 |
| 20 | 924536.74 | 42485.39 | 85 | 924223.61 | 42617.03 | 150 | 924818.57 | 42972.3 |
| 21 | 924520.01 | 42453.4 | 86 | 924220.09 | 42610.3 | 151 | 924815.61 | 42981.74 |
| 22 | 924525.32 | 42450.62 | 87 | 924225.43 | 42607.51 | 152 | 924870.72 | 43087.05 |
| 23 | 924542.05 | 42482.6 | 88 | 924230.12 | 42616.3 | 153 | 924880.18 | 43090 |
| 24 | 924190.7 | 42520.69 | 89 | 924208.77 | 42686.38 | 154 | 924886.57 | 43102.24 |
| 25 | 924177.56 | 42495.94 | 90 | 924200.05 | 42691.02 | 155 | 924883.61 | 43111.7 |
| 26 | 924179.31 | 42495.03 | 91 | 924196.27 | 42703.43 | 156 | 924938.71 | 43217 |
| 27 | 924175.61 | 42487.93 | 92 | 924200.92 | 42712.16 | 157 | 924948.16 | 43219.95 |
| 28 | 924173.81 | 42488.88 | 93 | 924197.1 | 42724.72 | 158 | 924954.56 | 43232.18 |
| 29 | 924158.35 | 42459.75 | 94 | 924171.57 | 42741.9 | 159 | 924951.6 | 43241.64 |
| 30 | 924242.1 | 42415.93 | 95 | 924173.81 | 42745.22 | 160 | 924964.73 | 43266.71 |
| 31 | 924245.05 | 42406.48 | 96 | 924174.92 | 42746.88 | 161 | 924946.42 | 43268.41 |
| 32 | 924249.21 | 42404.31 | 97 | 924177.16 | 42750.2 | 162 | 924546.44 | 42503.92 |
| 33 | 924258.66 | 42407.27 | 98 | 924205.63 | 42731.03 | 163 | 924551.75 | 42501.15 |
| 34 | 924372.05 | 42347.94 | 99 | 924211.7 | 42711.11 | 164 | 924591.14 | 42576.43 |
| 35 | 924375 | 42338.51 | 100 | 924207.04 | 42702.38 | 165 | 924600.6 | 42579.38 |
| 36 | 924379.15 | 42336.33 | 101 | 924208.41 | 42697.9 | 166 | 924602.77 | 42583.53 |
| 37 | 924388.59 | 42339.29 | 102 | 924217.13 | 42693.25 | 167 | 924599.81 | 42592.99 |
| 38 | 924450.2 | 42307.05 | 103 | 924240.87 | 42615.26 | 168 | 924659.13 | 42706.36 |
| 39 | 924465.04 | 42335.4 | 104 | 924234.29 | 42602.87 | 169 | 924668.58 | 42709.32 |
| 40 | 924463.24 | 42336.34 | 105 | 924239.61 | 42600.09 | 170 | 924670.75 | 42713.47 |
| 41 | 924466.98 | 42343.4 | 106 | 924247.32 | 42614.64 | 171 | 924667.79 | 42722.92 |
| 42 | 924468.74 | 42342.48 | 107 | 924210.75 | 42734.81 | 172 | 924727.11 | 42836.3 |
| 43 | 924482.19 | 42368.17 | 108 | 924963.64 | 43266.82 | 173 | 924736.56 | 42839.25 |
| 44 | 924476.87 | 42370.96 | 109 | 924950.52 | 43241.74 | 174 | 924738.73 | 42843.4 |
| 45 | 924447.67 | 42315.14 | 110 | 924953.48 | 43232.28 | 175 | 924735.77 | 42852.86 |
| 46 | 924381.3 | 42349.89 | 111 | 924947.47 | 43220.79 | 176 | 924795.11 | 42966.26 |
| 47 | 924166.48 | 42462.27 | 112 | 924938.02 | 43217.83 | 177 | 924804.54 | 42969.21 |
| 48 | 924196.01 | 42517.91 | 113 | 924882.53 | 43111.79 | 178 | 924806.71 | 42973.36 |
| 49 | 924176.97 | 42527.88 | 114 | 924885.49 | 43102.33 | 179 | 924803.76 | 42982.79 |
| 50 | 924164.28 | 42503.62 | 115 | 924879.48 | 43090.84 | 180 | 924863.09 | 43096.19 |
| 51 | 924157.01 | 42489.73 | 116 | 924870.03 | 43087.89 | 181 | 924872.54 | 43099.15 |
| 52 | 924160.76 | 42487.76 | 117 | 924814.54 | 42981.83 | 182 | 924874.71 | 43103.3 |
| 53 | 924143.45 | 42455.14 | 118 | 924817.49 | 42972.39 | 183 | 924871.75 | 43112.75 |
| 54 | 924232.97 | 42408.3 | 119 | 924811.48 | 42960.9 | 184 | 924931.08 | 43226.14 |
| 55 | 924235.92 | 42398.85 | 120 | 924802.04 | 42957.95 | 185 | 924940.53 | 43229.1 |
| 56 | 924248.14 | 42392.45 | 121 | 924746.55 | 42851.89 | 186 | 924942.7 | 43233.25 |
| 57 | 924257.6 | 42395.41 | 122 | 924749.51 | 42842.44 | 187 | 924939.74 | 43242.7 |
| 58 | 924362.92 | 42340.31 | 123 | 924743.5 | 42830.94 | 188 | 924952.88 | 43267.81 |
| 59 | 924365.87 | 42330.88 | 124 | 924734.05 | 42827.99 | 86:08:0020904:9956:ЗУ1 площадью 0,0019 га |

| Номер | X | Y | Номер | X | Y | Номер | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 924952.88 | 43267.81 | 7 | 927026.52 | 45124.99 | 1 | 927500.39 | 46226.83 |
| 2 | 924951.87 | 43271.09 | 8 | 927023.21 | 45113.74 | 2 | 927501.18 | 46233.87 |
| 3 | 924948.71 | 43272.78 | 9 | 927020.77 | 45126.68 | 3 | 927500.52 | 46234.7 |
| 4 | 924946.42 | 43268.41 | 10 | 927016.01 | 45128.07 | 4 | 927481.4 | 46236.89 |
| 86:08:0020904:9956:ЗУ2 площадью 0,0031 га | 11 | 927012.68 | 45116.78 | 5 | 927480.84 | 46231.92 |
| 1 | 924961.8 | 43276.24 | 12 | 927017.44 | 45115.39 | 6 | 927497.9 | 46229.97 |
| 2 | 924958.51 | 43269.93 | 13 | 927014.26 | 45104.62 | 7 | 927502.5 | 46245.55 |
| 3 | 924959.34 | 43267.22 | 14 | 927016.81 | 45113.25 | 8 | 927503.62 | 46255.48 |
| 4 | 924963.64 | 43266.82 | 15 | 927012.05 | 45114.64 | 86:08:0020904:4761:ЗУ1 площадью 0,1621 га |
| 5 | 924964.31 | 43268.08 | 16 | 927009.51 | 45106.01 | 1 | 927290.61 | 46267.23 |
| 86:08:0020904:9956:ЗУ3 площадью 0,0079 га | 86:08:0020904:10212:ЗУ1 площадью 0,0358 га | 2 | 927291.87 | 46278.39 |
| 1 | 924964.73 | 43266.71 | 1 | 927121.4 | 45521.5 | 3 | 927277.21 | 46280.05 |
| 2 | 924964.31 | 43268.08 | 2 | 927110.76 | 45518.71 | 4 | 927282.87 | 46330.27 |
| 3 | 924963.64 | 43266.82 | 3 | 927119.38 | 45487.37 | 5 | 927273.38 | 46338.71 |
| 4 | 924951.87 | 43271.09 | 4 | 927130.02 | 45490.16 | 6 | 927232.62 | 46343.35 |
| 5 | 924950.29 | 43276.16 | 86:08:0020904:10212:ЗУ2 площадью 0,0487 га | 7 | 927282.63 | 46270.02 |
| 6 | 924948.71 | 43272.78 | 1 | 927114.55 | 45486.1 | 8 | 927285.02 | 46267.86 |
| 7 | 924961.8 | 43276.24 | 2 | 927119.38 | 45487.37 | 86:08:0020904:4761:ЗУ2 площадью 0,0011 га |
| 8 | 924957.63 | 43289.83 | 3 | 927110.76 | 45518.71 | 1 | 927290.16 | 46263.22 |
| 9 | 924954.33 | 43283.52 | 4 | 927105.93 | 45517.44 | 2 | 927290.61 | 46267.23 |
| 10 | 924958.51 | 43269.93 | 5 | 927139.69 | 45492.69 | 3 | 927285.02 | 46267.86 |
| 86:08:0020904:10077:ЗУ1 площадью 0,0121 га | 6 | 927131.08 | 45524.03 | 86:08:0020904:3675:ЗУ2 площадью 0,0528 га |
| 1 | 924550.58 | 42475.17 | 7 | 927121.4 | 45521.5 | 1 | 927395.39 | 46241.71 |
| 2 | 924537.13 | 42449.45 | 8 | 927130.02 | 45490.16 | 2 | 927395.95 | 46246.68 |
| 3 | 924539.78 | 42448.05 | 86:08:0020904:10212:ЗУ3 площадью 0,0106 га | 3 | 927383.31 | 46248.21 |
| 4 | 924537.74 | 42444.13 | 1 | 927853.63 | 46386.91 | 4 | 927383.56 | 46250.61 |
| 5 | 924538.61 | 42443.67 | 2 | 927851.28 | 46395.92 | 5 | 927368.41 | 46252.34 |
| 6 | 924554.15 | 42473.36 | 3 | 927840.64 | 46393.11 | 6 | 927367.29 | 46242.41 |
| 86:08:0020904:10059:ЗУ1 площадью 0,0029 га | 4 | 927843.16 | 46383.48 | 7 | 927394.39 | 46239.31 |
| 1 | 924565.82 | 42502.14 | 86:08:0020904:10212:ЗУ4 площадью 0,0155 га | 8 | 927394.68 | 46241.79 |
| 2 | 924564.09 | 42498.83 | 1 | 927840.64 | 46393.11 | 9 | 927397.18 | 46257.61 |
| 3 | 924566.75 | 42497.44 | 2 | 927830.97 | 46390.56 | 10 | 927398.3 | 46267.55 |
| 4 | 924568.48 | 42500.75 | 3 | 927833.64 | 46380.35 | 11 | 927385.67 | 46269.05 |
| 5 | 924568.34 | 42509.22 | 4 | 927843.16 | 46383.48 | 12 | 927385.38 | 46266.51 |
| 6 | 924566.26 | 42505.23 | 5 | 927856.11 | 46397.2 | 13 | 927370.22 | 46268.41 |
| 7 | 924569.84 | 42503.36 | 6 | 927851.28 | 46395.92 | 14 | 927369.08 | 46258.3 |
| 8 | 924571.92 | 42507.34 | 7 | 927853.63 | 46386.91 | 15 | 927384.24 | 46256.57 |
| 86:08:0020904:9839:ЗУ1 площадью 0,0024 га | 8 | 927860.04 | 46389.02 | 16 | 927384.53 | 46259.06 |
| 1 | 924495.47 | 42361.22 | 9 | 927859.18 | 46392.33 | 86:08:0020904:7860:ЗУ1 площадью 0,0036 га |
| 2 | 924494.59 | 42361.68 | 10 | 927857.5 | 46391.89 | 1 | 927430.32 | 46248.04 |
| 3 | 924483.47 | 42340.43 | 86:08:0020904:10212:ЗУ5 площадью 0,0149 га | 2 | 927443.41 | 46252.33 |
| 4 | 924484.36 | 42339.97 | 1 | 927473.7 | 46241.89 | 3 | 927430.96 | 46253.74 |
| 86:08:0020904:10190:ЗУ1 площадью 0,0024 га | 2 | 927474.48 | 46248.76 | 86:08:0020904:7860:ЗУ2 площадью 0,0134 га |
| 1 | 924194.44 | 42716.3 | 3 | 927471.92 | 46249.05 | 1 | 927443.41 | 46252.33 |
| 2 | 924197.32 | 42720.53 | 4 | 927446.91 | 46240.84 | 2 | 927444.53 | 46262.25 |
| 3 | 924196.24 | 42724.09 | 5 | 927470.49 | 46238.14 | 3 | 927432.08 | 46263.68 |
| 4 | 924194.5 | 42725.25 | 6 | 927470.94 | 46242.2 | 4 | 927430.96 | 46253.74 |
| 5 | 924192.25 | 42721.96 | 86:08:0020904:10212:ЗУ6 площадью 0,0247 га | 5 | 927441.62 | 46236.41 |
| 6 | 924192.83 | 42721.56 | 1 | 927469.93 | 46233.17 | 6 | 927441.93 | 46239.21 |
| 86:08:0020904:10355:ЗУ1 площадью 0,0124 га | 2 | 927470.49 | 46238.14 | 7 | 927435.54 | 46237.11 |
| 1 | 927016.81 | 45113.25 | 3 | 927446.91 | 46240.84 | 86:08:0020904:4265:ЗУ2 площадью 0,0330 га |
| 2 | 927014.26 | 45104.62 | 4 | 927441.93 | 46239.21 | 1 | 925278.99 | 43848.71 |
| 3 | 927020.02 | 45102.93 | 5 | 927441.62 | 46236.41 | 2 | 925258.82 | 43839.89 |
| 4 | 927022.57 | 45111.56 | 6 | 927443.41 | 46252.33 | 3 | 925260.66 | 43835.24 |
| 5 | 927020.77 | 45126.68 | 7 | 927466.12 | 46259.78 | 4 | 925280.83 | 43844.05 |
| 6 | 927017.44 | 45115.39 | 8 | 927444.53 | 46262.25 | 5 | 925268.37 | 43815.69 |
| 7 | 927023.18 | 45113.71 | 86:08:0020904:5177:ЗУ1 площадью 0,0277 га | 6 | 925288.54 | 43824.51 |
| 8 | 927026.52 | 45124.99 | 1 | 927502.5 | 46245.55 | 7 | 925284.87 | 43833.81 |
| 86:08:0020904:10355:ЗУ2 площадью 0,0201 га | 2 | 927474.48 | 46248.76 | 8 | 925264.7 | 43825 |
| 1 | 927029.6 | 45100.12 | 3 | 927473.7 | 46241.89 | 9 | 927474.48 | 46248.76 |
| 2 | 927032.14 | 45108.75 | 4 | 927481.86 | 46240.98 | 10 | 927474.61 | 46249.93 |
| 3 | 927022.57 | 45111.56 | 5 | 927481.4 | 46236.89 | 11 | 927471.92 | 46249.05 |
| 4 | 927020.02 | 45102.93 | 6 | 927500.52 | 46234.7 | 86:08:0020904:9089:ЗУ1 площадью 0,0111 га |
| 5 | 927023.76 | 45113.54 | 7 | 927501.18 | 46233.87 | 1 | 927836.31 | 46276.93 |
| 6 | 927027.35 | 45124.75 | 86:08:0020904:5177:ЗУ2 площадью 0,0301 га | 2 | 927835.29 | 46267.99 |

| Номер | X | Y | Номер | X | Y | Номер | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 927837.63 | 46267.73 | 4 | 924214.98 | 42600.54 | 7 | 924509.07 | 42397.99 |
| 4 | 927838.65 | 46276.67 | 5 | 924513.26 | 42418.93 | 8 | 924503.31 | 42399.93 |
| 5 | 927841.31 | 46320.88 | 6 | 924520.97 | 42433.68 | 9 | 924485.73 | 42366.32 |
| 6 | 927837.01 | 46283.1 | 7 | 924512.11 | 42438.31 | 10 | 924487.5 | 42365.39 |
| 7 | 927839.35 | 46282.83 | 8 | 924504.41 | 42423.59 | 86:08:0020904:4643:ЗУ2 площадью 0,1208 га |
| 8 | 927843.66 | 46320.71 | 9 | 924533.49 | 42433.89 | 1 | 924196.01 | 42517.91 |
| 86:08:0020904:9089:ЗУ2 площадью 0,0468 га | 10 | 924538.61 | 42443.67 | 2 | 924215.25 | 42554.18 |
| 1 | 927826.37 | 46278.05 | 11 | 924537.74 | 42444.13 | 3 | 924206.36 | 42558.77 |
| 2 | 927825.35 | 46269.11 | 12 | 924534.18 | 42445.99 | 4 | 924187.15 | 42522.55 |
| 3 | 927835.29 | 46267.99 | 13 | 924529.06 | 42436.21 | 5 | 924190.7 | 42520.69 |
| 4 | 927836.31 | 46276.93 | 14 | 924234.45 | 42590.35 | 6 | 924495.47 | 42361.22 |
| 5 | 927831.33 | 46321.63 | 15 | 924239.61 | 42600.09 | 7 | 924513.87 | 42396.37 |
| 6 | 927827.07 | 46284.22 | 16 | 924234.29 | 42602.87 | 8 | 924509.07 | 42397.99 |
| 7 | 927837.01 | 46283.1 | 17 | 924230.75 | 42604.72 | 9 | 924491.04 | 42363.54 |
| 8 | 927841.31 | 46320.88 | 18 | 924225.58 | 42594.99 | 10 | 924494.59 | 42361.68 |
| 86:08:0020904:9089:ЗУ3 площадью 0,0666 га | 19 | 924522.99 | 42413.81 | 11 | 924485.73 | 42366.32 |
| 1 | 927839.35 | 46282.83 | 20 | 924530.72 | 42428.59 | 12 | 924503.31 | 42399.93 |
| 2 | 927853.32 | 46281.26 | 21 | 924526.29 | 42430.9 | 13 | 924493.72 | 42403.16 |
| 3 | 927857.68 | 46319.65 | 22 | 924518.56 | 42416.14 | 14 | 924476.87 | 42370.96 |
| 4 | 927843.66 | 46320.71 | 23 | 924523.75 | 42438.99 | 15 | 924482.19 | 42368.17 |
| 5 | 927837.63 | 46267.73 | 24 | 924528.87 | 42448.77 | 16 | 924181.83 | 42525.33 |
| 6 | 927851.6 | 46266.16 | 25 | 924525.32 | 42450.62 | 17 | 924201.03 | 42561.52 |
| 7 | 927852.62 | 46275.12 | 26 | 924520.01 | 42453.4 | 18 | 924195.94 | 42564.15 |
| 8 | 927838.65 | 46276.67 | 27 | 924514.89 | 42443.62 | 19 | 924176.97 | 42527.88 |
| 86:08:0020904:9791:ЗУ1 площадью 0,0024 га | 28 | 924209.48 | 42577.44 | 86:08:0020904:4665:ЗУ1 площадью 0,0072 га |
| 1 | 927831.22 | 46457.44 | 29 | 924217.48 | 42592.51 | 1 | 924526.29 | 42430.9 |
| 2 | 927821.61 | 46451.55 | 30 | 924212.22 | 42595.26 | 2 | 924529.06 | 42436.21 |
| 3 | 927819.69 | 46448.01 | 31 | 924204.32 | 42580.16 | 3 | 924523.75 | 42438.99 |
| 4 | 927829.92 | 46454.29 | 32 | 924223.62 | 42569.96 | 4 | 924520.97 | 42433.68 |
| 5 | 927831.44 | 46457.08 | 33 | 924231.66 | 42585.09 | 5 | 924222.79 | 42589.73 |
| 86:08:0020904:9791:ЗУ2 площадью 0,0081 га | 34 | 924222.79 | 42589.73 | 6 | 924225.58 | 42594.99 |
| 1 | 927813.11 | 46454.91 | 35 | 924214.78 | 42574.63 | 7 | 924220.27 | 42597.77 |
| 2 | 927806.3 | 46444.24 | 86:08:0020904:4644:ЗУ1 площадью 0,0234 га | 8 | 924217.48 | 42592.51 |
| 3 | 927816.29 | 46445.92 | 1 | 924509.07 | 42397.99 | 86:08:0020904:4665:ЗУ2 площадью 0,0185 га |
| 4 | 927819.69 | 46448.01 | 2 | 924518.56 | 42416.14 | 1 | 924530.72 | 42428.59 |
| 5 | 927821.61 | 46451.55 | 3 | 924513.26 | 42418.93 | 2 | 924533.49 | 42433.89 |
| 6 | 927816.94 | 46448.68 | 4 | 924503.31 | 42399.93 | 3 | 924529.06 | 42436.21 |
| 7 | 927837.41 | 46461.25 | 5 | 924206.36 | 42558.77 | 4 | 924526.29 | 42430.9 |
| 8 | 927831.22 | 46457.44 | 6 | 924214.78 | 42574.63 | 5 | 924520.97 | 42433.68 |
| 9 | 927831.44 | 46457.08 | 7 | 924209.48 | 42577.44 | 6 | 924523.75 | 42438.99 |
| 10 | 927829.92 | 46454.29 | 8 | 924201.03 | 42561.52 | 7 | 924514.89 | 42443.62 |
| 11 | 927838.46 | 46459.53 | 86:08:0020904:4644:ЗУ2 площадью 0,0606 га | 8 | 924512.11 | 42438.31 |
| 86:08:0020904:4656:ЗУ1 площадью 0,0334 га | 1 | 924215.25 | 42554.18 | 9 | 924217.48 | 42592.51 |
| 1 | 924529.06 | 42436.21 | 2 | 924223.62 | 42569.96 | 10 | 924220.27 | 42597.77 |
| 2 | 924534.18 | 42445.99 | 3 | 924214.78 | 42574.63 | 11 | 924214.98 | 42600.54 |
| 3 | 924530.64 | 42447.84 | 4 | 924206.36 | 42558.77 | 12 | 924212.22 | 42595.26 |
| 4 | 924528.87 | 42448.77 | 5 | 924513.87 | 42396.37 | 13 | 924231.66 | 42585.09 |
| 5 | 924523.75 | 42438.99 | 6 | 924522.99 | 42413.81 | 14 | 924231.66 | 42585.1 |
| 6 | 924518.56 | 42416.14 | 7 | 924518.56 | 42416.14 | 15 | 924234.45 | 42590.35 |
| 7 | 924526.29 | 42430.9 | 8 | 924509.07 | 42397.99 | 16 | 924225.58 | 42594.99 |
| 8 | 924520.97 | 42433.68 | 9 | 924503.31 | 42399.93 | 17 | 924222.79 | 42589.73 |
| 9 | 924513.26 | 42418.93 | 10 | 924513.26 | 42418.93 | 86:08:0020904:3670:ЗУ1 площадью 0,0368 га |
| 10 | 924225.58 | 42594.99 | 11 | 924504.41 | 42423.59 | 1 | 927128.25 | 45455.13 |
| 11 | 924230.75 | 42604.72 | 12 | 924493.72 | 42403.16 | 2 | 927133.87 | 45456.61 |
| 12 | 924228.97 | 42605.64 | 13 | 924201.03 | 42561.52 | 3 | 927138.89 | 45457.88 |
| 13 | 924225.43 | 42607.51 | 14 | 924209.48 | 42577.44 | 4 | 927130.02 | 45490.16 |
| 14 | 924220.27 | 42597.77 | 15 | 924204.32 | 42580.16 | 5 | 927119.38 | 45487.37 |
| 15 | 924214.78 | 42574.63 | 16 | 924195.94 | 42564.15 | 86:08:0020904:3670:ЗУ2 площадью 0,0502 га |
| 16 | 924222.79 | 42589.73 | 86:08:0020904:4643:ЗУ1 площадью 0,0476 га | 1 | 927138.89 | 45457.88 |
| 17 | 924217.48 | 42592.51 | 1 | 924206.36 | 42558.77 | 2 | 927148.58 | 45460.34 |
| 18 | 924209.48 | 42577.44 | 2 | 924201.03 | 42561.52 | 3 | 927139.69 | 45492.69 |
| 86:08:0020904:4656:ЗУ2 площадью 0,0863 га | 3 | 924181.83 | 42525.33 | 4 | 927130.02 | 45490.16 |
| 1 | 924220.27 | 42597.77 | 4 | 924185.37 | 42523.48 | 5 | 927123.41 | 45453.85 |
| 2 | 924225.43 | 42607.51 | 5 | 924187.15 | 42522.55 | 6 | 927128.25 | 45455.13 |
| 3 | 924220.09 | 42610.3 | 6 | 924491.04 | 42363.54 | 7 | 927119.38 | 45487.37 |

| Номер | X | Y | Номер | X | Y | Номер | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 927114.55 | 45486.1 | 3 | 925477.53 | 44792.06 | 5 | 927282.87 | 46330.27 |
| 86:08:0020904:3670:ЗУ3 площадью 0,0344 га | 4 | 925477.53 | 44788.4 | 6 | 927277.21 | 46280.05 |
| 1 | 927418.35 | 46244.11 | 5 | 925477.53 | 44782.04 | 7 | 927291.87 | 46278.39 |
| 2 | 927430.32 | 46248.04 | 6 | 925511.53 | 44766.04 | 8 | 927290.61 | 46267.23 |
| 3 | 927430.96 | 46253.74 | 7 | 925511.53 | 44776.04 | 86:08:0020904:4896:ЗУ1 площадью 0,0111 га |
| 4 | 927397.18 | 46257.61 | 8 | 925477.53 | 44776.04 | 1 | 927060.25 | 45239.45 |
| 5 | 927395.95 | 46246.68 | 9 | 925477.53 | 44766.04 | 2 | 927065.51 | 45257.29 |
| 86:08:0020904:3670:ЗУ4 площадью 0,0426 га | 86:08:0020904:4706:ЗУ1 площадью 0,0036 га | 3 | 927059.8 | 45259.12 |
| 1 | 927406.98 | 46240.38 | 1 | 925466.38 | 44776.04 | 4 | 927054.55 | 45241.33 |
| 2 | 927408.85 | 46240.99 | 2 | 925472.38 | 44776.04 | 86:08:0020904:4896:ЗУ2 площадью 0,0185 га |
| 3 | 927418.35 | 46244.11 | 3 | 925472.38 | 44782.04 | 1 | 927054.55 | 45241.33 |
| 4 | 927395.95 | 46246.68 | 4 | 925466.38 | 44782.04 | 2 | 927059.8 | 45259.12 |
| 5 | 927395.39 | 46241.71 | 86:08:0020904:4706:ЗУ2 площадью 0,0127 га | 3 | 927054.08 | 45260.96 |
| 6 | 927430.96 | 46253.74 | 1 | 925466.38 | 44782.04 | 4 | 927048.85 | 45243.21 |
| 7 | 927432.08 | 46263.68 | 2 | 925472.38 | 44782.04 | 5 | 927063.82 | 45238.28 |
| 8 | 927398.3 | 46267.55 | 3 | 925472.38 | 44783.25 | 6 | 927069.51 | 45256 |
| 9 | 927397.18 | 46257.61 | 4 | 925477.53 | 44788.4 | 7 | 927065.51 | 45257.29 |
| 86:08:0020904:3672:ЗУ1 площадью 0,0292 га | 5 | 925477.53 | 44792.06 | 8 | 927060.25 | 45239.45 |
| 1 | 927138.89 | 45457.88 | 6 | 925466.38 | 44792.07 | 86:08:0020904:3671:ЗУ1 площадью 0,0192 га |
| 2 | 927133.87 | 45456.61 | 7 | 925472.38 | 44766.04 | 1 | 927038.37 | 45165.2 |
| 3 | 927130.62 | 45446.49 | 8 | 925472.38 | 44776.04 | 2 | 927047.45 | 45195.91 |
| 4 | 927131.07 | 45444.87 | 9 | 925466.38 | 44776.04 | 3 | 927041.71 | 45197.74 |
| 5 | 927133.52 | 45445.54 | 10 | 925466.38 | 44772.04 | 4 | 927032.66 | 45167.03 |
| 6 | 927133.69 | 45444.94 | 11 | 925470.52 | 44772.04 | 86:08:0020904:3671:ЗУ2 площадью 0,0252 га |
| 7 | 927125.56 | 45430.72 | 12 | 925470.52 | 44766.04 | 1 | 927040.15 | 45164.63 |
| 8 | 927116.71 | 45403.15 | 86:08:0020904:3710:ЗУ1 площадью 0,0273 га | 2 | 927049.94 | 45195.1 |
| 9 | 927140.13 | 45444.13 | 1 | 927047.45 | 45195.91 | 3 | 927047.45 | 45195.91 |
| 10 | 927139.31 | 45447.13 | 2 | 927060.25 | 45239.45 | 4 | 927038.37 | 45165.2 |
| 11 | 927141.66 | 45447.78 | 3 | 927054.55 | 45241.33 | 5 | 927032.66 | 45167.03 |
| 86:08:0020904:3672:ЗУ2 площадью 0,2554 га | 4 | 927041.71 | 45197.74 | 6 | 927041.71 | 45197.74 |
| 1 | 927148.58 | 45460.34 | 86:08:0020904:3710:ЗУ2 площадью 0,0417 га | 7 | 927035.99 | 45199.57 |
| 2 | 927138.89 | 45457.88 | 1 | 927041.71 | 45197.74 | 8 | 927030.18 | 45179.64 |
| 3 | 927141.66 | 45447.78 | 2 | 927054.55 | 45241.33 | 9 | 927031.11 | 45179.3 |
| 4 | 927139.31 | 45447.13 | 3 | 927048.85 | 45243.21 | 10 | 927027.94 | 45168.55 |
| 5 | 927140.13 | 45444.13 | 4 | 927035.99 | 45199.57 | 86:08:0020904:3676:ЗУ1 площадью 0,0441 га |
| 6 | 927116.71 | 45403.15 | 5 | 927049.94 | 45195.1 | 1 | 925043.38 | 43359.02 |
| 7 | 927096.55 | 45340.29 | 6 | 927063.82 | 45238.28 | 2 | 925061.94 | 43394.48 |
| 8 | 927069.51 | 45256 | 7 | 927060.25 | 45239.45 | 3 | 925051.16 | 43400.5 |
| 9 | 927063.82 | 45238.28 | 8 | 927047.45 | 45195.91 | 4 | 925051.73 | 43398.69 |
| 10 | 927049.94 | 45195.1 | 86:08:0020904:4804:ЗУ1 площадью 0,0046 га | 5 | 925034.17 | 43365.15 |
| 11 | 927040.15 | 45164.63 | 1 | 927035.32 | 45154.85 | 6 | 925033.05 | 43364.79 |
| 12 | 927036.36 | 45152.83 | 2 | 927038.37 | 45165.2 | 86:08:0020904:3676:ЗУ2 площадью 0,0610 га |
| 13 | 927027.35 | 45124.75 | 3 | 927032.66 | 45167.03 | 1 | 925052.12 | 43354.14 |
| 14 | 927023.76 | 45113.54 | 4 | 927031.25 | 45162.24 | 2 | 925070.67 | 43389.6 |
| 15 | 927032.71 | 45110.67 | 5 | 927031.58 | 45162.13 | 3 | 925061.94 | 43394.48 |
| 16 | 927051.19 | 45173.38 | 86:08:0020904:4804:ЗУ2 площадью 0,0045 га | 4 | 925043.38 | 43359.02 |
| 17 | 927077.62 | 45263.01 | 1 | 927032.66 | 45167.03 | 5 | 925051.16 | 43400.5 |
| 18 | 927101.66 | 45344.56 | 2 | 927027.94 | 45168.55 | 6 | 925044.82 | 43404.04 |
| 19 | 927109 | 45369.53 | 3 | 927026.52 | 45163.75 | 7 | 925046.34 | 43399.17 |
| 20 | 927150.89 | 45442.77 | 4 | 927031.25 | 45162.24 | 8 | 925030.68 | 43369.31 |
| 21 | 927148.95 | 45449.79 | 5 | 927036.36 | 45152.83 | 9 | 925026.7 | 43368.34 |
| 22 | 927151.3 | 45450.43 | 6 | 927040.15 | 45164.63 | 10 | 925033.05 | 43364.79 |
| 23 | 927130.62 | 45446.49 | 7 | 927038.37 | 45165.2 | 11 | 925034.17 | 43365.15 |
| 24 | 927125.56 | 45430.72 | 8 | 927035.32 | 45154.85 | 12 | 925051.73 | 43398.69 |
| 25 | 927133.69 | 45444.94 | 86:08:0020904:4804:ЗУ3 площадью 0,0018 га | 86:08:0020904:3996:ЗУ1 площадью 0,0182 га |
| 26 | 927133.52 | 45445.54 | 1 | 927292.91 | 46260.92 | 1 | 925732.13 | 45065.42 |
| 27 | 927131.07 | 45444.87 | 2 | 927293.59 | 46266.89 | 2 | 925757.99 | 45081.36 |
| 86:08:0020904:3748:ЗУ1 площадью 0,0204 га | 3 | 927290.61 | 46267.23 | 3 | 925755.65 | 45086.97 |
| 1 | 925511.53 | 44776.04 | 4 | 927290.16 | 46263.22 | 4 | 925729.8 | 45071.03 |
| 2 | 925511.53 | 44782.04 | 5 | 927289.94 | 46261.27 | 86:08:0020904:3996:ЗУ2 площадью 0,0607 га |
| 3 | 925477.53 | 44782.04 | 86:08:0020904:4804:ЗУ4 площадью 0,0581 га | 1 | 925751.76 | 45096.32 |
| 4 | 925477.53 | 44776.04 | 1 | 927293.59 | 46266.89 | 2 | 925725.91 | 45080.38 |
| 86:08:0020904:3748:ЗУ2 площадью 0,0681 га | 2 | 927295.96 | 46288 | 3 | 925729.8 | 45071.03 |
| 1 | 925511.53 | 44782.04 | 3 | 927288.26 | 46288.86 | 4 | 925755.65 | 45086.97 |
| 2 | 925511.53 | 44792.05 | 4 | 927292.01 | 46322.12 | 5 | 925736.02 | 45056.07 |

| Номер | X | Y | Номер | X | Y | Номер | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 925761.88 | 45072.02 | 3 | 927843.66 | 46320.71 | 2 | 927345.68 | 46244.89 |
| 7 | 925757.99 | 45081.36 | 4 | 927844.85 | 46331.94 | 3 | 927367.29 | 46242.41 |
| 8 | 925732.13 | 45065.42 | 5 | 927848.55 | 46331.5 | 4 | 927368.41 | 46252.34 |
| 86:08:0020904:4268:ЗУ1 площадью 0,0092 га | 6 | 927850.3 | 46346.88 | 5 | 927330.54 | 46273.38 |
| 1 | 925352.23 | 43878.33 | 86:08:0020904:5331:ЗУ2 площадью 0,0423 га | 6 | 927329.34 | 46262.82 |
| 2 | 925361.95 | 43878.33 | 1 | 927841.31 | 46320.88 | 7 | 927369.08 | 46258.3 |
| 3 | 925364.3 | 43884.33 | 2 | 927844.32 | 46347.37 | 8 | 927370.22 | 46268.41 |
| 4 | 925373.97 | 43883.46 | 3 | 927834.35 | 46348.2 | 86:08:0020904:3666:ЗУ3 площадью 0,0298 га |
| 5 | 925383.18 | 43879.85 | 4 | 927831.33 | 46321.63 | 1 | 927326.83 | 46240.62 |
| 6 | 925391.53 | 43883.5 | 5 | 927860.27 | 46346.06 | 2 | 927344.95 | 46238.55 |
| 7 | 925391.53 | 43884.33 | 6 | 927850.3 | 46346.88 | 3 | 927345.68 | 46244.89 |
| 8 | 925364.3 | 43884.33 | 7 | 927848.55 | 46331.5 | 4 | 927346.8 | 46254.8 |
| 86:08:0020904:4268:ЗУ2 площадью 0,0176 га | 8 | 927858.49 | 46330.37 | 5 | 927328.67 | 46256.86 |
| 1 | 925352.23 | 43878.33 | 86:08:0020904:5331:ЗУ3 площадью 0,0155 га | 86:08:0020904:9010:ЗУ1 площадью 0,0184 га |
| 2 | 925361.95 | 43878.33 | 1 | 927844.85 | 46331.94 | 1 | 927471.92 | 46249.05 |
| 3 | 925364.3 | 43884.33 | 2 | 927843.66 | 46320.71 | 2 | 927443.41 | 46252.33 |
| 4 | 925358.93 | 43884.33 | 3 | 927857.68 | 46319.65 | 3 | 927442.17 | 46241.38 |
| 5 | 925357.48 | 43880.62 | 4 | 927858.93 | 46330.32 | 4 | 927446.91 | 46240.84 |
| 6 | 925368.4 | 43878.33 | 5 | 927858.49 | 46330.37 | 86:08:0020904:9010:ЗУ2 площадью 0,0208 га |
| 7 | 925401.53 | 43878.33 | 6 | 927848.55 | 46331.5 | 1 | 927441.93 | 46239.21 |
| 8 | 925401.53 | 43884.33 | 86:08:0020904:8835:ЗУ1 площадью 0,0015 га | 2 | 927446.91 | 46240.84 |
| 9 | 925391.53 | 43884.33 | 1 | 927837.01 | 46283.1 | 3 | 927442.17 | 46241.38 |
| 10 | 925391.53 | 43883.5 | 2 | 927836.31 | 46276.93 | 4 | 927471.92 | 46249.05 |
| 11 | 925383.18 | 43879.85 | 3 | 927838.65 | 46276.67 | 5 | 927474.61 | 46249.93 |
| 12 | 925373.97 | 43883.46 | 4 | 927839.35 | 46282.83 | 6 | 927475.6 | 46258.69 |
| 13 | 925369.67 | 43881.58 | 86:08:0020904:8835:ЗУ2 площадью 0,0062 га | 7 | 927466.12 | 46259.78 |
| 86:08:0020904:4906:ЗУ1 площадью 0,0415 га | 1 | 927836.31 | 46276.93 | 8 | 927443.41 | 46252.33 |
| 1 | 927088.57 | 45360.3 | 2 | 927837.01 | 46283.1 | 86:08:0020904:9010:ЗУ3 площадью 0,0114 га |
| 2 | 927088.66 | 45360.58 | 3 | 927827.07 | 46284.22 | 1 | 927856.32 | 46376.57 |
| 3 | 927097.35 | 45365.31 | 4 | 927826.37 | 46278.05 | 2 | 927853.63 | 46386.91 |
| 4 | 927099.75 | 45373.48 | 86:08:0020904:8835:ЗУ3 площадью 0,0087 га | 3 | 927843.16 | 46383.48 |
| 5 | 927116.71 | 45403.15 | 1 | 927853.32 | 46281.26 | 4 | 927845.69 | 46373.76 |
| 6 | 927125.56 | 45430.72 | 2 | 927839.35 | 46282.83 | 86:08:0020904:9010:ЗУ4 площадью 0,0171 га |
| 7 | 927094.2 | 45375.85 | 3 | 927838.65 | 46276.67 | 1 | 927862.84 | 46378.29 |
| 8 | 927092.29 | 45369.39 | 4 | 927852.62 | 46275.12 | 2 | 927860.04 | 46389.02 |
| 9 | 927086.27 | 45366.11 | 86:08:0020904:3674:ЗУ1 площадью 0,0216 га | 3 | 927853.63 | 46386.91 |
| 10 | 927130.62 | 45446.49 | 1 | 927328.66 | 46256.86 | 4 | 927856.32 | 46376.57 |
| 11 | 927133.87 | 45456.61 | 2 | 927329.34 | 46262.82 | 5 | 927845.69 | 46373.76 |
| 12 | 927128.25 | 45455.13 | 3 | 927293.59 | 46266.89 | 6 | 927843.16 | 46383.48 |
| 86:08:0020904:4906:ЗУ2 площадью 0,0845 га | 4 | 927292.92 | 46260.92 | 7 | 927833.64 | 46380.35 |
| 1 | 927125.56 | 45430.72 | 86:08:0020904:3674:ЗУ2 площадью 0,0026 га | 8 | 927836.02 | 46371.2 |
| 2 | 927130.62 | 45446.49 | 1 | 927329.34 | 46262.83 | 86:08:0020904:9013:ЗУ1 площадью 0,0132 га |
| 3 | 927128.25 | 45455.13 | 2 | 927330.54 | 46273.38 | 1 | 927442.17 | 46241.38 |
| 4 | 927123.41 | 45453.85 | 3 | 927325.77 | 46274.01 | 2 | 927443.41 | 46252.33 |
| 5 | 927126.54 | 45442.48 | 86:08:0020904:3674:ЗУ3 площадью 0,1124 га | 3 | 927430.32 | 46248.04 |
| 6 | 927089.57 | 45377.82 | 1 | 927329.34 | 46262.82 | 4 | 927418.35 | 46244.11 |
| 7 | 927088.08 | 45372.79 | 2 | 927325.77 | 46274.01 | 86:08:0020904:9013:ЗУ2 площадью 0,0138 га |
| 8 | 927084.41 | 45370.79 | 3 | 927317.28 | 46299.61 | 1 | 927435.54 | 46237.11 |
| 9 | 927086.27 | 45366.11 | 4 | 927299.1 | 46315.8 | 2 | 927441.93 | 46239.21 |
| 10 | 927092.29 | 45369.39 | 5 | 927295.96 | 46288 | 3 | 927442.17 | 46241.38 |
| 11 | 927094.2 | 45375.85 | 6 | 927293.59 | 46266.89 | 4 | 927418.35 | 46244.11 |
| 12 | 927096.55 | 45340.29 | 86:08:0020904:3674:ЗУ4 площадью 0,0637 га | 5 | 927408.85 | 46240.99 |
| 13 | 927116.71 | 45403.15 | 1 | 927326.83 | 46240.62 | 6 | 927406.98 | 46240.38 |
| 14 | 927099.75 | 45373.48 | 2 | 927328.66 | 46256.86 | 86:08:0020904:9012:ЗУ1 площадью 0,0085 га |
| 15 | 927097.35 | 45365.31 | 3 | 927292.92 | 46260.92 | 1 | 927475.6 | 46258.69 |
| 16 | 927088.66 | 45360.58 | 4 | 927289.94 | 46261.27 | 2 | 927474.61 | 46249.93 |
| 17 | 927088.57 | 45360.3 | 5 | 927288.1 | 46245.02 | 3 | 927494.66 | 46256.51 |
| 86:08:0020904:3678:ЗУ1 площадью 0,1203 га | 86:08:0020904:3666:ЗУ1 площадью 0,0240 га | 86:08:0020904:4781:ЗУ1 площадью 0,0238 га |
| 1 | 927195.68 | 45807 | 1 | 927329.34 | 46262.82 | 1 | 927295.96 | 46288 |
| 2 | 927214.78 | 45970.14 | 2 | 927328.67 | 46256.86 | 2 | 927299.1 | 46315.8 |
| 3 | 927207.15 | 45971 | 3 | 927346.8 | 46254.8 | 3 | 927292.01 | 46322.12 |
| 4 | 927188.76 | 45807.78 | 4 | 927368.41 | 46252.34 | 4 | 927288.26 | 46288.86 |
| 86:08:0020904:5331:ЗУ1 площадью 0,0118 га | 5 | 927369.08 | 46258.3 | 86:08:0020904:4772:ЗУ1 площадью 0,0115 га |
| 1 | 927844.32 | 46347.37 | 86:08:0020904:3666:ЗУ2 площадью 0,0633 га | 1 | 925466.38 | 44776.04 |
| 2 | 927841.31 | 46320.88 | 1 | 927346.8 | 46254.8 | 2 | 925466.38 | 44782.04 |

| Номер | X | Y | Номер | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 925452.38 | 44782.04 | 25 | 925361.38 | 43876.87 |
| 4 | 925452.38 | 44776.04 | 26 | 925361.95 | 43878.33 |
| 5 | 925472.38 | 44776.04 | 27 | 925352.23 | 43878.33 |
| 6 | 925477.53 | 44776.04 | 86:08:0020904:4265:ЗУ1 площадью 0,0242 га |
| 7 | 925477.53 | 44782.04 | 1 | 925280.83 | 43844.05 |
| 8 | 925472.38 | 44782.04 | 2 | 925260.66 | 43835.24 |
| 86:08:0020904:4772:ЗУ2 площадью 0,0267 га | 3 | 925264.7 | 43825 |
| 1 | 925472.38 | 44766.04 | 4 | 925284.87 | 43833.81 |
| 2 | 925477.53 | 44766.04 | 86:08:0020904:3675:ЗУ1 площадью 0,0231 га |
| 3 | 925477.53 | 44776.04 | 1 | 927395.95 | 46246.68 |
| 4 | 925472.38 | 44776.04 | 2 | 927397.18 | 46257.61 |
| 5 | 925472.38 | 44782.04 | 3 | 927384.53 | 46259.06 |
| 6 | 925477.53 | 44782.04 | 4 | 927384.24 | 46256.57 |
| 7 | 925477.53 | 44788.4 | 5 | 927369.08 | 46258.3 |
| 8 | 925472.38 | 44783.25 | 6 | 927368.41 | 46252.34 |
| 9 | 925466.38 | 44782.04 | 7 | 927383.56 | 46250.61 |
| 10 | 925466.38 | 44792.07 | 8 | 927383.31 | 46248.21 |
| 11 | 925452.38 | 44792.07 | 86:08:0020904:9974:ЗУ1 площадью 0,0148 га |
| 12 | 925452.38 | 44784.4 | 1 | 924194.5 | 42725.25 |
| 13 | 925452.38 | 44782.04 | 2 | 924162.67 | 42746.59 |
| 14 | 925466.38 | 44772.04 | 3 | 924160.6 | 42743.5 |
| 15 | 925466.38 | 44776.04 | 4 | 924192.25 | 42721.96 |
| 16 | 925452.38 | 44776.04 |  |  |  |
| 17 | 925452.38 | 44774.07 |  |  |  |
| 18 | 925452.38 | 44772.04 |  |  |  |
| 86:08:0020904:4278:ЗУ1 площадью 0,0313 га |  |  |  |
| 1 | 925364.3 | 43884.33 |  |  |  |
| 2 | 925391.53 | 43884.33 |  |  |  |
| 3 | 925391.53 | 43894.33 |  |  |  |
| 4 | 925385.53 | 43894.33 |  |  |  |
| 5 | 925385.53 | 43887.42 |  |  |  |
| 6 | 925383.06 | 43886.34 |  |  |  |
| 7 | 925373.84 | 43889.95 |  |  |  |
| 8 | 925364.99 | 43886.09 |  |  |  |
| 9 | 925332.68 | 43864.33 |  |  |  |
| 10 | 925347.66 | 43864.33 |  |  |  |
| 11 | 925366.06 | 43872.37 |  |  |  |
| 12 | 925368.4 | 43878.33 |  |  |  |
| 13 | 925361.95 | 43878.33 |  |  |  |
| 14 | 925361.38 | 43876.87 |  |  |  |
| 86:08:0020904:4278:ЗУ2 площадью 0,0804 га |  |  |  |
| 1 | 925358.93 | 43884.33 |  |  |  |
| 2 | 925364.3 | 43884.33 |  |  |  |
| 3 | 925364.99 | 43886.09 |  |  |  |
| 4 | 925373.84 | 43889.95 |  |  |  |
| 5 | 925383.06 | 43886.34 |  |  |  |
| 6 | 925385.53 | 43887.42 |  |  |  |
| 7 | 925385.53 | 43894.33 |  |  |  |
| 8 | 925380.54 | 43894.33 |  |  |  |
| 9 | 925380.54 | 43892.73 |  |  |  |
| 10 | 925376.41 | 43894.33 |  |  |  |
| 11 | 925371.37 | 43894.33 |  |  |  |
| 12 | 925361.09 | 43889.84 |  |  |  |
| 13 | 925391.53 | 43884.33 |  |  |  |
| 14 | 925401.53 | 43884.33 |  |  |  |
| 15 | 925401.53 | 43894.33 |  |  |  |
| 16 | 925391.53 | 43894.33 |  |  |  |
| 17 | 925347.66 | 43864.33 |  |  |  |
| 18 | 925372.63 | 43864.33 |  |  |  |
| 19 | 925401.53 | 43876.91 |  |  |  |
| 20 | 925401.53 | 43878.33 |  |  |  |
| 21 | 925368.4 | 43878.33 |  |  |  |
| 22 | 925366.06 | 43872.37 |  |  |  |
| 23 | 925320.19 | 43864.33 |  |  |  |
| 24 | 925332.68 | 43864.33 |  |  |  |

# Text boxes

Чертёж  красных линий и границ зон  планируемого размещения  линейных объектов «Обустройство Тагульского месторождения. Кустовая площадка №1Г с коридорами коммуникаций. 2 этап. Обустройство кустовой площадки №1Г с коридорами коммуникаций»

Землепользователь ООО «Тагульское»

Масштаб 1:2 000

Лист 1 из 8

Чертёж  красных линий и границ зон  планируемого размещения  линейных объектов «Обустройство Тагульского месторождения. Кустовая площадка №1Г с коридорами коммуникаций. 2 этап. Обустройство кустовой площадки №1Г с коридорами коммуникаций»

Землепользователь ООО «Тагульское»

Масштаб 1:2 000

Лист 2 из 8

Чертёж  красных линий и границ зон  планируемого размещения  линейных объектов «Обустройство Тагульского месторождения. Кустовая площадка №1Г с коридорами коммуникаций. 2 этап. Обустройство кустовой площадки №1Г с коридорами коммуникаций»

Землепользователь ООО «Тагульское»

Масштаб 1:2 000

Лист 3 из 8

Чертёж  красных линий и границ зон  планируемого размещения  линейных объектов «Обустройство Тагульского месторождения. Кустовая площадка №1Г с коридорами коммуникаций. 2 этап. Обустройство кустовой площадки №1Г с коридорами коммуникаций»

Землепользователь ООО «Тагульское»

Масштаб 1:2 000

Лист 4 из 8

Чертёж  красных линий и границ зон  планируемого размещения  линейных объектов «Обустройство Тагульского месторождения. Кустовая площадка №1Г с коридорами коммуникаций. 2 этап. Обустройство кустовой площадки №1Г с коридорами коммуникаций»

Землепользователь ООО «Тагульское»

Масштаб 1:2 000

Лист 5 из 8

Чертёж  красных линий и границ зон  планируемого размещения  линейных объектов «Обустройство Тагульского месторождения. Кустовая площадка №1Г с коридорами коммуникаций. 2 этап. Обустройство кустовой площадки №1Г с коридорами коммуникаций»

Землепользователь ООО «Тагульское»

Масштаб 1:2 000

Лист 6 из 8

Чертёж  красных линий и границ зон  планируемого размещения  линейных объектов «Обустройство Тагульского месторождения. Кустовая площадка №1Г с коридорами коммуникаций. 2 этап. Обустройство кустовой площадки №1Г с коридорами коммуникаций»

Землепользователь ООО «Тагульское»

Масштаб 1:2 000

Лист 7 из 8

Чертёж  красных линий и границ зон  планируемого размещения  линейных объектов «Обустройство Тагульского месторождения. Кустовая площадка №1Г с коридорами коммуникаций. 2 этап. Обустройство кустовой площадки №1Г с коридорами коммуникаций»

Землепользователь ООО «Тагульское»

Масштаб 1:2 000

Лист 8 из 8

Чертёж  межевания территории по объекту

«Обустройство Тагульского месторождения. Кустовая площадка №1Г с коридорами коммуникаций. 2 этап.

Обустройство кустовой площадки №1Г с коридорами коммуникаций»

Землепользователь ООО «Тагульское»

Масштаб 1:2 000

Лист 1 из 37

Чертёж  межевания территории по объекту

«Обустройство Тагульского месторождения. Кустовая площадка №1Г с коридорами коммуникаций. 2 этап. Обустройство кустовой площадки №1Г с коридорами коммуникаций»

Землепользователь ООО «Тагульское»

Масштаб 1:2 000

Лист 2 из 37

Чертёж  межевания территории по объекту

«Обустройство Тагульского месторождения. Кустовая площадка №1Г с коридорами коммуникаций. 2 этап. Обустройство кустовой площадки №1Г с коридорами коммуникаций»

Землепользователь ООО «Тагульское»

Масштаб 1:2 000

Лист 3 из 37

Чертёж  межевания территории по объекту

«Обустройство Тагульского месторождения. Кустовая площадка №1Г с коридорами коммуникаций. 2 этап. Обустройство кустовой площадки №1Г с коридорами коммуникаций»

Землепользователь ООО «Тагульское»

Масштаб 1:2 000

Лист 4 из 37

Чертёж  межевания территории по объекту

«Обустройство Тагульского месторождения. Кустовая площадка №1Г с коридорами коммуникаций. 2 этап. Обустройство кустовой площадки №1Г с коридорами коммуникаций»

Землепользователь ООО «Тагульское»

Масштаб 1:2 000

Лист 5 из 37

Чертёж  межевания территории по объекту

«Обустройство Тагульского месторождения. Кустовая площадка №1Г с коридорами коммуникаций. 2 этап. Обустройство кустовой площадки №1Г с коридорами коммуникаций»

Землепользователь ООО «Тагульское»

Масштаб 1:2 000

Лист 6 из 37

Чертёж  межевания территории по объекту

«Обустройство Тагульского месторождения. Кустовая площадка №1Г с коридорами коммуникаций. 2 этап. Обустройство кустовой площадки №1Г с коридорами коммуникаций»

Землепользователь ООО «Тагульское»

Масштаб 1:2 000

Лист 7 из 37

Чертёж  межевания территории по объекту

«Обустройство Тагульского месторождения. Кустовая площадка №1Г с коридорами коммуникаций. 2 этап. Обустройство кустовой площадки №1Г с коридорами коммуникаций»

Землепользователь ООО «Тагульское»

Масштаб 1:2 000

Лист 8 из 37

Чертёж  межевания территории по объекту

«Обустройство Тагульского месторождения. Кустовая площадка №1Г с коридорами коммуникаций. 2 этап. Обустройство кустовой площадки №1Г с коридорами коммуникаций»

Землепользователь ООО «Тагульское»

Масштаб 1:2 000

Лист 9 из 37

Чертёж  межевания территории по объекту

«Обустройство Тагульского месторождения. Кустовая площадка №1Г с коридорами коммуникаций. 2 этап. Обустройство кустовой площадки №1Г с коридорами коммуникаций»

Землепользователь ООО «Тагульское»

Масштаб 1:2 000

Лист 10 из 37

Чертёж  межевания территории по объекту

«Обустройство Тагульского месторождения. Кустовая

площадка №1Г с коридорами коммуникаций. 2 этап.

Обустройство кустовой площадки №1Г с коридорами

коммуникаций»

Землепользователь ООО «Тагульское»

Масштаб 1:2 000

Лист 11 из 37

Чертёж  межевания территории по объекту

«Обустройство Тагульского месторождения. Кустовая площадка №1Г с коридорами коммуникаций. 2 этап. Обустройство кустовой площадки №1Г с коридорами коммуникаций»

Землепользователь ООО «Тагульское»

Масштаб 1:2 000

Лист 12 из 37

Чертёж  межевания территории по объекту

«Обустройство Тагульского месторождения. Кустовая площадка №1Г с коридорами коммуникаций. 2 этап. Обустройство кустовой площадки №1Г с коридорами коммуникаций»

Землепользователь ООО «Тагульское»

Масштаб 1:2 000

Лист 13 из 37

Чертёж  межевания территории по объекту

«Обустройство Тагульского месторождения. Кустовая площадка №1Г с коридорами коммуникаций. 2 этап. Обустройство кустовой площадки №1Г с коридорами коммуникаций»

Землепользователь ООО «Тагульское»

Масштаб 1:2 000

Лист 14 из 37

Чертёж  межевания территории по объекту

«Обустройство Тагульского месторождения. Кустовая площадка №1Г с коридорами коммуникаций. 2 этап. Обустройство кустовой площадки №1Г с коридорами

коммуникаций»

Землепользователь ООО «Тагульское»

Масштаб 1:2 000

Лист 15 из 37

Чертёж  межевания территории по объекту

«Обустройство Тагульского месторождения. Кустовая площадка №1Г с коридорами коммуникаций. 2 этап. Обустройство кустовой

площадки №1Г с коридорами коммуникаций»

Землепользователь ООО «Тагульское»

Масштаб 1:500

Лист 16 из 37

Чертёж  межевания территории по объекту

«Обустройство Тагульского месторождения. Кустовая площадка №1Г с коридорами коммуникаций. 2 этап. Обустройство кустовой площадки №1Г с коридорами коммуникаций»

Землепользователь ООО «Тагульское»

Масштаб 1:500

Лист 17 из 37

Чертёж  межевания территории по объекту

«Обустройство Тагульского месторождения. Кустовая площадка №1Г с коридорами коммуникаций. 2 этап. Обустройство кустовой площадки №1Г с коридорами коммуникаций»

Землепользователь ООО «Тагульское»

Масштаб 1:500

Лист 18 из 37

Чертёж  межевания территории по объекту

«Обустройство Тагульского месторождения. Кустовая площадка №1Г с коридорами коммуникаций. 2 этап.

Обустройство кустовой площадки №1Г с коридорами

коммуникаций»

Землепользователь ООО «Тагульское»

Масштаб 1:500

Лист 19 из 37

Чертёж  межевания территории по объекту

«Обустройство Тагульского месторождения. Кустовая площадка №1Г с коридорами коммуникаций. 2 этап. Обустройство кустовой площадки №1Г с коридорами коммуникаций»

Землепользователь ООО «Тагульское»

Масштаб 1:500

Лист 20 из 37

Чертёж  межевания территории по объекту

«Обустройство Тагульского месторождения. Кустовая площадка №1Г с коридорами коммуникаций. 2 этап. Обустройство кустовой площадки №1Г с коридорами коммуникаций»

Землепользователь ООО «Тагульское»

Масштаб 1:500

Лист 21 из 37

Чертёж  межевания территории по объекту

«Обустройство Тагульского месторождения.

Кустовая площадка №1Г с коридорами

коммуникаций. 2 этап. Обустройство кустовой площадки №1Г с коридорами коммуникаций»

Землепользователь ООО «Тагульское»

Масштаб 1:500

Лист 22 из 37

Чертёж  межевания территории по объекту

«Обустройство Тагульского месторождения. Кустовая площадка №1Г

с коридорами  коммуникаций. 2 этап. Обустройство кустовой площадки №1Г

с коридорами коммуникаций»

Землепользователь ООО «Тагульское»

Масштаб 1:500

Лист 23 из 37

Чертёж  межевания территории по объекту

«Обустройство Тагульского месторождения. Кустовая площадка №1Г с коридорами

коммуникаций. 2 этап. Обустройство кустовой площадки №1Г с коридорами коммуникаций»

Землепользователь ООО «Тагульское»

Лист 24 из 37

Каталог характерных точек границ земельных участков

Чертёж  межевания территории по объекту

«Обустройство Тагульского месторождения. Кустовая площадка №1Г с коридорами

коммуникаций. 2 этап. Обустройство кустовой площадки №1Г с коридорами коммуникаций»

Землепользователь ООО «Тагульское»

Лист 25 из 37

Чертёж  межевания территории по объекту

«Обустройство Тагульского месторождения. Кустовая площадка №1Г с коридорами

коммуникаций. 2 этап. Обустройство кустовой площадки №1Г с коридорами коммуникаций»

Землепользователь ООО «Тагульское»

Лист 26 из 37

Чертёж  межевания территории по объекту

«Обустройство Тагульского месторождения. Кустовая площадка №1Г с коридорами

коммуникаций. 2 этап. Обустройство кустовой площадки №1Г с коридорами коммуникаций»

Землепользователь ООО «Тагульское»

Лист 27 из 37

Чертёж  межевания территории по объекту

«Обустройство Тагульского месторождения. Кустовая площадка №1Г с коридорами

коммуникаций. 2 этап. Обустройство кустовой площадки №1Г с коридорами коммуникаций»

Землепользователь ООО «Тагульское»

Лист 28 из 37

Чертёж  межевания территории по объекту

«Обустройство Тагульского месторождения. Кустовая площадка №1Г с коридорами

коммуникаций. 2 этап. Обустройство кустовой площадки №1Г с коридорами коммуникаций»

Землепользователь ООО «Тагульское»

Лист 29 из 37

Чертёж  межевания территории по объекту

«Обустройство Тагульского месторождения. Кустовая площадка №1Г с коридорами

коммуникаций. 2 этап. Обустройство кустовой площадки №1Г с коридорами коммуникаций»

Землепользователь ООО «Тагульское»

Лист 30 из 37

Чертёж  межевания территории по объекту

«Обустройство Тагульского месторождения. Кустовая площадка №1Г с коридорами

коммуникаций. 2 этап. Обустройство кустовой площадки №1Г с коридорами коммуникаций»

Землепользователь ООО «Тагульское»

Лист 31 из 37

Чертёж  межевания территории по объекту

«Обустройство Тагульского месторождения. Кустовая площадка №1Г с коридорами

коммуникаций. 2 этап. Обустройство кустовой площадки №1Г с коридорами коммуникаций»

Землепользователь ООО «Тагульское»

Лист 32 из 37

Чертёж  межевания территории по объекту

«Обустройство Тагульского месторождения. Кустовая площадка №1Г с коридорами

коммуникаций. 2 этап. Обустройство кустовой площадки №1Г с коридорами коммуникаций»

Землепользователь ООО «Тагульское»

Лист 33 из 37

Чертёж  межевания территории по объекту

«Обустройство Тагульского месторождения. Кустовая площадка №1Г с коридорами

коммуникаций. 2 этап. Обустройство кустовой площадки №1Г с коридорами коммуникаций»

Землепользователь ООО «Тагульское»

Лист 34 из 37

Чертёж  межевания территории по объекту

«Обустройство Тагульского месторождения. Кустовая площадка №1Г с коридорами

коммуникаций. 2 этап. Обустройство кустовой площадки №1Г с коридорами коммуникаций»

Землепользователь ООО «Тагульское»

Лист 35 из 37

Чертёж  межевания территории по объекту

«Обустройство Тагульского месторождения. Кустовая площадка №1Г с коридорами

коммуникаций. 2 этап. Обустройство кустовой площадки №1Г с коридорами коммуникаций»

Землепользователь ООО «Тагульское»

Лист 36 из 37

Чертёж  межевания территории по объекту

«Обустройство Тагульского месторождения. Кустовая площадка №1Г с коридорами

коммуникаций. 2 этап. Обустройство кустовой площадки №1Г с коридорами коммуникаций»

Землепользователь ООО «Тагульское»

Лист 37 из 37